## Slide 1: 东南大学软件学院
主讲教师： 徐造林
计算机系统组成

## Slide 2
第六章 中央处理器

## Slide 3
※主要内容
⑴CPU的组成与工作流程：功能(需求)，基本组成，工作流程，
指令的执行过程(需求)
⑵数据通路的组织：DP基本组成(部件/互连/μOP控制)，
指令执行过程的组织(基于μOP)，
DP设计方法，单周期DP、多周期DP设计
⑶控制器的组成：基本结构，时序信号形成(信号序列/定时)，
μOP控制信号形成
⑷硬布线CU设计：设计步骤，单周期CU设计，多周期CU设计
⑸微程序CU设计：微程序控制思想，组成及工作原理，
微指令格式，CU设计
⑹异常及中断的处理：基本概念，处理过程，CPU的相应设计
⑺指令流水线技术：组成及性能，冒险处理，并行技术

## Slide 4
§6.1 CPU的组成与工作流程
一、CPU的功能
⑴指令控制：控制指令的执行顺序(执行过程、下条指令地址)
主存
控制器
CPU
运算器
外设
中断请求
取指令(含分析)
执行指令
…
…
控制信号的状态
指令地址
＋“1”
、时序
⑵操作控制：产生指令执行所需的操作控制信号
⑶时间控制：控制操作控制信号的时序(时长及次序)
⑷数据加工：实现指令约定的数据运算(即指令系统的运算功能)
⑸外部访问：实现对存储器、外设的访问
⑹异常及中断处理：实现异常及中断的检测及处理

## Slide 5
1、CPU的基本组成
*基本结构：运算器、BIU、MMU、指令部件、CU、中断机构
*基本部件：指令控制—
操作及时间控制—
数据加工—
外部访问—
中断处理—
时序信号、操作控制信号形成电路
PC、IR、ID
ALU、FPU、状态REG、REG组等
中断机构
二、CPU的组成
总线逻辑电路、缓冲寄存器，MMU
中断机构
PC
IR
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
MDR
MAR
总线逻辑
数据通路结构
BIU
CU
MMU
ALU
…
…
指令部件
DBus
Cbus
Abus
请求
响应
状态REG
寄存器组

## Slide 6
2、CPU的寄存器组织
*用户可见寄存器： ─程序中存放地址及数据
状态REG(PSR)—存放程序执行的状态，又称标志REG
结果状态标志：ZF/CF/SF/OF，常用作条件码
执行方式标志：跟踪标志TF、中断允许标志IF
(如TF＝1时单步执行) (如IF＝0时禁止中断)
数据REG—存放操作数(OPD)，长度＝机器字长n
累加REG(AC)：指令中同时用作源及目的OPD的REG
地址REG—存放OPD地址或指令地址，
长度＝逻辑地址位数m(或段号、段内地址的位数)
通用REG(GPR)—可用作数据REG和地址REG
└───┴─→长度相同(m≤n)

## Slide 7
*专用寄存器： ─控制CPU的操作和运算
PC—存放指令地址，用作循环变量
IR—存放当前指令内容
无用(上条内容)
IR:
当前指令内容
PC:
当前指令地址
取指令 分析指令
取指令阶段 执行指令阶段
MAR—存放CPU外部访问的部件地址(MEM或I/O设备)
MDR—存放CPU已读出或欲写入的数据
下条指令地址(循环的要求)
控制REG—系统模式REG、段REG等
4
改变时间可任意
MAR/MDR的作用：可使外部操作与内部操作并行(性能)
MAR←(PC)
Abus←(MAR)、Cbus←Read、MDR←M[(MAR)]
IR←(MDR)
数据通路的操作可同时进行[如PC←(PC)＋“1”]

## Slide 8
三、CPU的工作流程
*指令周期：CPU取出并执行一条指令所需的时间
即指令周期＝取指周期(含分析指令)＋执行周期
*异常及中断的检测与处理：
检测—硬件实现
处理—响应(硬件)、处理、返回
响应
返回
处理
当前程序
当前程序(续)
有请求
*CPU的工作流程：循环的指令周期、中断周期(可缺省)
取指令
执行指令
中断周期
启动
Y
有中断请求？
N
指令周期
中断周期
3
停机
停机
指令时
时间控制—主时钟脉冲
CPU的分类—单周期CPU、
多周期CPU
检测异常及中断
检测异常及中断

## Slide 9
四、指令的执行过程
1、指令执行过程步骤
*程序的执行过程：循环的指令执行过程
*指令的执行过程：由若干操作构成，指令地址计算操作常提前
取指令
指令地址计算
指令操作译码
操作数地址计算
数据操作
操作数地址计算
取操作数
存操作数
当前指令
下条指令
串或向量指令
多个OPD
多个结果
间接寻址
间接寻址
称为PC增量操作
特征—所有指令取指、译码步骤的操作相同，
不同指令执行步骤的操作有所不同
指令周期
取指令
执行指令
PC←(PC)＋“1”
PC←计算结果
分析指令

## Slide 10
2、指令执行过程示例
*基于Demo_IS的数据通路例：PC具有计数功能
GPRs
ALU
FLAG
PC
IR
ExtU
MAR
MDR
总线逻辑
数据通路结构
RS
RD
ID
disp
数据寻址方式 指令寻址方式
寄存器、立即 隐含EA=(PC)＋2
寄存器、寄存器间接 隐含EA=(PC)＋1
寄存器间接、寄存器 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、寄存器 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、寄存器间接 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、寄存器 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、隐含 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、隐含 隐含EA=(PC)＋1
无 直接EA=ADDR
或隐含EA=(PC)＋2
无 相对EA=(PC)＋Disp
或隐含EA=(PC)＋1
RD
0 0 0 0
RD
RD
RS
RD
4位 2位 2位
0 0
RD
Imme
RS
RS
空
Addr
0 0 0 0
RD
0 0
指令格式
指令功能
赋值(MOV): RD←Imme
取数(LD) : RD←M[(RS)]
存数(ST) : M[(RS)]←(RD)
加法(ADD): RD←(RD)＋(RS)
RD←(RD)＋M[(RS)]
减法(SUB): RD←(RD)－(RS)
自增(INC): RD←(RD)＋1
自减(DEC): RD←(RD)－1
分支(JNZ):
ZF＝0时PC←Addr
或PC←(PC)＋Disp
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0
1 0 0 0
1 0 0 1
1 1 0
RD
RS
0 1 0
Disp
1 1 0
1
0
1
0
RD
RS
0 1 1 0

## Slide 11
(1)取数指令(LD)的执行过程分析
*取指令阶段：IR←M[(PC)]、PC←(PC)＋“1”
操作序列—
操作结果—
GPRs
ALU
FLAG
PC
IR
ExtU
MAR
MDR
总线逻辑
数据通路结构
RS
RD
ID
disp
00100100
00111000 01100110
11011110
…
01001000
10H
11H
12H
13H
20H
主存
*程序执行环境例：(PC)＝10H，(R0)＝20H，
(R2)＝30H，主存内容→
①
③
②
②
PC+1
①MAR←(PC)，②MDR←M[(MAR)]，③IR←(MDR)，
②PC←(PC)＋1
(PC)＝11H，(IR)＝24H，其余不变
*指令执行过程的表示：实现相应功能的操作序列
*操作的特性：①源/目的数据放在时序逻辑部件(SLM)中
②功能应不可再细分(SLM→CLM→SLM或SLM→SLM)
Notes: 操作的特征的原因：结果应保存在时序部件中→源数据也在时序部件中；
时序逻辑部件(sequential logic module)，组合逻辑部件(combination logic module )

## Slide 12
*执行指令阶段：实现当前指令的约定功能
操作序列—
操作结果—
指令地址计算—
GPRs
ALU
FLAG
PC
IR
ExtU
MAR
MDR
总线逻辑
数据通路结构
ID
disp
④
⑥
⑤
00
01
④MAR←(R0)，⑤MDR←M[(MAR)]，⑥R1←(MDR)
(R1)＝48H，其余不变
无操作(LD为顺序型指令)
*分析指令阶段：识别当前指令的内容
操作序列—
分析结果—
无
指令功能为RD←M[(RS)]，RS＝00、RD＝01
9
00100100
00111000 01100110
11011110
…
01001000
10H
11H
12H
13H
20H
主存
(R0)＝20H

## Slide 13
(2)存数指令(ST)的执行过程分析
*取指令阶段：IR←M[(PC)]、PC←(PC)＋“1”
操作序列— 同取数指令LD(①~③)
操作结果—
*分析指令阶段：识别当前指令内容
操作序列—
分析结果—
*执行指令阶段：实现当前指令的约定功能
操作序列—
操作结果—
指令地址计算—
(PC)＝12H，(IR)＝38H，其余不变
无
指令功能为M[(RS)]←(RD)，RS＝00、RD＝10
④MAR←(R0)，⑤MDR←(R2),⑥M[(MAR)]←(MDR)
GPRs
ALU
FLAG
PC
IR
ExtU
MAR
MDR
总线逻辑
数据通路结构
ID
disp
④
⑤
⑥
00
10
M[20H]＝30H，其余不变
无操作(ST为顺序型指令)
10
9
(R0)＝20H，(R2)＝30H
00100100
00111000 01100110
11011110
…
00110000
10H
11H
12H
13H
20H
主存

## Slide 14
(3)减法指令(SUB)的执行过程分析
*取指令阶段：IR←M[(PC)]、PC←(PC)＋“1”
操作序列— 同取数指令LD(①~③)
操作结果—
*分析指令阶段：识别当前指令内容
操作序列—
分析结果—
*执行指令阶段：实现当前指令的约定功能
操作序列—
操作结果—
指令地址计算—
(PC)＝13H，(IR)＝66H，其余不变
无
指令功能为RD←(RD)－(RS)，RS＝10、RD＝01
GPRs
ALU
FLAG
PC
IR
ExtU
MAR
MDR
总线逻辑
数据通路结构
ID
disp
④R1←(R1)－(R2)
④
10
01
(R1)＝18H，ZF/CF/SF/OF＝0/0/0/0、其余不变
无操作(SUB为顺序型指令)
10
9
00100100
00111000 01100110
11011110
…
00110000
10H
11H
12H
13H
20H
主存
(R1)＝48H，(R2)＝30H

## Slide 15
(4)分支指令(JNZ)的执行过程分析
*取指令阶段：IR←M[(PC)]、PC←(PC)＋“1”
操作序列— 同取数指令LD(①~③)
操作结果—
*分析指令阶段：识别当前指令内容
操作序列—
分析结果—
*执行指令阶段：实现当前指令的约定功能
操作序列— 操作结果—
指令地址计算—
(PC)＝14H，(IR)＝DEH，其余不变
无
指令功能为ZF＝0时PC←(PC)＋disp，disp＝1110
GPRs
ALU
FLAG
PC
IR
ExtU
MAR
MDR
总线逻辑
数据通路结构
ID
disp
无 无
④
10
11
操作序列为 ④PC←(PC)＋(ExtU)，
操作结果为 (PC)＝12H
9
10
思考—若上条指令结果的ZF=1，操作序列及结果?
00100100
00111000 01100110
11011110
…
00110000
10H
11H
12H
13H
20H
主存
补码表示

## Slide 16
※指令执行过程的特征：
⑴由取指、分析、执行阶段的操作组成
⑵取指令阶段的操作对所有指令通用
⑶执行阶段的操作受OP类型、寻址方式、指令字长影响
取指令(操作序列A)
执行指令(操作序列B)
分析指令(无操作)
t
①MAR←(PC)，②MDR←M[(MAR)]、PC←(PC)＋1，③IR←(MDR)
多字长指令处理—通常仅取首字内容，其余作为OPD参数
(须含操作码、寻址方式) (在执行阶段再取)
⑷所有的操作是一个基本操作序列
REG间传送—
存储器读—
存储器写—
算逻运算—
RD←RS
MDR←M[(MAR)]
M[(MAR)]←(MDR)
RD←(RS1) op (RS2)
11
12
13
9
MOV指令的操作序列：
④ MAR←(PC)，
⑤ MDR←M[(MAR)]、
PC←(PC)＋1，
⑥ R3←(MDR)

## Slide 17
数据寻址方式 指令寻址方式
寄存器、立即 隐含EA=(PC)＋2
寄存器、寄存器间接 隐含EA=(PC)＋1
寄存器间接、寄存器 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、寄存器 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、寄存器间接 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、寄存器 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、隐含 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、隐含 隐含EA=(PC)＋1
无 直接EA=ADDR
或隐含EA=(PC)＋2
无 相对EA=(PC)＋Disp
或隐含EA=(PC)＋1
RD
0 0 0 0
RD
RD
RS
RD
4位 2位 2位
0 0
RD
Imme
RS
RS
空
Addr
0 0 0 0
RD
0 0
指令格式
指令功能
赋值(MOV): RD←Imme
取数(LD) : RD←M[(RS)]
存数(ST) : M[(RS)]←(RD)
加法(ADD): RD←(RD)＋(RS)
RD←(RD)＋M[(RS)]
减法(SUB): RD←(RD)－(RS)
自增(INC): RD←(RD)＋1
自减(DEC): RD←(RD)－1
分支(JNZ):
ZF＝0时PC←Addr
或PC←(PC)＋Disp
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0
1 0 0 0
1 0 0 1
1 1 0
RD
RS
0 1 0
Disp
1 1 0
1
0
1
0
RD
RS
0 1 1 0
练习—若M[12H]=56H，操作序列及结果?
00100100
00111000 01010110
11011110
…
01001000
10H
11H
12H
13H
20H
主存
(R1)＝48H，(R2)＝30H
00101100
30H
…
① MAR←(PC)，②MDR←M[(MAR)]，③IR←(MDR)，
②PC←(PC)＋1
④ MAR←(R2)，⑤MDR←M[(MAR)]，⑥R1←(R1)+(MDR)

## Slide 18
§6.2 数据通路的组织
一、数据通路(DataPath)的组成
*数据通路：指令执行过程中数据所经过的路径及部件
*数据通路的组成：功能部件、互连结构(数据通路结构)
1、数据通路部件
*部件类型：操作部件(组合逻辑)、状态部件(时序逻辑)
└←实现操作 └←保存数据
*常见部件设置：受多个因素影响(如指令的执行过程、指令功能)
取指阶段—PC、IR、IMEM(指令存储器)、Adder(加法器)等
分析阶段—ID，但不属于数据通路
执行阶段—GPRs、ALU、FLAG、DMEM(数据存储器)等
注意：IMEM、DMEM可以为哈佛结构，或冯·诺依曼结构
4

## Slide 19
*Demo_IS的数据通路部件：
部件设置—PC、IR，MAR、MDR、MEM，GPRs、ExtU、ALU、FLAG
接口组织—满足指令系统的需要
rA dA
rB dB
rW
dW GPRs
Wr
Clk
8
2
8
addr
din dout
Rd
Wr MEM
Clk mfc
8
8
In Out
s_op
ExtU
8
4
s_op＝1为符号扩展
注意：⑴GPRs的写为时序逻辑操作(需Clk控制)，读端口可能只需1个
⑵ALU只需产生ZF标志
⑶同步MEM的读/写由Rd/Wr及Clk控制(异步MEM无需Clk)，
MEM的操作完成状态(操作时延)由mfc给出(开始时=0、完成时=1)
A B
ALU
F ZF
8
8
op
addr
dout
t等待
mfc
Rd

## Slide 20
*部件互连方法：
部件输出端—共用信号线时，通过三态门连接到总线
(发送可控制)
2、数据通路结构
*结构类型：总线结构、点点结构
(1)总线结构数据通路
*连接方式：多个部件输出端通过同一信号线连接其他部件输入端
*结构分类：单总线结构、双总线结构等
部件输入端—有多个时，增设锁存器，或增加总线数量
(分时接收) (无冲突接收)
*数据传送特性：只能同时实现1个(或几个)数据传送

## Slide 21
*Demo_IS的单总线结构数据通路示例：
思考1：GPRs为什么只有一个读端口？
REG的连接—输出端增设三态门，输入端(仅1个)直连
ALU的连接—设置2个锁存器(所有入端/出端只能有1个直连)
思考2：为什么ALU要设置锁存器(或寄存器)Z？
ALU入端、出端的传送操作存在冲突。
思考3：为什么Y输出端、IR输出端不设置三态门？
17
GPRs
MUX
Y
ALU
Z
RS
RD
MAR
MDR
总线逻辑
PC
IR
ExtU
μOP控制信号形成电路
ID
时序信号形成电路
MEM
disp
…
…
…
单总线

## Slide 22
(2)点点结构数据通路
*连接方式：部件输入端通过不同信号线连接其他部件输出端
*数据传送特性：可同时实现所有(每个输入端)的数据传送
*部件互连方法：连接多个输出端时，输入端增设多路选择器
*Demo_IS的点点结构数据通路示例：
*2种结构比较：总线结构互连简单、分时传送、多周期CPU；
点点结构互连复杂、同时传送、可单周期CPU
思考1：若GPRs只有一个读端口，通路应如何改变？ ALU增设锁存器
GPRs
RS
RD
MAR
MDR
总线逻辑
PC
ExtU
MEM
disp
MUX4
ALU
MUX3
MUX1
MUX2
1
IR
ID

## Slide 23
3、数据通路的微操作及其控制
*术语：微操作(μOP)—CPU内部的原子(基本部件)操作
微操作命令(μOPCmd)—实现μOP的部件控制信号
节拍—μOP序列的时序信号(1个节拍/μOP)
*μOP的特性：源/目的数据在时序逻辑部件中，原子操作
*μOP的类型：基本操作(4种)、特殊操作(PC增量、置位/复位等)
(1)寄存器间传送μOP
*操作功能：Ry←Rx
*部件连接：总线结构、点点结构有所不同
*μOPCmd：
Rx
Rxout
Rxin
Ry
Ryout
Ryin
Ry
MUX
Ra
i
0
Rx
…
Rysel
Ryin
Ryin
Rxout
t输出 t写入
数据线
数据
Rxout、Ryin； 或Rysel=i、Ryin； 电位-脉冲制

## Slide 24
(2)存储器读、存储器写μOP
*功能：MDR←M[(MAR)]、M[(MAR)]←(MDR)
*部件连接：同步/异步控制方式有所不同
异步控制方式—等着写MDR(由mfc控制)，CPU需等待(用WMFC控制)
指令执行过程的其他μOP无需等待┴→───┘
同步控制方式—m个时钟后写MDR(用MDRinB控制) ，CPU无需等待
MAR
MDR
总线逻辑
时序信号形成电路
Cache
(异步)
MDRin
WMFC
Read Write
mfc
MAR
MDR
总线逻辑
Cache
(同步)
MDRin
Read Write
MDRinB
*μOPCmd：
同步控制方式—读为Read及MDRinB(第m个时钟时)，写为Write
常数(最坏情况的时延)，性能差
等到何时？见5.3.2 μOP的定时方式
异步控制方式—读为Read、WMFC，写为Write、WMFC
17

## Slide 25
*存储器读μOP的应用示例：总线结构的Demo_IS数据通路
同步控制方式—设GPRs的读/写信号为GRout 、GRin，
通常MDRinB前的μOP为空闲(需与MDR无关)
异步控制方式—通常p＜m(如Cache命中时)
μOP例 | 对应的μOPCmd | 所需时间
MAR←(R1) | GRout(rA=01)、MARin | 1个Clk
启动M[(MAR)] | Read | 1个Clk
…；R3←(R2) | …；GRout(rA=10)、GRin(rW=11) | m-1个Clk
MDR←M[(MAR)]结果 | MDRinB | 1个Clk
μOP例 | 对应的μOPCmd | 所需时间
MAR←(R1) | GRout(rA=01)、MARin | 1个Clk
MDR←M[(MAR)] | Read、WMFC | p个Clk
…；R3←(MDR) | …；MDRout、GRin(rW=11) | 

## Slide 26
μOPCmd有多个值时，应该用＝
P180勘误：控制线与操作功能同名了
(3)算术逻辑运算μOP
*功能：RD←(RS1) opn (RS2)
*部件连接：总线结构、点点结构有所不同
*μOPCmd：
总线结构—
点点结构—
答：①Raout、Yin ②Rbout、op＝opn、Zin ③Zout、Rcin
Yin
ALU
Y
Z
Zin
Zout
Ra
Raout
Rain
Rb
Rbout
Rbin
Rc
Rcout
Rcin
op
ALUAsel=i、ALUBsel=j、op＝opn、Rcsel=k、Rcin
Rc
Rcsel
Rcin
MUX
ALU
MUX
MUX
Rb
Ra
ALUAsel
ALUBsel
i
j
op
k
思考1：Rc←(Ra) opn (Rb)的 μOPCmd序列是什么？
Rbout、op＝opn、Zin [即Z←(Y) opn (Rb)]
19
思考2：若Ra、Rb、Rc封装在GPRs中，μOPCmd是什么？
答：使rA=a、rB=b、rW=c，Rcin改为GPin

## Slide 27
4、指令执行过程的组织
*指令执行过程的表示：μOP序列或μOPCmd序列
*指令执行过程组织时的要求：
保证正确性—按指令的执行过程安排μOP的顺序
缩短执行时间—可同时执行的μOP安排在同一个步骤中
*单总线结构DP的指令执行过程组织：以Demo_IS为例
假设：op＝00~11表示＋、－、+1、-1，disp采用零扩展
GPRs
GRout
GRin
MUX
Y
Yin
ALU
Z
Zin
op
RS
RD
MAR
MDR
总线逻辑
PC
IR
ExtU
μOP控制信号形成电路
ID
时序信号形成电路
WMFC
Read Write
MEM
disp
…
…
…
PC+1
Rsel
Xin
Xout
单总线
※约定：MUX中的□、■表示控制信号为0、1(最大值)时的入端

## Slide 28
取指令的μOP序列及μOPCmd序列—IR←M[(PC)]、PC←(PC)＋1
t1：MAR←(PC)
t2：MDR←M[(MAR)]，PC←(PC)＋1
t3：IR←(MDR)
t1：PCout、MARin
t2：Read、WMFC，PC+1
t3：MDRout、IRin
执行指令R2←M[(R1)]的μOP序列及μOPCmd序列— (REG间接寻址)
t4：MAR←(R1)
t5：MDR←M[(MAR)]
t6：R2←(MDR)，End←1
指令译码的μOPCmd序列—无，译码常放在t3步或独立的t4步实现
t4：GRout、Rsel、MARin
t5：Read、WMFC
t6：MDRout、GRin，End
注—End信号表示指令周期是否结束，用于触发中断请求的检测
执行指令M[(R1)]←(R2)的μOP序列及μOPCmd序列—
t4：MAR←(R1)
t5：MDR←(R2)
t6：M[(MAR)]←(MDR)，End←1
t4：GRout、Rsel、MARin
t5：GRout、MDRin ;Rsel=0
t6：Write、WMFC，End

## Slide 29
执行指令R1←(R1)－(R2)的μOP序列及μOPCmd序列—
t4：Y←(R1)
t5：Z←(Y)－(R2)
t6：(R1)←(Z)，End←1
t4：GRout、Yin ;Rsel=0
t5：GRout、Rsel、op＝01、Zin
t6：Zout、GRin，End
注—被加/减数应送到ALU的A端，Y的输出无需控制
执行指令JNZ disp的μOP序列及μOPCmd序列— (相对寻址)
ZF＝0时：
ZF＝1时：
t4：Y←(PC)
t5：Z←(Y)＋(ExtU)
t6：(PC)←(Z)，End←1
t4：PCout、Yin
t5：ExtUout、op＝00、Zin
t6：Zout、PCin，End
t4：End←1
t4：End
25

## Slide 30
执行指令R1←23H的μOP序列及μOPCmd序列— (双字长指令)
t4：MAR←(PC)
t5：MDR←M[(MAR)]，PC←(PC)＋1
t6：R1←(MDR)，End←1
t4：PCout、MARin
t5：Read、WMFC，PC+1
t6：MDRout、R1in，End
注—取指令阶段通常只取第一个指令字，其余作为OPD参数；
每取指令字的一个字，PC应同步进行增量操作
25
26
*点点结构DP的指令执行过程组织：以Demo_IS为例
假设：op＝00~11表示＋、－、+1、-1，disp采用零扩展
GPRs
RS
RD
MAR
MDR
总线逻辑
PC
ExtU
MEM
disp
MUX4
ALU
MUX3
MUX1
MUX2
1
IR
ID
GRin
IRin
op
PC+1
PCin
MDRin
MARin
ALUAsel
ALUBsel
GRsel
MARsel
WMFC
Read Write
时序信号形成电路

## Slide 31
取指令的μOP序列及μOPCmd序列—IR←M[(PC)]、PC←(PC)＋1
t1：MAR←(PC)
t2：MDR←M[(MAR)]，PC←(PC)＋1
t3：IR←(MDR)
t1：MARsel＝0、MARin
t2：Read、WMFC，PC+1
t3：IRin
执行指令M[(R1)]←(R2)的μOP序列及μOPCmd序列—
t4：MAR←(R1)，MDR←(R2)
t5：M[(MAR)]←(MDR)，End←1
t4：MARsel＝1、MARin，MDRin
t5：Write、WMFC，End
执行指令R1←(R1)－(R2)的μOP序列及μOPCmd序列—
t4：R1←(R1)－(R2)，End←1
t4：ALUAsel＝1、ALUBsel＝01、op＝01、GRsel＝0、GRin，End
*影响指令执行过程uOPCmd序列组织的因素：
数据通路结构、指令类型及寻址方式、上条指令状态
*总线结构、点点结构数据通路的性能：后者更优
26
27

## Slide 32
二、数据通路的设计方法
1、指令周期与数据通路结构
*单周期CPU：CPI＝1，TC＝max{T指令i}
数据通路结构—
特征—
*多周期CPU：TC＝max{TμOPi}，CPI＝n(随指令而不同)
数据通路结构—
特征—
点点结构
部件不能复用(需要时重复配置)
└←部件的μOPCmd无法改变(仅1个Clk)
点点结构或总线结构
部件可以复用
└←部件的μOPCmd可以改变(随Clk不同)
*单周期/多周期CPU的比较：
多周期CPU性能好(实际应用)，单周期CPU简单(用于教学)

## Slide 33
2、数据通路的设计方法
⑴指令系统分析
内容—操作类型(含OPD类型)、OPD寻址方式、指令寻址方式
结果—支持的操作类型(含OPD类型)，地址计算方法及参数，
寄存器的位数及个数，存储器的编址单位、地址空间等
⑵功能部件设计
数据操作单元—基于操作类型(含OPD类型)、数据寻址方式
地址计算单元—基于指令寻址方式，与指令周期类型相关(复用)
寄存器组—基于相关参数，读端口数与DP结构相关(单总线1个)
存储器—基于相关参数，通常数据线数＝机器字长(多体交叉MEM)
特殊寄存器—基于实现方法，与指令周期类型等相关(缺省)
⑶部件互连设计
建立各指令的数据路径，与DP结构、指令功能、复用方案有关
总线结构—出端设置三态门，入/出端口设置锁存器(少设1个)
点点结构—出端直连入端，入端设置选择器MUX(＞1个时)
25
28

## Slide 34
§5.3 控制器的组成
一、控制器的基本结构
*基本组成：由指令部件、控制单元CU、中断机构组成
*工作原理：循环地、有序地产生工作流程所需的μOP控制信号
↑ ↑ ↑ ↑
指令控制 时间控制 操作控制 指令周期或中断周期
*功能：指令控制、操作控制、时间控制、异常及中断处理
中断机构
PC
IR
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
CU
…
…
指令部件
中断请求
中断响应
程序状态
机器状态
操作状态
异常请求
所有的μOP控制信号
数据通路等
Notes: 程序状态：如单步跟踪标志TF，结果标志CF/ZF等（可选）
机器状态：如中断/异常类型号
操作状态：如完成位(mfc)、就绪位等

## Slide 35
*控制器类型：
 | 硬布线控制器 | 微程序控制器
μOP控制信号的描述 | 有限状态机 | 微程序
μOP控制信号的产生 | 组合逻辑电路 (与时序信号相关) | 微指令执行部件 (与时序信号无关)
时序信号的周期 | 1个(指令周期＋中断周期) 如：MIPS指令周期＝5TC | 1个微指令周期
说明：⑴某指令μOP序列的步数＝该指令周期的状态数 ⑵1个微程序等价于1条指令的μOP序列 ⑶1条微指令周期相当于1个μOP的时延 ⑷时序信号的单位为时钟周期 |  | 
47

## Slide 36
二、时序信号的形成
*时序信号：表示时长、次序，信号间无间隙及重叠
(1个μOP) (μOP序列)
1、时序系统的组织
*时序信号类型：机器周期、节拍、工作脉冲
划分依据— 基本功能、 μOP、 同步脉冲(如电位-脉冲制)
机器周期(取指)
机器周期(译码)
机器周期(执行)
节拍T0
节拍T1
节拍T2
CPU主时钟信号
工作脉冲P0
工作脉冲P1
指令周期
29
22

## Slide 37
*早期计算机的时序系统：三级时序(机器周期/节拍/工作脉冲)
信号的个数—按最复杂情况设置
例：指令周期，机器周期，
节拍
注：机器周期的个数需多设置1个(用于中断周期)
信号的周期—有定长、变长2种类型，
应用：不同指令周期的x、m不同(性能好)，
k为常数(与指令类型无关)
信号表示的功能—可表示时间次序、操作步骤
(易理解) (可简化电路)
例：时序信号有5个，add指令中wb_r的表示方法
用t4表示时--GPRs的RegWr＝(add+ori)·t4+lw ·t5+
用t5表示时--GPRs的RegWr＝(add+ori+…)·t5
47

## Slide 38
*现代计算机的时序系统：节拍/工作脉冲两级时序
信号的个数—按最复杂情况设置
信号的周期—常采用变长类型
节拍脉冲CP
(取指)T0
(译码)T1
(执行)T2
(访存)T3
(写回)T4
(＝CP)P0
(＝CP)P1
R-指令周期
lw指令周期
sw指令周期
beq指令
例：支持7条MIPS指令的时序系统，每个μOP在一个CP内完成
47

## Slide 39
2、时序信号形成电路的组成
*时序信号形成电路组成：环形信号发生器、定时逻辑
(产生节拍、工作脉冲) (控制信号时长)
启停控制逻辑
环形信号发生器
…
T0
Tm-1
P0
P1
启动
停机
&
定时逻辑
脉冲源
1
CLK
CP
ClrN
定时方式
操作状态
变长参数
主时钟脉冲形成部件
*信号发生器组成：有移位REG、计数器＋译码器2种
Q
R S
D
Q
R S
D
Q
R S
D
T2 T1 T0
≥1
CP
ClrN
2-4译码器
T0
T1
T2
≥1
LDN
D[1..0] Q[1..0]
CP CLRN
归零电路
CP
ClrN
末尾状态的表示
Notes: 变长参数—如操作码、寻址方式、中断请求等

## Slide 40
3、 μOP的定时方式 --又称控制器的控制方式
指μOP序列中各μOP时长的控制方法，即CP时长的控制方式
*同步控制方式：
各μOP的时序只受统一的基准时钟信号(主时钟脉冲信号)控制
定时原理—μOPCmd发出与时钟信号同步，节拍周期TCP＝1TC
定时逻辑—
特点—
CP与时钟信号CLK同步，即CP＝CLK
控制简单、时间浪费大，适合CPU内部的μOP定时
(时延相近)
CLK
μOPCmd1
μOPCmd2
μOPCmd3

## Slide 41
*异步控制方式： --又称应答方式或握手方式
各μOP的时序只受专门的联络信号(应答信号)控制
定时原理—μOPCmd串行发出，收到应答信号时本μOP完成，
节拍周期TCP＝T收到应答－T发出命令
定时逻辑—
特点—
μOPCmd1
μOPCmd2
应答ACK1
应答ACK2
节拍周期
节拍周期
时间浪费小、控制复杂，适合CPU与外部的μOP定时
(时延相差较大)
CP与应答信号同步，即CP＝ACKi

## Slide 42
*联合控制方式： --又称半同步方式
各μOP的时序受基准时钟信号及联络信号的共同控制
定时原理—基础为同步控制方式，支持异步控制方式；
TCP＝kTC，整数 k＝1(同步时)或＞1(异步时)
控制方式转换的实现—
定时逻辑—
则 WMFC＝0时CP＝CLK，WMFC＝1时CP＝mfc · CLK；
即 CP＝(WMFC＋WMFC · mfc)· CLK
&
CLK
≥1
1
&
CP
mfc
WMFC
异步方式
CLK
WMFC
mfc
CP
T0
T1
T2
以MEM读写μOP为例，设信号为mfc及WMFC(0为同步)
应用方法—用μOP设置方式
延长节拍信号CP，用μOPCmd控制
特点—可有效处理μOP时延不同问题，适合CPU的所有μOP定时
54
22

## Slide 43
三、uOP控制信号的形成
*CU的任务：循环地、有序地产生工作流程所需的μOP控制信号
实现—时序信号形成电路 μOP控制信号形成电路
* μOP控制信号形成电路组成：
输入—指令操作、程序/机器状态、时序信号
输出—所有的μOP控制信号，来自状态转换图
时序信号形成电路
…
…
…
指令操作
程序状态
……
机器状态
(如中断/异常请求)
操作状态
(如部件状态信号)
μOP控制信号
形成电路
所有的μOP控制信号
内部逻辑—组合逻辑(硬布线控制器)，存储逻辑(微程序控制器)
实质： 编码器 微主机
(每个输出都是输入的函数) (输出由执行微指令产生)
49
47

## Slide 44
§6.3 硬布线控制器的设计
*硬布线CU的实现要求：
两级时序信号，组合逻辑形成μOP控制信号
*硬布线CU的实现方法：
有限状态机(FSM)模型— 当前状态＋2个函数
FSM模型的应用—
当前状态：所有的时序信号，用状态部件保存
下一状态产生函数：环形信号发生器的内部逻辑
输出信号产生函数：μOP控制信号形成电路的内部逻辑
当前状态
输入信号
下一状态产生函数
输出信号产生函数
输出信号
时序信号形成电路
53
Notes: Finite State Machine, FSM

## Slide 45
一、CU的设计步骤
第1步—形成状态转换图 --基于数据通路
根据各指令功能需求，列出并汇总
要求：注明状态转换条件(OP及寻址方式、程序状态、机器状态)
第2步—组织时序系统 --基于状态转换图
确定时序信号个数(含功能)、各种时序信号序列、定时方式
(最长路径[2级]/步骤) (变长周期) (联合方式)
要求：每种信号序列都需包含适用条件(同状态转换条件)
第3步—设计时序信号形成电路 --基于时序信号序列
⑴确定每个时序信号的下一状态产生函数
⑵实现信号表示、下一状态函数、复位逻辑、定时逻辑
(触发器) (组合逻辑) (末尾状态表示) (CP与CLK关系)
47

## Slide 46
第5步—整合成CU
连接ID、时序信号形成电路、 μOP控制信号形成电路
说明：ID设计未提及(太简单)
第4步—设计μOP控制信号形成电路 --基于状态图及信号序列
⑴列出μOPCmd的使用时间表：
画出使用时间表(行为所有μOPCmd、列为所有时序信号)，
给每个状态打上时间戳(状态转换条件用时序信号表示)，
将每个状态的每个μOPCmd的转换条件填入表中
⑵获得μOPCmd的逻辑表达式(按行汇总、化简)
⑶实现μOPCmd的逻辑表达式(每个μOPCmd一个电路)
47

## Slide 47
二、单周期CU的设计
*设计背景：支持7条MIPS指令的数据通路
39
*形成状态转换图：μOPCmd序列仅1步，状态转换条件为操作码
add的μOPCmd
sub的μOPCmd
ori的μOPCmd
lw的μOPCmd
sw的μOPCmd
beq的μOPCmd
j的μOPCmd
取指令及译码(由写PC的μOP触发、没有μOPCmd)
add
sub
ori
lw
sw
beq
j
*组织时序系统：0个节拍信号(路径长度为1)、2个工作脉冲，
无时序信号序列，同步方式定时
*设计时序信号形成电路：
⑴无节拍信号，下一状态＝当前状态
⑵无需信号发生器、P0＝CP、P1＝CP，CP＝CLK
59

## Slide 48
 | Branch | Jump | Extctr | ALUBsrc | ALUctr | RegAsrc | RegDsrc | RegWr | MemRd | MemWr
add | 0 | 0 | × | 1 | 00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
sub | 0 | 0 | × | 1 | 01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
lw | 0 | 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
sw | 0 | 0 | 1 | 0 | 00 | × | × | 0 | 0 | 1
beq | 1 | 0 | × | 1 | 11 | × | × | 0 | 0 | 0
j | 0 | 1 | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0
*指令执行过程的状态转换图：

## Slide 49
*设计μOP控制信号形成电路：
⑴μOPCmd使用时间表只有1列，无时间戳
Extctr | lw＋sw | RegAsrc | add＋sub
ALUBsrc | add＋sub＋beq | RegDsrc | add＋sub＋ori
ALUctr | [1]=ori＋beq,[0]=sub＋beq | RegWr | add＋sub＋ori＋lw
MemRd | lw | MemWr | sw
⑵⑶Extctr＝lw＋sw，ALUctr[1]＝ori＋beq，MemRd＝lw，…
P0
P1
1
主时钟脉冲CLK
时序信号形成电路
add sub ori lw sw beq j
≥1
≥1
…
Extctr
ALUBsrc
MemWr
…
μOP控制信号形成电路
*整合成CU：连接相关电路
指令译码器ID
单周期数据通路
Branch
Jump
op func
CU
60

## Slide 50
§6.4 微程序控制器的设计
一、微程序控制思想
*微程序控制思想： —类似于存储程序工作方式
①每条指令的执行过程(μOPCmd序列)都用微程序表示，
所有微程序都存放在专用MEM中
②CU自动、逐条取出并执行微指令(产生μOP控制信号)
*相关术语：
微命令—部件的操作控制信号 (～1个μOPCmd)
微指令—用格式及编码表示、可同时执行的一组微命令
微程序—实现特定功能的微指令序列 (～μOPCmd序列)
控制存储器(CS)—专用于存放微程序的ROM，按微地址访问
简化CU的实现
微指令周期—从CS中取出并执行一条微指令的时间

## Slide 51
*CPU工作流程的微程序结构：
微程序种类—取指、中断等公用微程序，各指令功能微程序
微指令格式—
操作控制字段
顺序控制字段
… …
微命令 M+1
微命令 M+2
微命令 ***
… …
微命令 M
微命令 P+1
微命令 P+2
微命令 M或N
… …
微命令 Q+1
微命令 M或N
… …
M
M+1
M+2
N
…
P
P+1
P+2
…
Q
Q+1
控制存储器CS
取指微程序
中断微程序
add指令微程序
j指令微程序
… … …
CPU工作流程的执行顺序
中断请求
操作码
微程序结构—最后一条微指令为跳转型，其余为顺序型
(微程序的功能所决定)

## Slide 52
二、微程序CU的组成与工作原理
*基本组成：结构与硬布线CU相同，内部电路有差别
时序信号形成电路—一级时序 (～两级时序)
信号的周期：1个微指令周期，比μOPCmd多1个工作脉冲
时序信号形成电路
μAR
控制存储器CS
μIR
微地址形成
电路
微命令译码器
所有的μOP控制信号
……
μOP控制信号
形成电路
操作控制
顺序控制
ID
…
所有的工作脉冲
指令字
程序状态
机器状态
…
操作状态
CLK
μOP控制信号形成电路—微指令部件＋CS (～组合逻辑电路)
μAR、μIR、微命令译码器、微地址形成电路
67

## Slide 53
*工作原理：循环地取出并执行微指令
CPU加电时
PC←引导程序
入口地址
μAR←取指微程序
入口地址
μIR←CS[μAR]
μAR←下条微指令地址
微指令周期
CPU工作时
形成μOP控制信号
部件实现μOP功能
操作控制字段
形成下条微指令地址
顺序控制字段
μAR初值—加电时由硬件产生，还需产生PC(微程序中需使用)
如：地址1110的产生电路为
A3 A2 A1 A0
VCC
微指令周期—取微指令、执行微指令 (～硬布线CU的节拍)

## Slide 54
三、微指令格式
*微指令格式：定长指令字结构 ←控制简单、执行速度快
操作控制
顺序控制
1、微指令编码方式 --操作控制字段的编码
所有微命令的编码方式，决定了微命令译码器的组成
*直接编码方式：
编码—位编码，每个微命令用一位编码表示；
字段总长度＝n位 (n为所有微命令个数)
μOP控制信号形成—直接形成
位1 位2 …… 位n
……
顺序控制
所有的μOP控制信号

## Slide 55
μOP控制信号形成—各子字段单独译码
子字段1 … 子字段p
顺序控制
*字段直接编码方式：
编码—子字段编码，微命令用某个 子字段的编码表示；
子字段中的微命令须互斥(同时最多一个有效)，
子字段长度＝log2(定义的微命令数＋1)
…
…
…
所有的μOP控制信号
译码器
译码器
*字段间接编码方式：
编码—子字段编码，微命令用多个 子字段的编码表示
(如子字段p的码7及子字段1的码1)
子字段中的微命令须互斥，子字段个数较少(p＜p)
μOP控制信号形成—子字段单独译码＋逻辑电路组合
子字段1 … 子字段p
顺序控制
…
…
…
所有的μOP控制信号
&
译码器
译码器
所有微命令都无效时

## Slide 56
例1—对单总线结构的Demo_IS数据通路(支持5条指令)，若用微程序控制方式实现CU，请设计微指令格式的操作控制字段。
25
26
解：⑴所有指令执行的状态转换图(μOPCmd序列)如下：
PCout,MARin
Read,PC+1,WMFC
MDRout,IRin
GRout,Rsel,MARin
Read,WMFC
MDRout,GRin,End
LD_t4
LD_t5
LD_t6
GRout,Rsel, MARin
GRout,MDRin
Write,WMFC,End
ST_t4
ST_t5
ST_t6
GRout,Yin
GRout,Rsel, op=01,Zin
Zout,GRin, End
SUB_t4
SUB_t5
SUB_t6
PCout,Yin
ExtUout, op=00,Zin
Zout,PCin,End
JNZ_t4
JNZ_t5
JNZ_t6
PCout,MARin
Read,PC+1, WMFC
MDRout,IRin,End
MOV_t4
MOV_t5
MOV_t6
t1
t2
t3
End
JNZ_Zt4

## Slide 57
⑵微命令互斥性分析： (基于同一状态)
·PCout、MDRout、GRout、ExtUout、Zout互斥(分时输出)
·PCin、IRin、MARin、MDRin、GRin、Yin、Zin互斥(1个接收者)
注：Zin不使用总线通路，可能不互斥，本例互斥
·op、PC+1、Read、Write、WMFC、End中(暂不考虑Rsel)，
op单独编码(00~11)，其余均独立编码(偷懒)
⑶操作控制字段的编码：3个子字段＋5位，共13位
子字段1 子字段2 子字段3 位4 位5 位6 位7 位8
0—全无效
1—PCout
2—MDRout
3—GRout
4—ExtUout
5—Zout
0--全无效
1—PCin
2—IRin
3—MARin
4—MDRin
5—GRin
6—Yin
7—Zin
PC+1
0—op(add)
1—op(sub)
2—op(＋1)
3—op(－1)
Read
Write
WMFC
End
25

## Slide 58
2、微地址形成方式 --顺序控制字段的编码
形成下条微命令地址的方式，决定了微地址形成电路的组成
*顺序控制字段的组成：方式位＋地址参数
*微地址形成方式的种类：(微指令寻址方式)
计数器法—μAR＝(μAR)＋1，地址参数隐含，适于顺序型
下址法—μAR＝(地址参数)，适于顺序型、跳转型
测试网络法—
μAR＝f(测试源,测试参数)，
适于(多路)分支型
地址高位H
测试参数P
地址高位H
地址低位L
测试网络
……
…
测试源
硬件产生法—μAR＝固定地址，适于硬件初始化
*微地址形成方式的常见应用：
增量法—计数器法＋测试网络法，地址参数长度不同
断定法— 下址法＋测试网络法，地址参数长度相同
71

## Slide 59
例2—对单总线结构的Demo_IS数据通路(支持5条指令)，若用微程序控制方式实现CU，请设计微指令格式的顺序控制字段。
解：⑴微程序结构如下，共有19条微指令，有顺序、跳转、多路分支3种指令寻址方式
LD指令微程序
ST指令微程序
SUB指令微程序
JNZ指令微程序
MOV指令微程序
取指令微程序
⑵采用断定法形成微地址：
下址法中，下址值的位数为 log219＝5位，
测试网络法中，测试方法仅有1种，测试源为操作码及ZF
⑶顺序控制字段的编码：1位方式位F＋5位地址参数P
方式位F 地址参数P
F＝0—下址法，P为下址值
F＝1—测试网络法，P空闲
74

## Slide 60
3、微指令格式
采用定长指令字结构，有水平型、垂直型2种风格
*水平型微指令格式： --多个μOP并行(水平)，注重指令功能
采用定长编码，宜采用断定法寻址，微指令字长较长
操作码(多个μOP)
方式位0 下地址
操作码(多个μOP)
方式位x 地址高位 测试参数
转移型:
μOP类型
源地址 目的地址
子功能f
转移类型a
转移条件 地址参数
转移类型b
目标地址
顺序型:
*垂直型微指令格式： --多个μOP串行(垂直)，注重指令字长
采用变长编码，宜采用增量法寻址，微指令字长较短
*常用微指令格式：水平型格式 (CPU的重点是性能)
执行μOP能力强(指令速度快)，代码效率低(数量有限)

## Slide 61
四、微程序控制单元的设计
第1步—列出所有的μOPCmd序列 --基于数据通路
根据各指令功能需求列出(同硬布线控制器)
第2步—设计微指令格式 --基于微程序结构
确定微指令格式类型(常为水平型)，
进行操作控制字段、顺序控制字段的编码
第3步—编制微程序 --基于微指令格式
确定各微程序在CS中的位置，转换所有μOPCmd序列
第4步—设计相关电路 --基于微指令格式
包括微命令译码器、微地址形成电路
1、设计步骤
70

## Slide 62
2、设计举例
*设计背景：单总线结构的Demo_IS数据通路(支持5条指令)
*列出所有的μOPCmd序列：5条指令(课件P74)
*设计微指令格式：采用水平型格式
操作控制字段编码(课件P75)
顺序控制字段编码(课件P77)
子字段1 子字段2 子字段3 位4 位5 位6 位7 位8
0—全无效
1—PCout
2—MDRout
3—GRout
4—ExtUout
5—Zout
0--全无效
1—PCin
2—IRin
3—MARin
4—MDRin
5—GRin
6—Yin
7—Zin
PC+1
0—op(add)
1—op(sub)
2—op(＋1)
3—op(－1)
Read
Write
WMFC
End
方式位F 地址参数P
0—下址法，P为下地址
1—测试网络法，P空闲
74
75
77

## Slide 63
*编制微程序：取指、LD、ST、SUB、JNZ、MOV连续存放
00000
00001
00010
001 011 00 00000 000001
000 000 00 11010 000010
010 010 00 00000 100000
地址 控制存储器CS
取指
微程序
00011
00100
00101
011 011 00 00000 000100
000 000 00 01010 000101
010 101 00 00001 000000
LD指令
微程序
00110
00111
01000
011 011 00 00000 000111
011 100 00 00000 001000
000 000 00 00111 000000
ST指令
微程序
01001
01010
01011
011 110 00 00000 001010
011 111 01 00000 001011
101 101 00 00001 000000
地址 控制存储器CS
SUB指令
微程序
01100
01101
01110
001 110 00 00000 001101
100 111 00 00000 001110
101 001 00 00001 000000
JNZ指令
微程序
10000
10001
10010
001 011 00 00000 010001
000 000 00 11010 010010
011 101 00 00001 000000
MOV指令
微程序
01111
000 000 00 00001 000000
*设计相关电路：微命令译码器、微地址形成电路
74
70
OP ZF A4A3A2A1A0
LD 00011 A4＝
ST 00110 A3＝
SUB 01001 A2＝
JNZ 0 01100 A1＝
JNZ 1 01111 A0＝
MOV 10000
…
译码
操作控制
μIR
MUX
测试网络
ID
…
ZF
OP
μAR
方式位F 地址参数P
…
译码
5

## Slide 64
48
3、硬布线、微程序控制器组成对比
CU组成—ID、时序信号形成电路、μOP控制信号形成电路
ID组成—按指令格式译码，输出OP、寻址方式信号
时序信号形成电路组成—
μOP控制信号形成电路组成—
CLK
工作脉冲 μOP控制信号
时序信号形成电路
数据通路
……
…
操作状态
ID
…
IR
PSR
中断机构
机器状态
程序状态
工作脉冲 μOP控制信号
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
数据通路
……
ID
…
…
CLK
IR
PSR
中断机构
机器状态
程序状态
操作状态
2级时序，1级时序
组合逻辑电路，微主机
组合逻辑电路
…
节拍
μAR
控制存储器CS
μIR
微地址形成电路
微命令译码器
操作
顺序

## Slide 65
§6.6 异常及中断的处理
一、异常及中断的基本概念
*事件(Event)：改变程序正常执行顺序的特殊情况
(指令约定的顺序)
CPU必须处理
*事件类型：异常(Exception)、中断(Interrupt) ←按发生位置分类
*事件处理方法：
执行相应的处理程序
当前程序
事件i
当前程序(续)
处理程序i

## Slide 66
1、异常 --内部异常(程序性异常)
由CPU内部执行指令所引起的意外事件 (如除零、断点)
*处理时机：立即处理
*异常分类：按报告及返回方式分
 | 故障(Fault) | 陷阱(Trap) | 终止(Abort)
报告结果 | 可能修复①的异常 | 预先安排②的异常 | 不可修复的异常
返回方式 | 当前指令 或 终止程序 (可修复的) (无法修复的) | 下条指令 | 终止程序 或 关机 (能/否定位到程序)
示例 | 缺页，除零、溢出③ | 单步，调用、断点 | 无效表、硬件故障
检测时机④ | 随时 | 指令结束时 | 随时
说明：①指程序本身可以捕获，而Abort只能由系统捕获 ②安排有两种方式(设置触发条件、执行特殊指令)； ③溢出常用作可选择的异常(用陷阱指令INTO触发)； ④处理时机常通过检测时机控制(一检测到就处理) |  |  | 
如 add R1,R2,R3 或 add R1,R2,R3
… INTO
…

## Slide 67
2、中断 --外部中断
由CPU外部的设备产生的请求事件，常称为异步事件
*中断分类：根据事件的紧急程度分
可屏蔽中断—可暂不处理的中断，如键盘中断、打印机中断
不可屏蔽中断—须立即处理的中断，如MEM校验错、电源故障
*处理时机：不可屏蔽中断—当前指令周期结束时(便于实现)
可屏蔽中断—可为多个指令周期后
*可屏蔽的实现方法：
状态表示—状态REG中设置“中断允许”标志IF
操作实现—指令系统提供开中断(IF←1)、关中断指令
*返回方式：下条指令或终止程序(不可屏蔽中断才有)
即两个指令周期之间，如T指令＝5/2GHz＝2.5ns <<设备要求(ms级)
同步事件指与指令执行相关
※异常及中断的内涵：有事件类型、程序控制流改变2个方面
(不同系统的定义不同)
7

## Slide 68
二、异常及中断的处理过程
*事件处理过程：
响应—从当前程序转到处理程序的过程
处理—执行处理程序的过程
返回—从处理程序返回到当前程序的过程
指令
地址
a i i或i+1 k k+n
处理程序
当前程序
响应
处理
返回
时间
响 处理 返
应 回
*术语：响应、处理、返回、异常处理程序、中断服务程序等
*异常/中断的处理需求：
①同时有多个事件(多种)，但同时只能处理1个
②不同事件的紧急程度、检测时机、响应操作不同
(源于处理时机)

## Slide 69
1、异常及中断的响应
*任务：①保存断点及程序状态，②关中断， ←与所选事件无关
③识别事件类型并转入处理程序 ←须选择事件
*保存断点及程序状态： --硬件实现(软件无法在指令周期内处理)
目标—事件返回时，当前程序能继续执行
断点—事件的返回地址，便于返回的实现(直接恢复保存值)
实现—断点、程序状态(PSR)用后援寄存器保存，
异常类型用异常类型寄存器保存 ←影响响应操作
(中断类型由中断源[外设]负责保存[在CPU外部])
*关中断： --硬件实现
目标—响应过程不被新事件(指可屏蔽中断)打断
实现—使IF＝0，应先保存程序状态(不改变返回时的IF)

## Slide 70
*识别事件类型并转入处理程序： --硬件实现(部分可软件实现)
子任务—识别事件类型(最紧急的)、
获取相应处理程序的入口地址、
PC←获取的入口地址
实现策略—向量方式、非向量方式
非向量方式—所有事件共用一个处理程序，入口地址固定
实现：PC←入口地址，其余由软件(处理程序)完成
保存现场
事件A的处理程序
开始
读事件A的状态
有请求？
N
Y
事件B的
读事件B
N
Y
恢复现场
中断返回
…
事件Z的处理程序
读事件Z的状态
有请求？
N
Y
事件紧急程度：由查找顺序决定

## Slide 71
2、异常及中断的返回
*任务：恢复断点及程序状态
*实现：处理程序中用专用指令实现
└→指令功能为 PC及PSR←(后援寄存器)
(硬件不知何时返回)
向量方式—每个事件有一个处理程序，
各入口地址保存在中断向量表IVT中
IVT：由OS管理，放在主存中(CPU中用REG保存首址)
实现：判优、查表、PC←入口地址
IVT
…
…
IntiPrgAddr
…
主存
…
Int0PrgAddr
判优逻辑：查找相关REG、选择事件(i)
(异常类型REG、中断源的状态REG)
查表逻辑：形成表项地址、访存
(首地址＋i×表项长度)
87

## Slide 72
3、中断机构的组成
*功能：实现异常及中断事件的检测及响应
*组成：检测逻辑，后援寄存器、判优逻辑、查表逻辑等
检测逻辑—分类检测，以实现检测时机及响应方法控制
87
判优逻辑—统一判优、分类获取事件类型号，
中断类型号获取需进行外部操作(由INTA控制)
Event
判优逻辑
检测逻辑
…
事件类型号
后援寄存器堆(栈)
异常类型寄存器
CU
≥1
数据通路
…
PC及PSR
中断向量表
(主存中)
中断源的端口
NMI
INTR
INTA
EPC
事件返回时
其他逻辑—响应结束前撤销事件(清除相应REG)
向量方式才需要

## Slide 73
§6.7 指令流水线技术
一、指令流水线概述
*指令执行过程的部件使用分析：
*并行性：包括同时性、并发性
执行
过程:
取指
(IF)
取操作数
(OF)
执行操作
(EX)
写结果
(WB)
使用
部件:
PC、IR、
ALU、MEM
GPRs
或MEM
ALU及PSW
GPRs或PC
或MEM
译码
(ID)
ID、PSW
特征—部件很少重复使用(ALU、MEM)，重复使用的频率很低
└←不冲突的操作除外(GPRs/读写)
*指令执行性能的优化：
重叠指令执行过程，缩短指令周期的平均值
(如IF+ID、OF+EX+WB)

## Slide 74
1、指令流水线的概念
*基本思想：指令执行过程分为多个阶段， ←基础(同多周期)
每个阶段使用专门部件实现， ←改进(段分离)
每条指令可依次通过各个阶段 ←效果(段并行)
*基本组成：多个段(功能段)按序组成
←适于CISC
←适于RISC
译码(ID)
取指(IF)
执行(EX)
取数(OF)
写回(WB)
*工作原理：每条指令按序通过各段，不同指令执行过程重叠
0 1 2 3 4 5 n n+4
拍
I1
段(级)
I2
I3
I4
I5
In
…
I1
I2
I3
I4
I5
In
…
I1
I2
I3
I4
I5
In
…
I1
I2
I3
I4
I5
In
…
I1
I2
I3
I4
I5
In
…
WB
EX
OF
ID
IF
指令
拍
IF
ID
OF
EX
WB
IF
ID
OF
EX
WB
IF
ID
OF
EX
WB
IF
ID
OF
EX
WB
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I1
I2
I3
I4
程序执行时间—T串行＝n·(mΔt)，
T流水＝mΔt＋(n－1)Δt
译码(ID)
取指(IF)
访存(MEM)
执行(EX)
写回(WB)

## Slide 75
2、流水线组成的基本要求
(1)各个段的操作相互独立 ←重叠的基础
要求：各个段的源数据来自时序部件、结果存到时序部件
实现：增设段间寄存器
└←依据：后续段需要使用的每个数据/地址/命令
ALU
GPRs
ID
IMEM
PC
ALU
DMEM
GPRs
B
A
ALUO
IR
指令
k
指令
k+1
ALU
GPRs
ID
IMEM
PC
ALU
DMEM
GPRs
B
A
ALUO
IR
1 2 3 4 5 6
拍
k→k+1
RD1
OP1
RD1
OP1
RD2
OP2
RD2
OP2
B2
B2
RD3
OP3
MDR
RDR
RD3
OP3
MDR
RDR

## Slide 76
(2)各个段的操作同步 ←重叠的保证
要求：段间寄存器同时写入
实现：设置公共的时钟信号
拍长：拍长＝max{段i操作时间}，故各段时延尽量接近
(3)各个段的操作无冲突
冲突：流水线因某些原因无法正确执行后续指令的现象，
又称冒险(Hazard)
实现：增设部件及控制器，处理各种冒险(稍后讨论)
冒险的种类：结构冒险、数据冒险、控制冒险
例如— 部件复用 OPD源-目相关 分支指令
IF
IF/ID REG
ID
ID/EX REG
EX
EX/MEM REG
MEM
MEM/WB REG
WB
拍时钟

## Slide 77
3、流水线的性能
假设—流水线有m段、拍长为Δt，共执行n条指令
*吞吐率：单位时间内完成/输出的指令条数或结果数量
时机吞吐率—
最大吞吐率—
*加速比：流水方式相对于串行方式的速度比
最大加速比—
*效率：部件使用时间与整个执行时间的比值(平均值)
最高效率—
95
当n>>m时，TP max＝1/Δt，即拍长的倒数
当n>>m时，S max＝m，即流水线段数
当n>>m时，E max＝1

## Slide 78
4、流水线的分类 --即属性
*按功能分类：
*按工作方式分类：
*按结构分类：
*按流入/流出次序分类：
*按处理的数据类型分类：
单功能流水线、多功能流水线
静态流水线、动态流水线
线性流水线、非线性流水线
标量流水线、向量流水线
95
S1
S2
S3
S4
S5
MUX
拍
I1
段
S5
S4
S3
S2
S1
I2
In
…
I①
I②
…
I1
I2
In
…
I1
I2
In
…
I1
I2
In
…
I①
I②
…
I①
I②
…
拍
I1
段
I2
In
I①
I②
I1
I2
In
I1
I2
In
I1
I2
In
I①
I②
I①
I②
…
…
…
…
…
…
…
S5
S4
S3
S2
S1
ID
EX
MEM
WB
IF
MUX
顺序流水线、乱序流水线

## Slide 79
二、指令流水线的冒险处理
1、结构冒险
由于争用硬件资源，引起流水线停顿的现象
如：MIPS通路中，冯·诺依曼结构、(PC)＋4实现、数据路径等
*处理策略： (2种)
①重复设置部件—性能好(线性流水线)，适于高频率冲突
②分时使用部件—成本低(非线性流水线)，适于低频率冲突
*重复设置部件策略的实现：
①增设部件—每个部件只能使用一次
如1：采用哈佛结构、增设Adder、互连采用点点结构
*指令周期的长度：取决于最后一个操作所在段的位置
②固定部件使用时间—每个部件只在一个段使用
如2：只在WB段写GPRs，否则lw、add指令会冲突
97
92
96

## Slide 80
2、数据冒险
由于指令所需数据不可用，引起流水线停顿的现象
*冒险类型：写后读(Read After Write, RAW)冒险
拍
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I1:add $4,$5,$6
I2:sub $7,$4,$6
I3:or $8,$4,$6
I4:slt $9,$4,$6
I5:and $3,$4,$6
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
冲突指令
*处理方法：阻塞法、转发法、乱序执行法
(一起等) (抄近路取) (当事人等) ←小结

## Slide 81
*分支预测法：预测转移方向，并执行该方向的指令，
猜对时继续执行后续指令，
猜错时回头执行另一方向上的指令
停顿拍数—猜对时≥0拍(IF/ID)，猜错时＝阻塞法＋1拍
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
I3
add
bne
I3
add
bne
I6
I4
I3
add
bne
I3
add
I3
I4
I4
I4
I4
I5
I5
I5
I5
I6
I6
预测
猜对
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
I3
add
bne
I3
add
bne
I4
I3
add
bne
add
I4
I5
I9
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
I9
bub
bub
预测
猜错(回头)
实现机制—IF段或ID段预测，猜对时不写PC，
猜错时清空流水线(分支指令已实现写PC)
预测方法—静态预测、动态预测(根据该指令的转移历史)
└→所需硬件：BTB、更新逻辑
运用：动态预测＋静态预测(首次执行时)
109

## Slide 82
*延迟分支法：延迟槽中的指令总是被执行
(逻辑上延长分支指令的执行时间)
延迟槽—分支指令执行完前，可流入流水线的指令位置
停顿拍数—延迟槽中指令全为nop指令时，＝阻塞法；
延迟槽中指令含有用指令时，＜阻塞法
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
add
bne
add
bne
I6
add
bne
add
I6
I6
延迟槽
I6
I6
实现机制—软件实现(编译时重排序指令序列)
└←分支指令前无相关性指令移入延迟槽
使用场合—延迟槽大小＝1条指令时，
否则常用分支预测方法(两者不兼容)
分支指令“执行时间”为8拍
108

## Slide 83
作业：P236—3、5、6(1)和(4)、P237—23、P238—27、29
※指令流水线技术小结：
基本思想—各操作串行--→各操作重叠(操作的是不同指令)
基本组成—
要求：操作分离、操作同步、操作无冲突
操作冲突的处理—
类型：结构冒险、数据冒险、控制冒险
处理：①部件不复用，同一部件在同一拍使用
②阻塞法、转发法、乱序执行法
③阻塞法、分支预测法、延迟分支法
实现：段间REG，公共拍时钟，部件＋控制器
95

## Slide 84
三、指令流水线的并行技术
*超级流水线技术：增加流水线级数(段数) ←CPI＝1
└→缩短TC(执行过程相同)
发展过程—级数不宜太多(486→PⅢ→P4→Core)
*多发射流水线技术：同时流动(执行)多条指令 ←CPI＜1
实现—增加指令打包、冒险处理环节
用推测技术优化→┘ └→先后及同时产生的
类型—超标量、超长指令字VLIW
(指令数可变) (指令数固定)
*指令级并行性表示：IPC(Instructions Per Cycle)，IPC×CPI ＝1

## Slide 85
*超标量流水线：硬件完成指令打包、冒险处理
关键技术—动态调度、分支预测、推测执行 ←增加IPC
WB
EX3
EX2
EX1
ID
IF
I1
I2
I3
I4(b)
I1
I2
I1
I2
I3
I5(猜)
I6(猜)
I3
I1
I2
普通流水线
I1
I2
I3
I4(b)
WB2
WB1
EX3
EX2
EX1
ID2
ID1
IF2
IF1
I1
I2
I1
I2
I3
I4
I1
I2
I5(猜)
I6(猜)
I3
I4
超标量流水线
*VLIW流水线：软件完成指令打包、冒险处理
关键技术—静态调度(重排序＋阻塞)、延迟分支 ←增加IPC
IW中操作字段:
LD/ST
FADD
FMUL
主
存
RF (寄存器组)
LD/ST
FMUL
FADD
I1
I2
I3(b)
WB
EX-3
EX-2
EX-1
ID
IF
I1
I2
I1-1
I2-2
I3
I4
I1
I2
I4(猜)
I3
I4
VLIW流水线
I1-2
I2-3
I3