## Slide 1: 东南大学软件学院
主讲教师： 徐造林
计算机系统组成

## Slide 2
第八章 输入输出系统

## Slide 3
※主要内容
⑴I/O系统概述
I/O系统的组成，主机与外设的联系(连接/编址/寻址/传送)，
I/O的传送控制方式(查询[含直接]/中断/DMA)
⑵外部设备 输入/输出/存储设备的组成、工作原理
⑶I/O接口 功能，组成，访问方法
⑷程序直接控制I/O方式
查询方式的控制流程、接口组织，直接传送方式的组织
⑸程序中断I/O方式
中断概念，接口组织，中断系统结构，多重中断/中断屏蔽
⑹DMA方式
传送方式、接口的功能与结构，传送过程，接口的组织

## Slide 4
§8.1 I/O系统概述
一、I/O系统的组成
*I/O系统的任务：实现主机与外设间的信息交换(即I/O)
涉及内容—设备连接、传送控制(何时传/如何传)
硬件及软件
响应时间、吞吐率，I/O所占CPU时间
1、I/O系统的硬件
*组成：外设，I/O接口、总线、传送控制部件
总线连接方式 减少所占CPU时间
*I/O系统的组成：
*I/O系统的性能：
有矛盾(排队模型所致)
└→常见选择：传输信息少时关注前者
Notes: 响应时间指I/O请求从发出到I/O操作完成的时间，吞吐率指单位时间内完成I/O操作的个数

## Slide 5
2、I/O系统的软件
*任务：实现I/O的传送控制(何时传、如何传)
涉及内容—主机与外设的工作协调、传送组织
*I/O指令：指令系统中的机器指令
*实现：I/O指令(或通道指令)、I/O程序
操作码
I/O指令格式：
设备码
命令码
操作码—表示操作类型(输入、输出)
设备码—表示传送的目标设备地址
命令码—表示传送的类型及内容
传送信息的类型—数据、状态、(操作)命令
*通道指令：通道所执行的指令，与指令系统无关
通道I/O方式的传送控制部件
*I/O程序： --设备驱动程序
由初始化、主控、传送方式处理、退出等程序段组成

## Slide 6
二、外设与主机的联系
1、外设的连接方式
*连接方式：常为总线方式，需通过I/O接口连接
└←速度/格式/电平等有差异
CPU
主存
I/O接口1
…
总线
外设i
I/O接口n
外设j
主机
*I/O接口地址的组织： (I/O指令中信息类型的表示方法)
方法1—每个I/O接口有一个地址，I/O指令有多种操作码
☆方法2—每个I/O接口有多个地址，I/O指令有2种操作码
灵活性强←┘ (I/O端口地址) └→易扩展
操作码
I/O指令格式：
I/O端口地址
信息内容(地址)
数据、状态、命令
┌→每个端口放不同内容
*信息传送的实现：I/O接口用寄存器(即I/O端口)暂存信息，
传送用总线操作实现 ←需区别于访存操作
Notes: 方法1中，若用命令码区分，则信息长度≠总线宽度

## Slide 7
2、外设的编址方式
指区分主存单元地址、I/O端口地址的方法
(1)统一编址方式 --存储器映像方式
主存单元、I/O端口共用一个地址空间
*I/O所需机器指令：访存指令(MEM读及MEM写)
主存
(主存单元)
外设
(I/O端口)
N-1
…
x
x-1
…
0
MEM读/MEM写指令的寻址范围
*I/O所需总线控制信号：访存控制信号(MEMR#及MEMW#)
*I/O事务的识别：MEMR#MEMW#＝1、地址高位≠0
*特点：不增加机器指令及总线控制信号，
主存空间减小，I/O地址译码复杂
CPU
主存
I/O接口
(外设)
MEMR#
MEMW#
地址 数据
MEMR#
MEMW#
N

## Slide 8
(2)独立编址方式
主存单元、I/O端口都从零开始编址
*I/O所需机器指令：新增的输入、输出指令
MEM读/MEM写指令
的寻址范围
输入/输出指令
的寻址范围
x-1
…
0
主存
y-1
…
0
外设
*I/O所需总线控制信号：新增的IOR#、IOW#信号
*I/O事务的识别：IOR#IOW#＝1
*特点：空间扩展容易，I/O地址译码简单，
需增设2条机器指令及2根总线控制信号
CPU
主存
I/O接口
(外设)
IOR#
IOW#
地址 数据
MEMR#
MEMW#
y
※应用：常采用独立编址方式 ←利于主存-外设间直接传送

## Slide 9
3、外设的识别方法
*总线操作的需求：
每个外设分配有一个设备号(设备ID)，保存在I/O接口中；
I/O接口主动识别自身(外设)是否为总线事务的目标从设备
如跳线开关或寄存器
*I/O端口地址与设备号：
相互关系—1个设备～1个I/O接口～几个I/O端口
I/O端口地址组成—
*目标从设备的识别方法： --I/O接口实现
监视总线状态，有I/O事务时比较总线上地址与自身设备号
设备号
内部序号
5
=1
比较器
&
&
=
≠
设备选择
H
L
CPU
主 存
IOR# IOW#
MEMR#
MEMW#
地址锁存器
数据
缓冲器
设备硬件
ABus
DBus
CBus
…
设备号

## Slide 10
*无条件传送方式： --同步传送方式
随时可进行数据传送
适用设备—简单设备(如LED、开关)，且为字符设备
联络方式—
*条件传送方式： --异步传送方式
适用设备—
联络方式—
4、外设的数据传送方式
立即响应方式，无联络信号线
CPU
主存
I/O接口i
…
总线
外设(简单)
主机
I/O接口j
I/O接口k
n
先启动设备，等到设备就绪时，才能进行传送
复杂设备(如打印机)，可为字符设备或块设备
并行传输设备：异步联络方式，需设置请求/应答线
串行传输设备：同步联络方式，需设置时钟线[常缺省]
外设(并行)
外设(串行)
n
Req/Ack
1
CLK
传输数据量/启动

## Slide 11
三、I/O的传送控制方式
指主机对数据传送(条件传送方式)的管理方式，又称I/O方式
*I/O方式的目标：提高数据传输率，减少I/O所占CPU时间
*I/O方式组织示例：糖放在讲台(主存)上，
老师(CPU)组织10个孩子(外设)每人需吃4颗糖
*I/O传送控制方式：程序直接控制方式、程序中断方式、
直接存储器访问方式、通道方式等
①拿一颗糖，给孩子，看着他，等到他吃完时…(下颗糖)；下个孩子…
③对孩子讲吃糖规则(4/自己拿…)，改作业，听到他报告时…(下个孩子)
④对班长讲吃糖规则、名单及管理要求，改作业，听到他报告时…(结束)
②拿一颗糖，给孩子，改作业，听到他报告时…(下颗糖)；下个孩子…
CPU
主存
…
总线
外设0
外设1
外设n-1
又称I/O开销

## Slide 12
1、程序直接控制I/O方式 --程序控制I/O方式
*I/O功能：CPU-外设之间，1个数据/次
(CPU执行指令实现) (适于字符设备)
*I/O类型：程序查询(条件传送方式)、直接传送(无条件传送方式)
*程序查询方式：又称轮询(Polling)方式
传送控制原理—CPU启动设备后，不断地查询设备状态，在设备准备就绪时，才进行数据传送
*直接传送方式：
传送控制原理—CPU随时可进行数据传送(无需启动及查询设备)
I/O所占CPU时间—1个指令周期/次
I/O所占CPU时间—m个指令周期/次，CPU与外设串行工作
└←＝启动→传送的时延
IOW指令(命令)
IOR指令(状态=1)
…
IOR指令(数据)
CPU
准备
外设
传送
IOR指令(状态=0)

## Slide 13
2、程序中断I/O方式 --中断驱动(interrupt driven)I/O方式
*I/O功能：CPU-外设之间，1个数据/次
(CPU执行指令实现) (适于字符设备)
*传送控制原理： CPU启动设备后，继续执行现行程序；
设备准备就绪后，向CPU提出请求；
CPU响应请求，传送数据，返回现行程序
*I/O所占CPU时间：k个指令周期/次，CPU与外设可并行工作
└←＝响应时延＋中断服务程序指令数
IOW指令
(命令)
当前程序
(续1)
IRET指令
(返回)
…
IOR指令
(数据)
CPU
响应
IOW指令
(命令)
当前程序
(续2)
中断服务程序
准备
外设
传送
准备

## Slide 14
3、直接存储器存取方式 --DMA(Direct Memory Access)方式
*I/O功能：外设-主存之间，1批数据/次 ←1批＝几千个
(DMA接口控制总线实现) (适于块设备)
└→外设的I/O接口，具有总线控制功能(主设备)
*传送控制原理：
CPU发送传输需求、启动设备后，继续执行现行程序；
DMA接口实现1批数据传送，结束时向CPU提出请求；
CPU响应请求，进行结束处理，返回现行程序
IOW指令(传送准备)
当前程序(续1)
结束处理程序
CPU
响应
当前程序(续2)
接收需求
DMA接口
准备
控制传送
传送
准备
传送
…
主存
数据1
外设
数据s
…
中断服务程序
*I/O所占CPU时间：n个指令周期/次，CPU与外设可并行工作
└←＝(传送准备＋结束处理)的指令数＋响应时延

## Slide 15
4、通道及I/O处理机(IOP)方式
*I/O功能：外设-主存之间，1个或1批数据/次
(通道/IOP执行指令实现) (适于所有设备[字符/块])
*通道方式： --DMA方式的发展
通道—专用处理器，实现多个外设的管理/状态监测/传送控制
传送控制原理—
CPU执行访管指令后，继续执行现行程序；
通道执行通道程序(主存中)，结束/异常时向CPU提出请求；
CPU响应请求，进行相应处理，返回现行程序
*IOP方式： --通道方式的发展
用专用处理机实现I/O控制 ←不共享主存
调用管理程序，实现编制通道程序、启动通道功能
CPU
主存
…
系统总线
通道0
通道1
外设
外设
外设
…
通道总线
I/O所占CPU时间—比DMA少(CPU无需进行设备管理等工作)

## Slide 16
外部设备
I/O接口
总线
设备
接口
§8.2 外部设备
*外设的组成：驱动器＋部件
*外设的分类：
按功能分—人-机交互、机-机通信、信息存储
按I/O方向分—输入、输出、输入/输出
按传送批量分—字符设备、块设备 ←传送数据量/启动
*外设的连接：使用设备控制器(主要功能是I/O接口)
现状—单独设置I/O接口 ←外设可共用[成本↓]
设备控制器为设备接口(通信接口) ←常与驱动器混合
外部设备
设备
控制器
CPU
主存
主机
设备
驱动器
机/电/光
/磁部件

## Slide 17
一、输入设备
1、键盘 --字符设备
*非编码键盘：
基本组成—按键矩阵
并行输出接口
+5V
并行输入接口
工作原理—软件(键盘扫描程序)实现按键检测、编码转换
行号i←0,L←1110
N
C=1111?
输出行线L(L=0000)
输入列线C
i←i＋1
L←L<<循环 1
键号k←i*4＋C对应列号
i＞3?
Y
Y
N
输出行线L
输入列线C
C=1111?
N
Y

## Slide 18
*编码键盘：
基本组成—计数器、译码器、ROM、单稳电路等
(循环扫描) (监测信号)(编码转换)(时延控制)
键盘接口
4×4
键盘阵列
译码器
译码器
单稳电路
4位
计数器CNT
ROM
CS
时钟发生器
&
传送电路
Data
Clock
工作原理—单稳电路输出有效(有键按下时)→
暂停CNT、读ROM、启动传送电路；
单稳电路输出无效(一定延时后)→恢复扫描
键盘接口—USB或PS/2，PS/2为Vcc/Gnd/Clock/Data
常增设缓冲器
(传送与扫描并行)

## Slide 19
2、鼠标 --字符设备
*种类：机械式、光电式、触摸式等
*机械式鼠标组成原理：
*光电式鼠标组成原理：
第1代—用带网格反射板代替滚球、光栅盘
第2代—
鼠标移动→滚球滚动→滚轴转动(栅盘转动)→计数器变化
鼠标移动→图像变化→分析图像→计数器变化
LED
光电传感器
光栅盘
Y计数器
X计数器
传送电路
按键检测电路
LED
Y计数器
X计数器
传送电路
按键检测电路
信号处理器DSP
微型光学镜头
LED
*鼠标接口：与键盘相同

## Slide 20
二、输出设备
1、显示器
*种类：阴极射线管(CRT)、液晶(LCD)、等离子(PDP)等
*技术指标：分辨率、灰度级(彩色中含颜色)
*液晶材料：棒状长分子结构、沿长轴方向平行排列
特性—旋光性、透光性
分子排列方向倾向于电场方向
(倾向角度受U+值影响)
Z轴
Z轴
U+
Gnd
应用—用旋光性控制亮/暗(断电时分子扭曲排列)
用透光性控制灰度(改变电压值)
用滤光片控制颜色(只需3种)
光线随分子排列扭曲而旋转
Y轴
Z轴
Y
X
Z

## Slide 21
*显示器接口：VGA，DVI或HDMI
*液晶单元组成原理：液晶分子扭曲排列，用电压控制灰度
*LCD组成原理：每个像素点由3个单元组成，
显示用行扫描方式实现(同时控制同一行源电极)
液晶单元组成
门电极
源电极
液晶盒
存储电容
TFT
…
…
像素点
LCD像素点矩阵
单元格
…
…
显示适配卡
LCD的基本组成
A/D转换
显示控制
像素点矩阵
HSYNC
R
G
B
VSYNC
玻璃基片
公共电极
TFT
玻璃基片
灯管
反射板
框胶
X偏光片
滤光片
配向膜X
液晶
配向膜Y
控制电极
Y偏光片
液晶盒不加电时

## Slide 22
2、打印机 --字符或块型设备
*种类：击打式(机械式/针式)、非击打式(激光/喷墨)
*激光打印机组成：
由激光扫描系统、电子照相系统、打印控制系统组成
打印机控制器
字符
发生器
缓冲
存储器
设备接口电路
光调制驱动器
激光器
多面转镜
聚焦镜
透镜
扫描电机
感光硒鼓
显影器(含炭粉盒)
充电电晕
清扫刷
消电电晕
收纸盒
供纸盒
搓纸辊
导纸辊
定位辊
定影热辊
转印电晕
分离电晕
*打印机接口：Centronics或USB

## Slide 23
三、存储设备
*辅存种类：磁表面、光介质 ←具有非易失性
*辅存结构：常为盘状、带状 ←读/写时磁头不动(可靠性高)
磁道
磁道
位信息磁化元
磁盘组织示例—
磁盘工作过程—磁盘一直匀速转动， ←减少启动延迟
寻址时先寻道、再等待(转到目标位置)
不同盘同一侧磁道的数据无关联(同顺序编址的多体MEM)，并行操作无意义
传动皮带
盘片
磁头
选择

## Slide 24
例1—某单面磁盘存储区域的内径为20cm、外径为30cm，道密度为1000道/cm，最内圈位密度为30000位/cm，盘片转速为5400rpm(转/分钟)，请回答下列问题：
(1)磁道数量＝
(2)存储容量＝
(3)平均寻址时间＝
(4)数据传输率＝
*辅存性能指标：
存储密度—
存储容量—
寻址时间—
数据传输率—
误码率—
Ta＝平均寻道时间＋平均等待时间
SD＝道密度×位密度
S＝磁道数×记录密度 ←记录密度≤位密度
Dr＝记录密度×磁盘转速
8＋[1/(5400÷60)]÷2＝13.556ms
5000×(20×3.14×30000)≈111.295MB
(20×3.14×30000)×(5400÷60)＝…
(30-20)÷2×1000＝5000个

## Slide 25
1、磁盘存储器 --块设备
*磁盘类型：软/硬、固定/移动磁头、单/双面、单/双密度等
定长记录格式的组织—记录单位称为扇区，
扇区大小相同[扇角及容量都相同]
*信息记录格式：记录单位—数据块
记录格式—定长格式、变长格式
0道0扇区
0道1扇区
1道2扇区
磁盘容量：＝2n个柱面×2m个盘面＝2n×2m×2p×SP
n m p
磁道号
盘面号
扇区号
头空
同步字符
地址标志
扇区地址
CRC
间隙
同步字符
数据标志
数据
CRC
尾空
ID域
数据域
磁盘地址：
扇区格式：与磁盘类型有关
变长记录格式的组织—数据域中含数据长度信息
Notes: 记录单位为数据块时，可减小每位平均寻址与传送延迟
扇区ID域中含地址的目的是：不需从0扇区开始定位；

## Slide 26
*磁盘存储器组成：由盘片、驱动器、控制器组成
主机接口
数据缓冲
设备接口
控制
格式控制
并/串转换
串/并转换
数据编码器
数据译码
读时钟发生器
DMA控制
数据控制
数据(并)
REQ/ACK
BUSY
命令/数据
DREQ/DACK
数据分离
磁盘控制器
读出放大
写入驱动
磁头
选择
比较与控制
音圈电机
位置检测
写入数据
读出数据
盘面号
柱面号
磁道号
定位状态
主轴电机
控制信号
*磁盘存储器接口：IDE(ATA)、SCSI、USB，ATA→SATA
Notes: 同时只有一个磁头工作

## Slide 27
例2—某磁盘有6个双面盘片(最外侧2个盘面位保护面)，每个盘面有204个磁道、每个磁道有60个扇区、每个扇区可记录512B数据，磁盘机转速为7200rpm，平均寻道时间为8ms。
⑴计算磁盘的存储容量；⑵写出磁盘地址的格式及参数；
⑶计算磁盘的平均访问时间；⑷计算磁盘的数据传输率
解—(1)存储容量＝
(2)磁盘地址组成：
(3)磁盘转一圈时间＝
平均寻址时间＝
平均访问时间＝
(4)数据传输率＝
8位 4位 6位
磁道号
盘面号
扇区号
12.165＋8.33/60＝12.304ms
(6×2-2)×204×60×512B＝61200KB
[1/(7200÷60)]≈8.33ms，
8＋8.33/2＝12.165ms
60×512B×(7200÷60)＝3686.4KB/s
23
*磁盘访问时间：TM＝T寻道＋T等待＋T读写，通常T读写<<T等待
24

## Slide 28
2、磁盘阵列RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)
*目标：提高访问性能及可靠性
*RAID提高性能的方法：使多个磁盘并行工作
逻辑盘
物理盘0 物理盘1 物理盘2 物理盘3
条带00
条带04
条带08
…
条带01
条带05
条带09
…
条带02
条带06
条带10
…
条带03
条带07
条带11
…
RAID控制器或管理软件
条带00
条带01
条带02
…
条带03
条带04
I/O
(≤4条带/次)
条带大小—可为数据块、扇区、字节
I/O宽度—可为多个条带
*RAID提高可靠性的方法：
用部分条带存放校验信息(有RAID0～RAID7等标准)，
访问时同步进行数据校验

## Slide 29
3、光介质存储器 --块设备
*光记录原理：用介质的不同形态或物态表示信息，
用反射光强弱实现读，用激光束强弱实现写
保护层
反射层
盘基
强
弱
⑴形变型[有/无凹坑]
⑵相变型[晶态/非晶态]
保护层
反射层
盘基
强
弱
保护层
反射层
盘基
Iw
外加磁场
⑶磁光型[磁化方向]
*光盘存储器组成：由盘片、驱动器、控制器组成
└→采用CLV[恒定线速度]方式工作
24
25
扇区格式—CD(紧致盘)、DVD(数字通用盘)、BD(蓝光盘)有所不同
*信息记录格式：
记录单位—扇区，地址＝光道号＋扇区地址

## Slide 30
一、I/O接口的功能
§8.3 I/O接口
*I/O接口：主机-外设间的连接电路，负责中转各种信息
ALU
CU
BIU
外设1
I/O接口1
主存控制器
内存条
…
外设n
I/O接口n
通过DBus
命令、数据、状态
*I/O接口的功能：
数据缓冲—
操作中转—
状态监测—
通信控制—
信号转换—
用寄存器暂存来自主机或外设的数据
用寄存器暂存主机的操作命令，并适时转发
监视外设工作状态，并暂存到寄存器中
实现与主机、外设的通信控制
实现主机-外设间的信号转换(含格式/电平/时序等)
*I/O端口：可与数据总线交换信息的寄存器 (3类)
Notes: I/O接口仅中转信息，永远不会主动产生信息

## Slide 31
二、I/O接口的组成
1、I/O接口的组成
*基本组成：总线缓冲器、I/O端口、设备选择、控制逻辑等
*信息中转的实现原理：将操作过程分为2个阶段
主机-I/O端口操作—按照总线标准进行
I/O端口-外设操作—按照设备传输协议进行
数据输出寄存器
状态寄存器
数据输入寄存器
控制寄存器
控制逻辑
信号转换逻辑
数据总线
控制总线
外设信号
数据缓冲
地址锁存
地址总线
高位
设备选择
端口地址译码
低位

## Slide 32
2、I/O接口的分类
*按数据的传送方式分类： (接口-主机间为并行传送方式)
并行接口—接口-外设间同时传送n位数据
串行接口—接口-外设间同时传送1位数据
*按功能的选择方式分类：
可编程接口—可通过软件选择接口的当前功能
不可编程接口—须通过硬连线选择接口的当前功能
*按传送的控制方式分类：
查询接口—软件控制数据传送、状态查询
中断接口—软件控制数据传送，接口实现状态报告
DMA接口—接口控制数据传送、结束报告 ←适于块设备
适于字符设备

## Slide 33
三、对I/O接口的访问
*访问I/O端口的机器指令：
统一编址方式—访存指令
如MIPS的lw rt,imme(rs) 及 sw rt,imme(rs)
独立编址方式—I/O指令
如8086的IN AL,DX 及 OUT DX,AL
*访问I/O端口的时机：由传送控制方式决定
作业7-1：P293— 4、9、10
说明：C语言的 BYTE inp(unsigned short usPort);
BYTE outp(unsigned short usPort，BYTE btData);
操作码
I/O端口地址
CPU中REG号
*访问的实现：
CPU执行指令→BIU产生总线事务→I/O接口响应事务
(读/写某个I/O端口)
5

## Slide 34
§8.4 程序直接控制I/O方式
一、程序查询方式的I/O控制流程
*基本思想：CPU启动外设后，不断地查询外设状态，
当外设准备就绪时，才进行数据传送
*I/O控制流程：所有操作都用I/O指令实现
写控制口
读状态口
读/写数据口
准备好？
N
与外设交换数据
读外设状态
Y
传送完？
启动外设
N
Y
对传送一个数据/启动的设备
准备好？
N
与外设交换数据
读外设状态
Y
传送完？
启动外设
N
Y
对传送多个数据/启动的设备
11

## Slide 35
*程序查询方式的种类：
独占查询—启动设备后，立即开始查询状态、直到就绪
定时查询—启动设备后，稍后开始查询状态、直到就绪
└→I/O所占CPU时间、响应时间不同
例1—某CPU主频为100MHz，鼠标、硬盘通过I/O接口连接到32位系统总线上，硬盘数据传输率为1MB/s。若要求采用程序查询方式I/O，鼠标每秒有50次I/O，硬盘每秒有50%时间进行I/O，每次I/O平均需要400个时钟周期，分别求出CPU用于鼠标I/O、硬盘I/O的时间占整个CPU时间的百分比。
解—CPU每秒用于鼠标I/O的时间为400TC×50＝2×10-4s，
占整个CPU时间的(2×10-4s)/1s×100%＝0.02%。
CPU每秒用于硬盘I/O的时间为400TC×(1MB/32bit×50%)＝0.5s，
占整个CPU时间的0.5s/1s×100%＝50%。
*I/O所占CPU时间：开始查询→完成数据传送的所有时间

## Slide 36
⑤启动设备
⑦设备工作结束
⑥数据
⑧
④
③
②
①
→
③
*I/O接口组织：须设置状态口，包含就绪位RD(或忙位)
注：条件传送方式都需设置控制口(设启动命令位为SD)
二、程序查询方式的I/O接口组织
*工作过程组织：有3种操作
启动设备操作—
查询状态操作—
传送数据操作—
完成总线事务、与外设通信(中转操作)
完成总线事务(不触发设备)
⑵
⑴
⑶
←
⑶
㈡
㈠
㈢
←
㈢
完成总线事务(不触发设备)
设备选择
控制口
数据口
Q
S BS R
状态口
…
外部设备
Q
S RD R
&
SD
端口译码
CBus
DBus
ABus
30
33

## Slide 37
三、直接传送方式的I/O组织
*I/O控制流程：CPU随时可进行数据传送(无需启动及查询设备)
*I/O接口组织：只需设置数据口，只能是并行接口
例2—设总线宽度为8位，并行输出接口的数据口地址为60H，数据口的各个位与输出引脚一一对应，编写采用直接传送方式轮流点亮各个信号灯的C语言程序段。
BYTE Lamp[8]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,…};
while ( !kbhit() ){
for ( int i=0; i<8; i++ ){
outp(0x60, Lamp[i]);
Sleep(1000); //延迟1s
}
}
…
CPU
主存
并行输出接口
+5V
33
*工作过程组织：完成总线事务(读/写数据口)
解—点亮0#灯时，数据口的值应为0xFE

## Slide 38
§8.5 程序中断I/O方式
一、中断的概念
中断—外设产生的请求事件，或事件处理时的程序控制流改变
1、程序中断方式的I/O控制流程
*基本思想：CPU启动设备后，继续执行现行程序；设备提出请求时，CPU才响应请求、传送数据、返回现行程序
*I/O控制流程：响应由硬件实现，其余操作由软件实现
*I/O所占CPU时间：响应时延＋中断程序执行时间
当前程序
中断程序
CPU
外设(I/O接口)
传送数据事件处理
启动设备
中断请求
中断请求
响应
返回
响应
返回
传送数据事件处理

## Slide 39
*单重中断与多重中断： (基于处理过程能否重叠)
应用—
实现—
2、中断的类型
*可屏蔽中断与不可屏蔽中断： (基于请求的紧急程度)
处理时机—
返回方式—
屏蔽实现—
(多个、当前)指令周期结束时 ←外设很慢
下条指令或终止程序(不可屏蔽中断才有)
状态REG中设置IF位，软件可控(开/关中断指令)
*向量中断与非向量中断： (基于响应的实现方法)
识别事件类型(中断源)的方法—硬件操作、软件查询
获得处理程序入口地址的方法—查IVT、调用子程序
t
请求A 请求B(B比A更紧急)
中断
程序B
中断程序
当前程序
中断程序A
请求A 请求B
中断程序A②
中断
程序B
中断程序A①
t
响应时为单重方式，处理时可为单重/多重方式
(仅用于可屏蔽中断)
使用状态REG的IF位
I/O中断请求∈可屏蔽中断请求
Notes: 多重中断只在向量中断时才发生

## Slide 40
3、中断的过程
*中断响应：(CPU的中断机构)需完成3个任务
⑴保存断点及程序状态—
⑵关中断—
⑶识别事件类型并转入处理程序—
即保存PC[返回地址]及PSR，
用后援寄存器堆(栈)实现 ←单重/多重中断
即不响应可屏蔽中断的请求，
用IF←0实现
包括3个子任务
①识别中断源：选择某请求，获得其类型号、撤销该请求
②获得处理程序入口地址：假设值为x
③处理程序入口地址写入PC：PC←x
向量中断的实现：中断响应操作、访存操作、内部μOP
(CPU外部的操作)
非向量中断的实现：软件轮询、调用指令及其参数
查IVT
Notes: 生活例：A同学在看书(P5差2字看完)，听到身后有几个人在喊“A，班长找你”“A,到我宿舍来”“A,帮个忙”

## Slide 41
*中断处理：执行中断处理程序(含中断返回)
中断处理程序结构—只传送一个数据、不应破坏现场；
可改变请求的处理优先级(多重中断时)
开中断
保存现场及屏蔽字
设备服务
中断返回
关中断
置新屏蔽字
恢复现场及屏蔽字
保存现场
设备服务
中断返回
恢复现场
中断响应
保存断点及PSW，关中断，识别中断源并转入中断处理程序
中断处理
仅需存程序所用REG
不响应新请求
可响应新请求
中断返回指令的功能—保存断点及程序状态的逆操作

## Slide 42
例—某CPU主频为50MHz、CPI为5，中断响应需6个主时钟周期。外设D的数据传输率为20KB/s，每次传输16位数据，相应的中断服务程序包含10条机器指令。请回答下列问题：
(1)D是否可用中断方式I/O？若能，在其持续工作期间，CPU用于外设D I/O的时间占整个CPU时间的百分比为多少？
(2)若D的数据传输率为1MB/s，是否可采用中断方式I/O？
解—⑴中断方式I/O时，中断请求间隔为2B/20KBps＝100us，
CPU用于每次中断的时间为(6＋10*5)/(50*106)＝1.12us，
∴可采用中断方式I/O，I/O占CPU时间的百分比为1.12%。
⑵D的速率为1MBps时，中断请求间隔为2B/1MBps=2us，
I/O占CPU时间的百分比为56%，
∴不应采用中断方式I/O。

## Slide 43
⑤启动
⑦结束
⑥数据
⑧
④
③
②
①
→
③
⑨
二、中断接口的组织
*基本功能：基础为查询接口，可产生/撤销中断请求；
可提供中断类型号(向量中断时)
*I/O接口组织：增设中断请求位INT、中断允许位EI，响应电路
(支持中断及轮询方式)(向量中断时)
设备选择
控制口
数据口
Q
S BS R
状态口
…
外部设备
Q
S RD R
&
SD
端口译码
CBus
DBus
ABus
Q
R INT
&
EI
中断类型号
&
中断请求
中断响应
*工作过程组织：有3种操作＋中断响应操作(向量中断时)
中断请求产生—EI＝1、RD从0→1时
中断请求撤销—中断响应操作时，读状态口时(非向量中断时)
35
39
EI(Enable Interrupt)
Notes: P39—提供中断类型号，读状态口时撤销请求

## Slide 44
向量/非向量中断方式
请求的连接方式
三、中断系统的结构
1、识别中断源的组织
*任务：选出最紧急请求，获得其中断类型号、撤销该请求
*中断请求的连接方式：共用请求式、独立请求式
中断源1
…
中断机构
中断源n
INTR
INTA
μOP
类型号
中断源1
…
中断机构
中断源n
INTR1
μOP
类型号
…
INTRn
*识别中断源的方法：3种
软件判优方式— (适于共用请求式连接[非向量中断])
判优原理：软件查询，查询次序→优先级(静态)
类型号获得方法：无需获得，用CALL指令的参数表示
I/O接口需求：无需响应电路，读状态口时撤销请求
*中断方式的常见选择：向量中断、多重中断方式
39

## Slide 45
串行判优方式— (适于共用请求式连接[向量中断])
判优原理：硬件自动轮询，查询次序→优先级(静态)
类型号获得方法：中断源给出
I/O接口需求：设置响应电路，中断响应时撤销请求
并行判优方式— (适于独立请求式连接[向量中断])
判优原理：硬件算法控制，算法→优先级(动态)
类型号获得方法：中断机构产生(按请求连接次序)
I/O接口需求：无需响应电路，I/O操作时撤销请求
*识别中断源的常见选择：
请求连接—可屏蔽中断、不可屏蔽中断都为共用式
(提高可扩展性) (减少资源占用[概率小])
判优方法—并行判优(需增设IC)、软件查询
(提高性能) (处理程序入口地址固定)

## Slide 46
*基本功能：
①自动检测并记录中断请求、向CPU提出中断请求
②处理中断响应操作(提供最紧急请求的中断类型号、复位该请求)
③处理I/O操作(如设置工作方式、修改优先级)
2、中断控制器的组成
*本质：并行判优部件＋中断源 ←CPU外部的中断请求管理部件
*基本组成：I/O接口、请求管理逻辑、并行判优逻辑
中断控制器
中断响应INTA 中断请求INTR
排队器
(编码器)
中断
请求
IRR
≥1
IR0
IR7
复位
中断类型号
形成逻辑
比较器
(A＞B)
正在服务
请求号
…
&
…
A
B
接口逻辑
其他端口
…
DBus
CBus
ABus
清零
中断处理结束时
中断处理过程中

## Slide 47
3、中断系统的结构 --仅讨论向量中断方式
*基本组成：硬件—中断机构、I/O接口，中断控制器(可选)
软件—IVT、各个中断处理程序
*基本结构：请求有3类，都采用共用请求式连接；
IVT中，NMI占1个事件、其余各占多个事件
(放在主存) (中断类型号固定)
Event
判优逻辑
检测逻辑
…
中断机构
后援REG堆(栈)
异常类型REG
CU
≥1
数据通路
…
PC及PSR
…
IVT
I/O接口n
NMI
INTR
INTA
异常
&
&
BIU
主存
中断
控制器
I/O接口1
…
…
…
标志IF
End
EPC
系统总线
44
IF←0
①
①
②
③
④
⑤
⑥
④
⑤
⑥
⑶⑷
INTR—①、②、③④及⑤⑥ ←③④为中断响应操作

## Slide 48
I/O接口、固定值、异常类型REG
*事件检测的组织： (响应时机用检测时机实现)
INTR/NMI的检测—指令周期结束时(INTR还要求IF＝1)
异常的检测—随时(判断μOP的结果状态)
请求的类型Event：
*事件响应的组织： (对应的μOPCmd序列)
INTR—①、②、③④及⑤⑥ ←③④为中断响应操作
NMI—①、②、⑤⑥ ←事件类型值固定
异常—①、②、⑶⑷及⑤⑥ ←⑶⑷为读异常类型REG
*事件返回的组织：
中断返回/结束进程/重启机器指令
思考：I/O中断请求得到响应的条件是什么？
有3种(事件类型的存放地不同)
38
39
Notes: 思考：End=1、IF=1，无更高优先级中断请求或DMA请求

## Slide 49
可缩短响应时间
可改变处理优先级
四、多重中断及中断屏蔽的组织
时间
IF＝x
IF＝0或1
IF＝x
保存IF，IF←0
IF←x
状态REG的IF位
*新请求检测的组织：以中断控制器(IC)为例
中断请求的状态—
新请求的产生条件—
检测机构的组成—
正在服务(IS) 或 尚未服务(IR) ←互斥
max(IRi优先级)＞max(ISj优先级)
增加排队器(分类排队)、ISR
中断控制器
排队器
A
中断
请求
IRR
≥1
复位
类型号
形成逻辑
比较器
(A＞B)
…
&
…
…
复位
接口逻辑
中断服务ISR
排队器
B
…
中断屏蔽
…
置位
*保存部件的组织：中断机构用寄存器栈代替寄存器堆
38
正在服务
请求号
1、多重中断的组织
*单重/多重中断方式的表示：

## Slide 50
*中断屏蔽的应用：(软件编程方法)
中断处理程序中，(需要时)改写屏蔽字(写I/O端口)
2、中断屏蔽的组织
*术语：响应优先级—请求的排队次序(排队器的编码次序)
处理优先级—请求的嵌套次序(处理次序[多重中断])
优先级—指请求的响应优先级
*中断屏蔽的组织：(硬件实现方法)
设置中断屏蔽REG，阻塞指定的请求
└→其内容称为屏蔽字
&
&
中断屏蔽REG
…
…
…
…
作业7-2：P294— 15、16、17
40
*中断屏蔽的目标：改变请求的处理优先级 ←以增加灵活性
└←默认：处理优先级＝响应优先级

## Slide 51
§8.6 DMA方式
*DMA方式I/O的功能：主存-外设之间，传送1批数据/次
*DMA方式I/O对CPU的要求：
①负责传送准备及结束处理
└→如设置传送字数、主存首址、启动设备
②数据传送时让出总线使用权 ←DMA接口此时为主设备
思考：数据处理与数据传送(I/O)并行的基本条件？
条件1—CPU不实现数据传送 →DMA接口可为主设备
条件2—CPU能正常执行程序 →增设Cache(贯穿式结构)
13
CPU
主存
查询接口
…
总线
外设(字符型)
主机
中断接口
DMA接口
外设(字符型)
外设(块型)
…
*DMA方式I/O的特点：传送不占CPU时间，1个数据/总线周期
└→由DMA接口控制总线实现

## Slide 52
*特点：控制简单，传输效率高，CPU工作效率低；
适于外设速度≈主存速度的传送场合
指DMA接口获得总线使用权的方法
1、CPU停止访问方式
DMA接口在首个数据准备传送时，申请总线使用权；
在所有数据传送结束时，放弃总线使用权
一、DMA的传送方式
访存
总线使用权
CPU
CPU
工作状态
应答HLDA
请求HRQ
工作状态
DMA接口
传送
CPU
不能访存(无总线使用权)
等待就绪
传送
访存
DMA接口
传送
等待就绪

## Slide 53
2、周期挪用方式 --又称周期窃取法
DMA接口每当外设准备就绪时，请求总线使用权；
每当等待外设准备时，放弃总线使用权
*DMA请求的优先级：应高于CPU请求(请求总线使用权)
└←防止丢失数据[如磁盘]或工作紊乱
*特点：传输效率、CPU工作效率均高，控制略复杂；
适用于外设速度＜主存速度的传送场合
访存
总线使用权
CPU
CPU
工作状态
应答HLDA
请求HRQ
工作状态
DMA接口
传送
CPU
等待就绪
传送
访存
DMA
传送
等待就绪
CPU
DMA
CPU
DMA
访存
访存

## Slide 54
3、分时交替访问方式 --又称透明DMA方式
总线使用权定时、轮流分配给CPU及DMA接口使用
*特点：无需请求总线使用权，传输效率、CPU工作效率均高；
适于CPU访存间隔＞主存周期的传送场合(很少使用)
思考—DMA接口怎知应采用的传送方式？ 传送前需CPU通知
※常见选择：DMA接口常支持多种传送方式，
I/O时选择适合外设的传送方式
总线使用权
分时控制信号
CPU 工作状态
C1
C2
DMA接口 工作状态
CPU
访存
CPU
DMA
CPU
DMA
CPU
DMA
传送
传送
传送
访存
访存
访存
Notes: 传送前通知DMA接口

## Slide 55
二、DMA接口的功能与结构
*DMA接口的功能：①DMA传送控制(总线请求、总线传输、批量管理)
②设备I/O接口 ←传送结束时产生请求
*DMA接口的结构：设备I/O接口逻辑—中断式I/O接口
DMA传送控制逻辑—
MAC及WC，总线控制，DMA控制(含请求)
主存地址计数器MAC
MEMW#/MEMR#
传送字数计数器WC
控制REG
DBus缓冲器
数据缓冲REG
状态REG
中断请求逻辑
外 设
ABus锁存器
CBus逻辑
INTR
主
存
IOW#/IOR#
CPU
(溢出)EOP
DMA请求逻辑
DREQ
DACK
HRQ
HLDA
DMA控制逻辑
思考：批量传送用循环方式实现，所需管理部件？ 2个计数器

## Slide 56
三、DMA的传送过程
例：设硬盘适配器中存放磁道及扇区的端口为RegT、RegF
1、预处理(DMA初始化)
任务—CPU使用I/O指令设置传送参数、启动外设
*设置传送参数：
*启动外设：
←与外设特性无关
设置缓冲区首址、传送字数、传送方向及传送方式等
发送操作命令及参数 ←与外设特性有关
①MAC←b
②WC←512
③RegC←写主存、周期挪用
④RegT←x
⑤RegF←y
⑥RegC←DMA方式、读磁盘
x磁道
y扇区
缓冲区首址为b
512B大小
磁盘
CPU
主存
DMA逻辑
I/O逻辑
磁盘适配器(DMA接口)
①②③
④⑤⑥

## Slide 57
2、数据传送(DMA传送)
任务—DMA接口循环地传送数据(一个字/次)，直至传送完毕
*申请总线使用权：
*传送数据：
*实现循环：
②HRQ↑
③HLDA↑
时机与传送方式有关(以周期挪用方式为例)
①就绪↑
DMA接口
I/O设备
CPU
主存
命令与传送方向有关(以外设→MEM为例)
④MEMW
DMA接口
I/O设备
CPU
主存
HRQ＝1
HLDA＝1
⑤HRQ↓
⑤HLDA↓
⑥MAC←(MAC)＋1、WC←(WC)－1
⑦若WC≠0，启动外设(开始下一字)，并转入①；
若WC＝0，提出中断请求(已传送完毕)
⑦启动↑
启动↑
54

## Slide 58
3、后处理
任务—CPU响应中断请求，完成DMA传送的结束处理工作
(如数据校验、开始下次DMA传送)
例—某CPU主频＝500MHz、CPI＝5、DBus＝32bit，若外设数据缓冲器大小为4B，最大数据传输率＝0.5MB/s，中断程序＝18条指令、中断响应开销相当于2条指令时间。
⑴中断方式下，CPU用于该外设I/O的时间百分比？
⑵若外设数据传输率提高到5MB/s，改用DMA方式，DMA传送预处理及后处理共需500TC、块大小＝5000B，CPU用于该外设I/O的时间百分比？

## Slide 59
解—⑴
TINT＝(2＋18)×5×[1÷(500×106)]＝0.2×10-6s
TI/O＝1÷[0.5MB÷4B]＝8×10-6s
CPU用于I/O的时间%＝(0.2×10-6)/(8×10-6)＝2.5%
1次I/O
执行中断程序
执行其它程序
外设
CPU
中断响应
t
TINT
TI/O
响应
解—⑵
DMA传送(块数据)
执行其它程序
DMA接口
CPU
预处理
t
TI/O
TDMA
接收需求
后处理
接收需求
预处理
TDMA＝500×[1÷(500×106)]＝1×10-6s
TI/O＝1÷[5MB÷5000B]＝1×10-3s
CPU用于I/O的时间%＝(1×10-6 )/(1×10-3)=0.1%

## Slide 60
*DMA方式与中断方式的比较：
相同点—①对CPU而言，两者都采用请求-响应方式
②两者都须软硬件共同完成
不同点—
 | 中断方式 | DMA方式
传送字数/CPU干预 | 1个字 | 多个字
传送实现 | 软件(指令) | 硬件(接口DMAC)
传送速度 | 1个指令周期 | 1个总线周期
传送对CPU的影响 | 暂停执行程序 | 暂停使用总线
请求优先级 | DMA＞中断 | 
响应速度 | 指令周期结束时 | 总线周期结束时
传送错误处理能力 | 有 | 无
≤I/O接口的数据缓冲器大小，
通常为总线宽度，或机器字长

## Slide 61
四、DMA接口的组织
1、通用型DMA接口的组织
*基本组成：只实现DMA传送控制功能 ←提高通用性
*DMA传送过程的变化：
预 处 理—CPU对DMA接口、I/O接口进行操作
数据传送—DMA接口发出MEM地址及命令、IO命令及DACK，
I/O接口提出中断请求
MEMW#/MEMR#
主
存
CPU
I/O接口
HRQ
HLDA
主存地址计数器
DBus缓冲器
ABus锁存器
CBus逻辑
IOW#/IOR#
EOP
传送字数计数器
DREQ
DACK
DMA
控制逻辑
外部
设备
控制REG
INTR
代替I/O端口地址
54
55
56

## Slide 62
2、DMA请求判优的组织
任务—处理多个DMA接口与CPU的连接及响应
*DMA请求的连接方式： ←类似中断请求的连接
有共用请求式、独立请求式2种
*DMA请求的判优方式： ←类似中断请求的判优
有串行判优、并行判优2种，无需DMA接口给出类型号
*DMA请求判优的常见选择：
共用请求式连接、并行判优(需增设“DMA控制器”)
DMA
接口1
HLDA
DMA
接口n
DMA
接口1
CPU
HRQ1
DMA
接口n
HLDA1
…
…
CPU
…
…
HRQ
HRQ1
HLDA1

## Slide 63
3、增强型DMA接口
可实现多个外设的DMA传送控制 ←提高性能、节省成本
*增强型DMA接口的类型：
选择型—一段时间内仅为一个外设服务，用于快速外设
多路型—一段时间内可为多个外设服务，用于中速外设
*增强型DMA接口的结构：增设寄存器组、判优逻辑等
HRQ
HLDA
主存地址
REGs
DREQ0
DACK0
状态
REGs
DMA控制逻辑
I/O
接口0
…
MAC
WC
传送字数
REGs
CPU
设备号REG
控制REG
DMA请求判优逻辑
I/O
接口3
DREQ3
DACK3
…