## Slide 1
本课程主要介绍计算机网络的构成和实现原理、可能遇到的问题，以及针对问题的解决方法。
计算机网络：计算机、网络设备和媒体构成的系统（目的：共享资源；特点：协议控制下的自治系统）；
计算机通信：以计算机为主要收发对象的通信系统（协议控制下的进程间通信）；
1
课程复习（2020年4月21日）：
其中：
计算机
网络设备（如路由器、交换机），专用计算机
计算机网络的本质是计算机（进程）之间的通信。

## Slide 2
本课程主要介绍计算机网络的构成和实现原理、可能遇到的问题，以及针对问题的解决方法。
计算机网络：计算机、网络设备和媒体构成的系统（目的：共享资源；特点：协议控制下的自治系统）；
计算机通信：以计算机为主要收发对象的通信系统（协议控制下的进程间通信）；
用户角度计算机通信：
1
计算机
计算机
控制对象
物理变量
字符、数字、图像等；
支持模拟、数字信号传输的有线媒体；
支持模拟信号传输的无线媒体
二进制数：0、1
噪声
媒体
计算机网络—计算机通信的实质、

## Slide 3
信道与信息类型匹配问题：
调制/解调(Modem)的方法：调幅、调频、调相，以及组合调制；
比特速率 = 码元速率 * log2N /*N：码元蕴含的信息量
（比特率） （波特率）
使得低带宽线路支持较高速比特流传输。
数字型
信源
Modem
模拟型
信源
Codec
数字信道
模拟信道
数字型
信宿
模拟型
信宿
Modem
Codec
2
计算机
计算机
控制对象
信息采集与反馈控制

## Slide 4
信道与信息类型匹配问题：
调制/解调(Modem)的方法：调幅、调频、调相，以及组合调制；
比特速率 = 码元速率 * log2N /*N：码元蕴含的信息量
（比特率） （波特率）
使得低带宽线路支持较高速比特流传输。
数字型
信源
Modem
模拟型
信源
Codec
数字信道
模拟信道
数字型
信宿
模拟型
信宿
Modem
Codec
2
计算机
计算机
控制对象
信息采集与反馈控制
调幅：g(x)=(n+1)*sin(x)； n∈[0,3]；
调频：g(x)=sin(n*x)； n∈[0,3]；
调相：g(x)=sin(n*π/2+x)； n∈[0,3]；
调频调幅：g(x)=(n1+1)*sin(n2*x)； n1,n2∈[0,3]；
调幅调相：g(x)=(n1+1)*sin(n2*π/2+x)； n1,n2∈[0,3]；

## Slide 5
信道与信息类型匹配问题：
调制/解调(Modem)的方法：调幅、调频、调相，以及组合调制；
比特速率 = 码元速率 * log2N /*N：码元蕴含的信息量
（比特率） （波特率）
使得低带宽线路支持较高速比特流传输。
数字型
信源
Modem
模拟型
信源
Codec
数字信道
模拟信道
数字型
信宿
模拟型
信宿
Modem
Codec
2
计算机
计算机
控制对象
信息采集与反馈控制
奈奎斯特（Nyquist ）定理：
无噪声下的B（信道容量或码元速率）与H（信道带宽）关系：
B = 2*H（波特）；
无噪声下的C（信道速率）与B的关系： C=B*log2N (bps)
其中：N为一个码元可取的离散值个数。
香农（Shannon）定理：
有热噪声时C、H和噪声的关系： C = H*log2 (1+S/N) (bps)

## Slide 6
信道与信息类型匹配问题：
调制/解调(Modem)的方法：调幅、调频、调相，以及组合调制；
比特速率 = 码元速率 * log2N /*N：码元蕴含的信息量
（比特率） （波特率）
使得低带宽线路支持较高速比特流传输。
数字型
信源
Modem
模拟型
信源
Codec
数字信道
模拟信道
数字型
信宿
模拟型
信宿
Modem
Codec
2
计算机
计算机
控制对象
信息采集与反馈控制
编码/解码(Codec)的方法：采样、量化、编码；
若语音频率<4KHz,采样频率8KHz,256量化级,8位编码,则不失真速率64Kbps；
结论：计算机发送端口发出的数字信号最终可传递到接收端口。

## Slide 7
字符编码、图文编码等（如ASCII码），以便人机交互；
ASCII码(美国信息交换标准码) ：
7单位编码， b7b6b5 b4b3b2b1 （简记X/Y）；
图形字符：数字、字母、运算符号、语句符号等
控制字符：传输控制、格式控制、信息分隔字符等。
人/机交互和机/媒体匹配：
通信编码：特定电平信号表示数字信号,数字信号在端口的体现；
RS232编码、不归0交替编码、
无同步信息，易产生累计误差；
不适合批量数据的传输；
（原因：发/收脉冲无法精确同步）
曼彻斯特编码、4b/5b编码
含同步信号，可避免累计误差；
适合批量数据的传输；
（原因：根据同步信号调整接收脉冲）
3
计算机
计算机
控制对象
媒体

## Slide 8
发送和接收的协调：
目的：保证接收方能够正确识别和接收发送方的数据；
方法：收方及时调整接收取样脉冲；
位同步： 使接收方可以正确地接收各个比特
自同步法：收方直接从数据波中获取同步信号（曼码）。
外同步法：收方根据特定信号锁定接收脉冲和频率。
（异步传输的起始/终止位）
字符同步： 使接收方可以正确地识别数据群
收方在识别到独特的同步字符或同步模式后，
才开始真正的数据接收。 。
4
计算机
计算机
控制对象
同步
发方信息
取样脉冲

## Slide 9
噪声对传输的影响及其解决方法：
噪声（包括信道本身的衰减）可能导致数据传输出错；
解决方法：发方发送具有特定编码规则的差错校验码，收方根据规则检验接受数据的正确性。
常用算法：反馈重传法（停等协议、滑动窗口协议）。
差错校验码（检错码）= 信息字段 + 校验字段；
水平奇/偶校验码、垂直奇/偶校验码、
水平垂直奇/偶校验码、循环校验码(CRC，位数/形成原理)。
差错
处理
编码
Modem/
Codec
Modem/
Codec
媒体
信源
差错
处理
编码
信宿
5
计算机
计算机
控制对象
噪声
g(x)决定校验字段的长度。

## Slide 10
媒体利用率：
为了提升媒体的利用率，当媒体的传输能力超过用户要求的传输率时，可以使用多路复用技术，支持多路信号共用信道。
基于模拟信道的频分多路复用（不同频段对应不同路信号）；
基于数字信道的时分多路复用（不同时间片对应不同路信号）；
基于光纤信道的波分多路复用（不同波长对应不同路信号）；
基于无线信道的码分多路复用（正交编码+信道信号叠加）；
多路复用均采用静态分配信道的方法，要求双方严格同步。
多路复用的实例为T1（24路*64Kb）和E1（32路*64Kb）；
集中传输（按需分配子信道）：将上述的频段/时间片/波长动态分配给需要的用户对，进一步提升信道利用率；
要求附加信息以便区分不同路的信号；
要求缓存能力以防多用户数据超载时的数据丢失；
6
计算机
计算机
控制对象
媒体

## Slide 11
信息在计算机之间的交换—受控于协议（传输控制规程）
字符型传输控制规程：支持任意字符数据的传输；
利用控制字符（组）体现数据的逻辑性，控制双方的数据交换；
假“控制字符”的处理（转义）：DLE字符填充；
停等协议支持数据的交换。
比特型传输控制规程（HDLC）：支持任意比特数据的传输；
通过交换不同类型的帧来控制双方的数据交换；
假“帧限定符（01111110）”的处理：0比特插入；
窗口机制（Ns和Nr）和捎带应答的应用提升数据交换的效率。
发方可以连续发送若干数据帧（Ns区分不同帧）；
收方可以一次性确认若干帧（Nr标识其前的所有帧被收妥）；
收方可在数据帧中借助于Nr对接受的帧进行确认（捎带应答）；
可连续发送（无需确认）的帧数取决于Ns和Nr的可取值数2n-1；
7
计算机
计算机
控制对象

## Slide 12
限于媒体的长度和成本限制，为容纳更多的用户，实际通信采用多点接续方式，中间结点执行数据交换的过程。
线路交换：建立线路、占用线路并传输数据、释放线路；
特点：独占线路，线路的利用率较低；实时性好,传输延迟小；
不提供缓存，数据透明传输；双方自行解决速率匹配。
报文交换：存储－排队—转发报文；
特点：结点具有缓存能力，暂存用户报文等待线路空闲；
无线路建立过程，改善线路利用率；结点可执行数据格
式转换和差错检测，方便接收站点的收取。
报文体积可变，磁盘读取影响速度。
分组交换：类同固定长度的报文交换；
特点：除报文交换的优点外，更可因分组体积固定而利用高速
缓存和提高线路利用率。
分组流交换方式：数据报（面向无连接）、虚电路（面向连接）。
8
数据交换方式：

## Slide 13
采用层次化的思想构建计算机网络体系,以标准化来支持其开放；
从问题分解的角度，提出7层模型（功能及其支撑技术）：
物理层，确定物理设备接口,提供点－点比特流传输物理链路；
数据链路层，利用差错处理技术,提供高可靠传输的数据链路；
网络层，利用路由技术，实现用户数据的端－端传输；
运输层，屏蔽通信子网差异,及用户要求和网络服务之间差异；
会话层，提供控制会话和数据传输的手段；
表示层，解决异种系统间的信息表示问题,屏蔽数据表示差异；
应用层，利用下层服务，支持各种应用要求（如FTAM等）。
分层导致了层间通信的问题：
对等层间通信、相邻层间通信,两者间的关系（目的和手段）；
只有执行相同协议的对等层实体之间才能进行有意义的通信；
数据单元的形成，层层封装，通信的有效率下降；
OSI实现的基本原理/方法：设计虚拟模型（如：协议），实现虚/实映射（如：数据/协议负载）。
9
针对多厂商/多用户的趋势—标准化—OSI/RM：

## Slide 14
距离—高质量媒体（速度）—共享媒体（广播）—媒体访问控制；
传输方式：基带传输、宽带传输；传输方向和传输距离；
总线型局域网（多个结点附接一条总线）
载波侦听多路访问/冲突检测（CSMA/CD—竞争总线）和以太网；
原理（说前先听，边说边听，冲突退避）、最小帧长的原因；
令牌总线（有序分配总线）：逻辑环路形成、令牌及维护；
环形局域网（RPU转接构成环路，帧回收及监控机制）
令牌环的工作原理及优先级（预约）的作用：确保有序性；
IBM令牌环的寻径方法：源指定路径—桥接器的应用；
光纤分布式数字接口（FDDI）双环容错的原理；
令牌环和FDDI区别（覆盖范围,单/多帧,令牌定时/优先级）；
无线局域网（对应安全性的扩频技术，CSMA/CA（冲突避免），
对应隐藏终端的预约信道（RTS/CTS））；
LAN中逻辑链路层（LLC）作用：屏蔽MAC差异，提供统一接口。
10
局域网：

## Slide 15
距离—媒体成本/质量—差错处理和路由；
同步数字体系（SDH）：基于光纤和多路复用技术，统一高端速率，自愈环；
分组数据交换网（3层结构）：分组组成和结点接入方式；
帧中继（FR）：光纤应用，简化流程；
异步传输模式（ATM）：53字节信元，首次提出资源预留的概念，基于信元的VP/VC交换；
广域网接入技术：
高速数字用户线接入（xDSL）：借助复用和调制技术，利用电话线支持用户高速接入广域网；
以太网接入：光纤到楼层网络设备（交换机），专线（双绞线）入户 。
11
广域网：

## Slide 16
容纳用户和资源，统一监管，降低成本；
网络互连部件和子网之间的关系（必须具有相同的高层协议）；
协议转换包括协议数据格式的转换、地址映射、速率匹配、网间流量控制等，不转发子网特有的控制信息；
转发器、网桥、路由器、网关的作用及其区别；
互连时关注的问题：
广播风暴（不确定出口时进行广播）和自学习形成地址映射表；
冗余网桥：避免设备故障导致网络瘫痪—自学习方式的矛盾；
生成树的目的及原理：保证网络的连通性，但不产生环路。
网络互连：
12

## Slide 17
用户接入因特网的必备条件：接入网络的接口（转发服务）、
统一的软件（TCP/IP协议集）、全网唯一标识（IP地址）；
因特网地址：物理地址、IP地址、域名地址间关系及映射方法；
IP地址空间紧张的原因及其解决方案：
IPv6、子网掩码（子网地址）、动态分配、专用地址—NAT；
IP协议的特点：无连接、不可靠、尽力投递（路由和分段）；
路由选择：路由表构造（距离-向量DV，链路状态LS）；
子网
IP
TCP
App
子网
IP
子网
子网
IP
子网
IP
Telnet
FTP
SMTP
HTTP
DNS
Others
TCP / UDP
IP
Network + Interface
（各种物理网络）
ARP
RARP
ICMP
TCP
App
TCP
App
组成及结构：路由器互连子网及用户主机；
因特网：
13
2.0.0.0
130.0.0.0
200.0.0.0
R1
R2
210.0.0.0
下一跳地址
宿子网地址
直接连接
2.0.0.0
直接连接
130.0.0.0
直接连接
200.0.0.0
R2
210.0.0.0
R间定期交换各自维护的路由表，并根据邻接R的路由表信息更新自己的路由表。

## Slide 18
ICMP的作用：设备和结点的控制及差错报告报文传递；
TCP原理及特点：连接/可靠/字节流、流控（windows字段）/拥塞处理（慢启动、(未饱和)倍增、(饱和)加增、(拥塞)倍减）、C/S模式；
TU端口号的作用：标识特定的应用进程；
因特网的基本应用服务：Email（SMTP/POP/IMAP）、DNS、WWW；
服务器守护特定的TU端口，等待客户端的登陆请求，并根据不同的应用采用派生子进程（并发处理）或者以FIFO的方式提供服务。
子网
IP
TCP
App
子网
IP
子网
子网
IP
子网
IP
Telnet
FTP
SMTP
HTTP
DNS
Others
TCP / UDP
IP
Network + Interface
（各种物理网络）
ARP
RARP
ICMP
TCP
App
TCP
App
组成及结构：路由器互连子网及用户主机；
因特网：
13

## Slide 19
通过对网络设备的监控，提高网络的性能；
网管功能：
配置管理—检测和设置系统参数；
故障管理—监控设备，发现/报警/隔离故障点；
性能管理—统计/分析系统设备的状态及配置；
计费管理—记录网络资源使用情况；
安全管理—网络资源的受控访问和管理。
因特网网管基本模型：
基于代理的
分域管理；
具有自陷能力
的轮询机制。
Manager
Agent
Agent
Agent
Agent
MIB
SNMP
工作方式：轮询和（故障）自陷；
MIB：定义网管参数的格式等；
SNMP：定义管理员和代理之间的相关参数传递的方式。
借助于UDP（161和162端口）。
网络管理：
14

## Slide 20
支撑技术：
数据加密（算法公开，密钥保密）—M = DP（EK（M））；
秘密密钥加密体系（P＝K）：加密速度快，维护密钥多；
公开密钥加密体系（P≠K）：加密速度慢，维护密钥少；
摘录（散列）技术：形成与被保护数据密切相关的摘录值；
可能的攻击及防范措施：利用加密和摘录完成保护。
网络安全—数据传输过程中的安全技术：
15
网络安全服务
功能描述
内容保密
防止报文内容被未授权地阅读，防窃取；
内容完整性
保证被交换的报文未被篡改，防篡改；
序列完整性
防止数据的重播和丢失，防重播和插播；
实体鉴别
鉴别数据的来源和通信实体的身份，防伪造/冒充；
抗发方否认
防御发送方否认曾经发送过报文；
抗收方否认
防御接收方否认曾经收取过报文。
防否认

## Slide 21
支撑技术：
数据加密（算法公开，密钥保密）—M = DP（EK（M））；
秘密密钥加密体系（P＝K）：加密速度快，维护密钥多；
公开密钥加密体系（P≠K）：加密速度慢，维护密钥少；
摘录（散列）技术：形成与被保护数据密切相关的摘录值；
可能的攻击及防范措施：利用加密和摘录完成保护。
攻击
攻击防范措施
附注
窃取
加 密
一次一密（随机会话密钥，公钥保护/KDC）
篡改
完整性检查
摘录技术（数字签名）
重播
完整性检查
序号+摘录（数字签名）
假冒
数据源鉴别
摘录+秘密密钥加密（数字签名）
实体身份鉴别
随机数+摘录（防认证信息窃取）
否认
C A
防发方否认（数字签名），收方否认（第三方）
其它防范：
防火墙—阻止非法入侵；
位置：本地网对外的接口处；
技术：分组过滤、代理服务、地址迁移（NAT）。
访问控制—基于角色的访问控制（用户—角色—权限）。
网络安全—数据传输过程中的安全技术：
15

## Slide 22
因为疫情，原计划的“第9周复习，第10周考试”无法落实，只能现行进入课程实验阶段；
因为疫情，原计划的“实验室上机实验”无法落实，只能开展模拟或者仿真实验。
4月23日（周四）上课，安排实验事宜。
1、抓包分析；
2、网络工程（设备配置）。
近期安排：