## Slide 1
1
模拟传输系统：模拟信道构成的传输系统，如电话网等；
数字传输系统：数字信道构成的传输系统，如光纤网等。
调制/解调：利用模拟信道支持数据信息传输的技术
调制：将数据信息变换成适合于模拟信道上传输的电磁波
（称为载波，单位：码元/符号）信号，（数字-->模拟）
解调：将从模拟信道上收取的载波信号还原成数据信息。
（模拟-->数字）
调制解调器（modem）：
具有调制/解调
功能的通信设备。
2.3 变换器/反变换器—调制/解调与编码/解码
电话网
主机
主机
PC机
modem
modem
modem
比特
码元
比特
比特
码元

## Slide 2
2
1、傅里叶变换：任何周期为T的函数g(t)都可以展开为Fourier级数（n次谐波叠加）。
★调制方法—调制依据
模拟信号可由三角函数表示。
让·巴普蒂斯·约瑟夫·傅里叶(Jean Baptiste Joseph Fourier，1768 –1830)，法国著名数学家和物理学家，在推导热传导方程的论文《热的传播》中指出：任一周期函数都可以展成三角函数的无穷级数（傅里叶级数），或者说都可以看成是n次正余弦函数的叠加，为使用模拟信号表示数字信号奠定了理论基础。

## Slide 3
3
1、傅里叶变换：任何周期为T的函数g(t)都可以展开为Fourier级数（n次谐波叠加）。
★调制方法—调制依据
模拟信号可由三角函数表示。
幅度
相位
周期=频率的倒数
2、模拟信号（三角函数）可由三个要素（幅度、频率和相位）予以定义
调制：三个要素的调制。

## Slide 4
1 0 1 0 1 1 0
两种不同的幅度（码元状态数=2）
4
调幅：（幅度调制或移幅键控法ASK）：
将不同的数据信息（0和1）调制成不同幅度，
但相同频率的载波信号；
g(x) = n*sin(x), 不同n产生不同幅度的载波信号；
n 的个数对应了码元的取值个数（或状态数）。
00 01 10 11
四种不同的幅度（状态数=4）
n = 1, 2, 3, 4
2
1
调制方法：
g =
sin (x) 数字0
2sin (x) 数字1

## Slide 5
1 0 1 0 1 1 0
本例假设A=1，且仅
采用两种不同的频率。
5
调频：（频率调制或移频键控法FSK）：
将不同的数据信息（0和1）调制为相同幅度, 但不同频率的载波信号；
g(x) = A sin(n*x) 不同n产生不同频率的载波信号；
n 的个数对应了码元的取值个数（状态数）。
g=sin x g=sin 2x
调制方法：
g =
sin (x) 数字1
sin (2x) 数字0
每个码元可有两种状态

## Slide 6
6
调相：（相位调制或移相键控法PSK）：
利用相邻载波信号的相位变化值来表示相邻信号的数据信息值，此时的幅度和频率均不发生变化；
g(x) = sin(n+x) 不同n产生相位变化不同的载波信号
n 的个数对应了码元的取值个数（状态数）。
例如：0—相位变化180度，1—相位不变化；
或者：00—不变化，01—90度，10—180度，11—270度；
调制方法：
10 00 10 01 11 10
π
相位变化：π 0 π
π 3π
2 2
位串100010011110的载波信号
x = x + n
g =
sin (x) 00
sin (π/2 +x) 01
sin (π+x) 10
sin (3π/2 +x) 11
每个码元状态数=4

## Slide 7
01
00
11
数据信息
调 制
01
15。
45。
75。
105
135。
165。
195。
285。
255。
225。
315。
345。
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
组合调制—提高数据传输速率
高幅相位45度
低幅相位315度
7
幅度+频率
（2倍速）
g(x)=A*sin(B*x)
A,B=[1，2]
码元状态数=4
相位+幅度
（4倍速）
g(x)=A*sin(B+x)
当A=1,
B=45+i*90
[i=0..3];
当A=2,
B=15+i*30
[i=0..11]；
码元状态数=16

## Slide 8
01
00
11
数据信息
调 制
01
组合调制—提高数据传输速率
幅度+频率
（2倍速）
相位+幅度（4倍速） → QAM（正交振幅调制）
高幅相位45度
低幅相位315度
8
幅度
幅度
相位
15。
45。
75。
105
135。
165。
195。
285。
255。
225。
315。
345。
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
码元状态数=16

## Slide 9
组合调制—提高数据传输速率
135
15
45
75
105
135
165
195
225
255
285
315
345
45
315
225
基准
基准
基准
基准
基准
基准
基准
基准
基准
基准
基准
基准
基准
基准
基准
基准
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111
1000 1001 1010 1011 1100 1101 1100 1111
相位+幅度（4倍速） → QAM（正交振幅调制）
高幅相位差45度
低幅相位差315度
幅度
幅度
相位
15。
45。
75。
105
135。
165。
195。
285。
255。
225。
315。
345。
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
9
高幅相位差45度
低幅相位差45度

## Slide 10
10
调制/解调的结果
调制设备负责将主机端的数字信号调制成可在模拟信道上传输的模拟信号（码元/符号）。
调制速率（波特率—baud rate）：调制设备每秒可调制的码元/符号个数，即信道上每秒传输的码元/符号个数。
数据传输速率（比特率）： 信道在单位时间内可以传输的最大比特数，取决于调制设备的调制速率和码元蕴含的信息量（码元的状态数）。
信道容量：信道在单位时间内可以传输的最大信号量（可灵活表征调制速率、数据传输速率）。
主机→数字信号→模拟信号 → 模拟信号 →数字信号→主机
……
数据传输速率 波特率
modem
modem

## Slide 11
01110010
01 11 00 10
比特传输
码元传输
11
如果调制设备的调制速率（波特率）为 M，调制出的每个码元具有 N 种取值（码元蕴含的信息量，或者状态数），则有：
数据传输速率 ＝ M × log2N ＝ 波特率 × log2N
假设调制设备采用4种幅度（对应码元蕴含的信息量为4）的调幅调制技术，即使调制速率(波特率)为1码元/s，最终的数据传输速率（比特率）也可达到2位/s。
波特率和数据传输速率之间的关系
数据传输速率 = 波特率 × log2N = 1(码元/s) × log24(b/码元）= 2b/s

## Slide 12
12
信道带宽（H）：信道可以不失真地传输信号的频率范围；
信道容量（B）：信道在单位时间内可以传输的最大信号量（码元数，从调制/解调器的角度看）
信道数据速率（C）：信道在单位时间内可以传输的最大比特数（数据传输速率(bps)，从信源/信宿角度看）。
奈奎斯特（Nyquist ）定理（1924年）：
无噪声下的B与H的关系： B = 2*H（波特率）；
无噪声下的C与H的关系： C = 2*H*log2N (bps)
其中：N为一个码元可取的离散值个数 （状态数）
信道带宽、信道容量、信道速率的关系
奈奎斯特(1889-1976)，美国物理学家，曾在美国AT&T公司与贝尔实验室任职。作为贝尔电话实验室的工程师，在连续信号(模拟信号) 抽样/还原、热噪声(Johnson-Nyquist noise)影响和反馈放大器稳定性方面做出很大的贡献，包括关于确定传输信息时需满足的带宽要求的理论性成果。

## Slide 13
13
信道带宽（H）：信道可以不失真地传输信号的频率范围；
信道容量（B）：信道在单位时间内可以传输的最大信号量（码元数，从调制/解调器的角度看）
信道数据速率（C）：信道在单位时间内可以传输的最大比特数（数据传输速率(bps)，从信源/信宿角度看）。
奈奎斯特（Nyquist ）定理（1924年）：
无噪声下的B与H的关系： B = 2*H（码元）；
无噪声下的C与H的关系： C = 2*H*log2N (bps)
其中：N为一个码元可取的离散值个数
例：若普通电话线路带宽约3kHz，每个码元可调制为 N=16 个不同值，则对应的信道容量、信道数据速率各位多少？
信道带宽、信道容量、信道速率的关系

## Slide 14
14
信道带宽（H）：信道可以不失真地传输信号的频率范围；
信道容量（B）：信道在单位时间内可以传输的最大信号量（码元数，从调制/解调器的角度看）
信道数据速率（C）：信道在单位时间内可以传输的最大比特数（数据传输速率(bps) ，从信源/信宿角度看）。
香农（Shannon）定理（1948年）
–有热噪声时C、H和噪声的关系：
C = H*log2 (1+S/N) (bps)
其中： S为信号功率， N为噪声功率，
S/N为信噪比，通常表示成 10*lg(S/N) 分贝(dB)。
信道带宽、信道容量、信道速率的关系
香农(Claude Elwood Shannon ，1916-2001年)是美国数学家，曾在贝尔实验室工作，提出了信息熵的概念以及三大定理，为信息论和数字通信奠定了基础，被认为是信息论的创始人。香农三大定理：可变长无失真信源编码定理、有噪信道编码定理、保失真度准则下的有失真信源编码定理。

## Slide 15
15
信道带宽（H）：信道可以不失真地传输信号的频率范围；
信道容量（B）：信道在单位时间内可以传输的最大信号量（码元数，从调制/解调器的角度看）
信道数据速率（C）：信道在单位时间内可以传输的最大比特数（数据传输速率(bps) ，从信源/信宿角度看）。
香农（Shannon）定理（1948年）
–有热噪声时C、H和噪声的关系：
C = H*log2 (1+S/N) (bps)
其中： S为信号功率， N为噪声功率，
S/N为信噪比，通常表示成 10*lg(S/N) 分贝(dB)。
例：若已知信噪比为30dB，带宽为3kHz（音频电话网络的指标），求信道的最大数据传输速率。
信道带宽、信道容量、信道速率的关系

## Slide 16
电话网
PC机1
ISP服务器
PC机2
主呼
主呼
被呼
16
1)符合相关标准
2)用途：使用的场合
3)符合当地有关部门的入网规定
4)性能：速率、功能等
注意：Modem需成对使用，通信双方Modem的调制方式匹配
一台主呼，另一台被呼 用户方一般为主呼
调制/解调器的选择和应用

## Slide 17
17
起因：光纤信道支持语音信号传输；
编码/解码：实现模拟信息与数字信号之间的转换，
用于生产控制、数字信道传输模拟信息等。
编码：将模拟信息转换为数字信号的过程
解码：将数字信号还原为模拟信息的逆过程
电话线
数字网
光纤
Modem
Codec
电话线
光纤
Modem
Codec
数字 模拟 数字 数字 模拟 数字
编码/解码(Coding and DECoding)
信宿
信源
数字信道
噪声源
解码器
编码器

## Slide 18
18
依据—奈奎斯特取样定理：最大频率为 F 的模拟信号被不失真还原的前提条件是取样频率不低于 2F。
脉码调制技术（PCM）
取样：通过某种频率的取样脉冲将模拟信息的值取出，
变连续的模拟信息为离散信号。
量化：量化的目的是确定取样出的模拟信号的数值。
通过规定一定的量化级，对取样的离散值进行
“取整”量化，得到离散信号的具体数值。
编码：将量化后的值编码成一定位数的二进制值。
编码/解码(Coding and DECoding)

## Slide 19
19
取样脉冲
模拟信号
信号取样
编码/解码示意

## Slide 20
19
取样脉冲
模拟信号
010 000 011 110 110 100 001 010 100 110 110 010 001 100 101 101 011
111
110
101
100
011
010
001
000
信号量化
编码
8级量化，可用3位表示。
例：语音频率小于4000Hz，采样频率8000Hz，量化256级，
编码8位，传输速率：不小于64Kbps = 8000次/秒 * 8位/次。
编码/解码示意

## Slide 21
20
变换器和反变换器的效果
数字型
信源
Modem
模拟型
信源
Codec
数字信道
模拟信道
数字型
信宿
Modem
模拟型
信宿
Codec
通过调制/解调、编码/解码技术，可以保证计算机之间以数字信号的方式进行通信；
信源
信宿
数字信号

## Slide 22
21
变换器和反变换器的效果
通过调制/解调、编码/解码技术，可以保证计算机之间以数字信号的方式进行通信；
信源
信宿
数字信号
可能的问题：
既然Modem可以实现“数字信号→模拟信号”和“模拟信号 →
数字信号”的转换， Codec可以实现“模拟信号 →数字信号”
和“数字信号→模拟信号”的转换，是否可以直接使用
Modem取代Codec？
如：模拟信源→Modem→数字信道→Modem→模拟信宿？？

## Slide 23
22
变换器和反变换器的效果
通过调制/解调、编码/解码技术，可以保证计算机之间以数字信号的方式进行通信；
下面，我们将讨论如何将用户在屏幕上见到的字符、图像等转换（编码）为计算机端口的数字信号，以便借助信道予以传输。
信源
信宿
数字信号

## Slide 24
1
0
＋5v
0v
1
0
＋5v
0v
-5v
23
单极性脉冲：无电压（或者无电流）“0”
恒定正电压（或者有电流）“1”
双极性脉冲: 数字信号“0”或者“1”
相同幅度的正电压或者负电压
发送: 发送设备根据自身的时钟分频形成约定频率
（发送频率）的数据波（脉冲序列），并发往线路；
接收： 接收端设备则根据自身的时钟形成约定频率
（接收频率）的取样脉冲，对信道上的数据波进行取样
并通过设置阈值电平识别数据波对应的值。
2.4 传输编码
★ 通信编码（信源出口编码）—数字信号的表示：
二进制数字（0，1）对应两个电平（或光脉冲）;
电平维持时间——位/比特时间。
位/比特时间
信源
信宿
位/比特时间

## Slide 25
a） RS232 编码方案
24
★ 通信编码—实例：利用特定的电平信号来表示0、1比特值，
并通过计算机或者其它通信设备的输入输出端口传输
(1) RS-232编码： 利用不同的电平表示不同的二进制值，
（双极性） 正电平（+3～+15v）表示数字信号 “0”
负电平（-3～-15v）表示数字信号 “1”
PC机的RS232串行通信端口
2.4 传输编码
特点：直观，但不利于区分连续的“0”和“1”
＋15V
－15V
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

## Slide 26
25
★ 通信编码—实例：利用特定的电平信号来表示0、1比特值，
并通过计算机或者其它通信设备的输入输出端口传输
2.4 传输编码
(2) 不归0交替编码(NRZI)：根据相邻比特的电平变化确定值
（双极性） 比特间隔发生电平变化表示 “1”
比特间隔不发生电平变化表示 “0”
b） NRZI 编码方案
＋15V
－15V
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

## Slide 27
26
★ 通信编码—实例：利用特定的电平信号来表示0、1比特值，
并通过计算机或者其它通信设备的输入输出端口传输
2.4 传输编码
RS232编码和NRZI编码的共同特点：
编码中不含同步信息，发送/接收设备的时钟略有差异时，可能造成误差积累,造成取样脉冲的偏移，出现差错
发送脉冲
接收取样脉冲
收发设备的误差积累（不宜传输大块数据）

## Slide 28
27
★ 通信编码—实例：利用特定的电平信号来表示0、1比特值，
并通过计算机或者其它通信设备的输入输出端口传输
2.4 传输编码
(3) 曼彻斯特编码
一个比特时间一分为二（借助触发器对突变信号的敏感性）
比特时间内 电平发生变化
发生低电平到高电平的变化表示“1”，
高电平到低电平的变化表示“0”；
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

## Slide 29
28
★ 通信编码—实例：利用特定的电平信号来表示0、1比特值，
并通过计算机或者其它通信设备的输入输出端口传输
2.4 传输编码
(4) 差分曼彻斯特编码
编码特征：一个比特时间一分为二，
比特时间的中部发生电平变化，
表示的值依赖于位（比特）间电平是否发生变化
当前比特的前半部分电平不同于前一比特的最终电平状态（即位间电平发生变化），表示“0”
当前比特的前半部分电平相同于前一比特的最终电平状态（即位间电平不发生变化），表示“1”
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

## Slide 30
29
★ 通信编码—实例：利用特定的电平信号来表示0、1比特值，
并通过计算机或者其它通信设备的输入输出端口传输
2.4 传输编码
曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码的共同特点：
同时传输数据和同步信息。
同步信息：每个比特中部的电平跳变信号（借助触发器对突变信号的敏感性）
接收方可以根据该同步信息及时调整接收脉冲的产生，消除误差积累，可以支持较大数据块的传输;
一个比特时间一分为二，
(发送/接收一个比特需要产生两个发/收脉冲）
要求发送/接收设备能够产生较高频率的发/收脉冲
（即编码效率较低，50%）

## Slide 31
信息输入
0100
（高位在先）
4b/5b
10010
NRZI
发往信道 1 0 0 1 0
码转换
通信编码
特点：内含同步信号，支持批量数据传输；
编码效率较高，80%。
类似有5b/6b, 8b/10b, 64b/66b, ……。
30
用5位(32个)的符号表示4位(16个)的信息(数据)
采用不归0交替编码(NRZI)表示这5位符号。
（32选16）使得每个符号中至少有2个“1”比特
（跳变）出现，
例：0010-->01001，0110-->01110 ， 1100-->11010
1000--> 10010, 0000--> 11110
(5) 4b/5b码——光纤应用，降低成本

## Slide 32
31
★ 字符编码： 利用0和1比特的特定组合来表示字符；
BCD码、EBCDIC码、IA5码、ASCII码(美国信息交换标准码，P23)
图形字符：数字、字母、运算符号、语句符号等
控制字符：传输控制、格式控制、信息分隔字符等
ASCII码的表示： b7b6b5 b4b3b2b1 (表2-1)
（简记X/Y 或XY: X=b7b6b5 Y=b4b3b2b1)
例：A：1000001，记为4/1 或41
（用ASCII码“41”表示字符‘A’）
2.4 传输编码

## Slide 33
32
传输控制字符：用于控制信息的传输
SOH(标题开始，0000001，0/1),
STX(正文开始，0000010，0/2) ETX(正文结束，0/3)
EOT( 传输结束,0000100，0/4), ENQ(询问,0/5),
ACK(确认,0000110，0/6), NAK(否认,1/5),
DLE(数据转义,0010000，1/0), SYN(同步,1/6)；
格式控制字符：控制打印和显示设备的信息格式和定位
BS(退格,0001000), LF(换行,0001010，0/A)
CR(回车,0001101，0/D)
信息分隔字符：用于分隔信息
US(单元分隔,1/F), RS(记录分隔,1/E), GS(组分隔,1/D),
FS(文卷分隔,1/C)。
ASCII码的控制字符：

## Slide 34
小结
基于变换器/反变换器的通信系统：
信宿
信源
数字信息
数字信号的表示：不同的电平表示0和1
—单极性和双极性；
字符编码—字符的表示（0/1的组合）：
ASCII码，控制字符：SYN（同步）、DLE（转义）
通信编码—输出端口的‘0’和‘1’的电平表示法：
RS232、NRZI、曼码、4b/5b
—消除时钟误差（同步）、编码效率；

## Slide 35
信道
0
1
0
0
0
1
0
0
并行传输
信道
0100
0100
串行传输
33
并行传输: 字符编码的各个比特同时传输
特点：一个比特时间内可传输一个字符，传输速度快；
每个比特传输要求一个单独的信道支持，通信成本高；
远距离传输时，线间干扰导致可靠性下降。
串行传输 将组成字符的各个比特串行地发往线路
特点：传输速度低，一次一个比特；
通信成本较低，只需一个信道。
2.5 传输方式

## Slide 36
34
目的： 保证接收方在时间上与发送方取得同步，
以便能够正确地识别和接收发送方发来的数据。
位同步： 使接收方可以正确地接收各个比特
自同步法：接收方直接从数据波中获取同步信号（曼码）。
外同步法：发送方在发数据前，先向接收方发一串同步时
钟序列，接收方根据这一同步时序锁定接收频率。
字符同步： 使接收方可以正确地识别数据群（块）
利用独特的同步字符（或模式）限定数据块；
接收方在识别到独特的同步字符或同步模式后，
才开始真正的数据接收。
接入X.25分组交换网：同步端口
接入电话网： 异步端口
同步技术

## Slide 37
35
目的： 保证接收方在时间上与发送方取得同步，
以便能够正确地识别和接收发送方发来的数据。
☆ 字符为单位的同步传输（异步传输）
特点：每个字符独立传输，字符之间间隔任意；
字符内部的各个比特采用固定的时间模式，
用独特的起始位和终止位来限定每个字符；
传输效率较低。
同步技术
线路空闲
线路空闲
一个字符
下一字符
方向
起始位
起始位
终止位
0
0
0
1
1
1
1
1

## Slide 38
36
目的： 保证接收方在时间上与发送方取得同步，
以便能够正确地识别和接收发送方发来的数据。
☆ 多个字符合成的数据块为单位的同步传输（同步传输）
利用独特的同步模式来限定数据块，达到同步接收的目的。
发送：同步符号(起始字符)＋数据块＋同步符号(结束字符）
接收：遇到同步符号，开始接收数据，直到结束符号为止。
同步符号：标识数据块的开始和结束
SYN,G,H, …,B,A,D,E,SYN → 传输方向
可能问题：假同步现象—数据块中含有与同步符号相同的内容
解决方法：增加匹配同步符号的难度
SYN,SYN,G,H, …,B,A,SYN,D,E,SYN,SYN → 传输方向
同步技术

## Slide 39
37
单工传输 ：任意时刻只允许向一个方向进行信息传输；
半双工传输： 可以交替改变方向的信息传输，
但在任一特定时刻，信息只能向一个方向传输；
全双工传输： 任意时刻信息都可进行双向的信息传输。
2.6 传输形式

## Slide 40
1、通过调制/解调、编码/解码技术，可以保证计算机之间以数字信号的方式进行通信；
2、利用通信编码（RS232、NRZI、曼码等）实现数字信息到电平的变化（电平信号表示0/1）;
3、利用字符编码完成人类可识别的信息到0/1的组合表示（0和1的特定组合来表示字符等）；
4、利用同步技术（位同步和字符同步）保证接收方能够正确地识别和接收发送方发来的数据；
内容小结
调制/解调、编码/解码
通信编码
通信编码
字符编码
字符编码
同步技术

## Slide 41
1、为什么要引入调制/解调和编码/解码技术？能否直接对调制出来的模拟信号直接进行编码还原？为什么？
2、能否在带宽为2.4 KHz的模拟信道上支持9.6 Kbps的数据传输，为什么？
3、如何才能同步收发双方的接收/发送动作？
思考题

## Slide 42
38
目的：保证信息传输的正确性；
噪声导致差错，无差错处理能力的系统是不可用系统。
人际方法：
2.7 传输差错处理
→ ……XXXYXXX
? ←
→ ……XXXXXXX
√ ←
→ ……YYYYYYY
（泥牛入海…）
→ ……YYYYYYY
√ ←
→ ……ZZZZZZZZZ
………
问题：
收方凭什么
回答“？”，
或者“√”？
结论：利用收方的应答了解信息传递的结果。

## Slide 43
39
目的：保证信息传输的正确性；
噪声导致差错，无差错处理能力的系统是不可用系统。
方法1：反馈重传法(ARQ)
(1) 发送方发送具有检测错误能力的代码（检错码）；
(2) 接收方根据代码的编码规则，验证接收到的数据代码，
并将结果反馈给发送方(正确接收/接收有错）；
(3) 发送方根据反馈的结果决定是否执行重传动作，
如果接收方未正确接收，则重传；
(4) 在规定的时间内，若未能收到反馈结果（称为超时），
则发送方可以认为传输出现差错，进而执行重传动作。
2.7 传输差错处理

## Slide 44
发送方
接收方
发(1)
Ack
发(2)
Ack
发(3)
NAK
重发(3)
重发(3)
超时
Ack
发(4)
等待
40
发送一块数据，计时。
等待接收方的反馈结果，
如果接到否定确认，
重新传输本数据块；
如果收到接收确认，
继续发送后继块数据；
如果计时器超时，
重新传输本数据块。
停－等协议

## Slide 45
发送
形成数据块
等待确认
超时或否认
重传
确认
发送方
校验
收到数据块
等待收取
返回确认
正确
收取数据块
丢弃数据块
错误
告知出错
接收方
校验含差错分析和序号检测
收发双方以半双工方式进行工作，
特点：控制简单，易于实现；等待验证，线路空闲，效率较低。
41
停－等协议流程

## Slide 46
发送方
接收方
发(1)
重发(2)
发(3)
发(4)
Ack 1
发(5)
Nak 2
发(2)
发(8)
Ack 4
发(6)
发(7)
假设窗口＝4
等待
42
允许发方连续发送多块数据；
允许收方对多块数据统一确认。
(1) 发方一次连续发送多块数据
（块数限于窗口尺寸）；
(2) 收方对每块数据进行差错分析，
如果发现错误，立即反馈发送方；
(3) 收方可对收到的多个正确的数据块进行一次性确认；
(4) 发方根据反馈的结果，重发指定数据块(SB)，或重发指定数据块及其后所有数据块(GBN)，或者直接发送后续数据块。
滑动窗口协议—停等协议的改进
Ack 7
SB：选择后退重传1帧；
等待
发方：记录状态；
收方：缓存有错块后的数据块。

## Slide 47
发送方
接收方
发(1)
重发(2)
发(3)
发(4)
Ack 1
发(5)
Nak 2
发(2)
发(8)
Ack 4
发(6)
发(7)
假设窗口＝4
等待
等待
43
允许发方连续发送多块数据；
允许收方对多块数据统一确认。
(1) 发方一次连续发送多块数据
（块数限于窗口尺寸）；
(2) 收方对每块数据进行差错分析，
如果发现错误，立即反馈发送方；
(3) 收方可对收到的多个正确的数据块进行一次性确认；
(4) 发方根据反馈的结果，重发指定数据块(SB)，或重发指定数据块及其后所有数据块(GBN)，或者直接发送后续数据块。
重发(3)
重发(4)
重发(5)
滑动窗口协议—停等协议的改进
Ack 7
GBN：后退重传N块；
发方：记录状态；
收方：丢弃有错块后的数据块。

## Slide 48
返回确认M
依次发送
形成 N 数据块
等待确认
超时或否认
重传
确认M块
补充M数据块
发送方
未被确认的
所有数据块
特点：提高信道利用率，全双工方式，控制相对复杂；
错误
Y
N
差错校验
收到数据块
等待收取
返回确认M
正确
收取数据块
丢弃数据块
计时
M=M+1
超时？
超时
接收方
M = 0
序号判别
丢弃块
错
对
44
允许连续发送多块数据；允许对多块数据统一确认。
滑动窗口协议—流程示意

## Slide 49
编码
纠错码
纠错
收取
发送方
发送方
特点：无需反馈信道；
编码复杂（纠错能力有限）。
差错处理的核心：检错码/纠错码的构造。
45
发送方发送具有纠错能力的编码；
接收方根据编码规则纠正传输中的差错。
方法2：前向纠错法（FEC）
→ ……XXXXXXX
√ ←
人际方法：
清楚每个字？

## Slide 50
46
检错码是差错检测的核心。
☆ 检错码＝信息字段＋校验字段（冗余字段）
校验字段和信息字段之间存在相关性、联动性；
校验字段越长，编码检错能力越强，编/解码设施越复杂；
附加的冗余信息在整个编码中所占的比例越大，传输的有效成分越低。
好的检错码：检错能力强，编码效率高。
传输顺序：信息字段在前，校验字段在后。
差错原因：噪声；
差错现象：突发性和连续性（影响若干位。）
2.8 常用检错码

## Slide 51
47
奇/偶校验码的校验字段仅占一个比特（一位，校验位）。
(1) 水平奇/偶校验码 （可发现奇位错）
校验位的取值应使整个码字(包括校验位)中为“1”的比特个数为奇(偶)数。
传输时，形成的校验位附加在字符之后传输。
例： 信息字段 奇校验码 偶校验码
0110001 01100010 01100011
编码效率: Q/(Q+1) （信息字段占Q个比特）
异步传输方式中采用水平偶校验，
同步传输方式中采用水平奇校验。
奇/偶校验码

## Slide 52
48
（2） 垂直奇/偶校验码 （可发现有限位错）
将被传输的信息进行分组，
组中每个分组（字符）的相同位进行奇/偶校验
例如：4行7列信息组的垂直奇/偶校验码。
信息组： 0111001
0010101
0101011
1010101
垂直奇校验字符 0101101
垂直偶校验字符 1010010
0111001001010101010111010101 0101101 (奇校验）
就差错的连续性而言，强于水平奇/偶效验码
编码效率为: PQ/P(Q+1) （假设信息分组占Q行P列）
奇/偶校验码

## Slide 53
49
（3） 水平垂直奇/偶校验码（可用于纠一位错）
同时实施水平、垂直校验，只能使用偶校验。
例：4行7列信息组的水平垂直偶校验码。
信息组 校验位
0111001 0 1
0010101 1 0
0101011 0 1
1010101 0 1
垂直偶校验字符 1010010 1
奇 0101101 0/1
发送：0111001000101011010101101010101010100101（8位一组）
若被传的信息分组占Q行P列， 编码效率为QP/(P+1)(Q+1)
奇/偶校验码

## Slide 54
50
问题：出错 2 位，情况如何？
水平垂直奇/偶校验码举例：
若收到的比特串为：
0111001010101011010101101010101010100101
能否判断其正确性？
分组：
0 1 1 1 0 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 1
0 1 0 1 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 0 1 0 1
校验：
偶1
奇1
偶1
偶1
偶1
奇 偶 偶 偶 偶 偶 偶 偶
正确比特串：
0111001000101011010101101010101010100101

## Slide 55
51
奇/偶校验码是最常用的校验码，尤其适用于大数据块的校验；
应用时应注意信息字段（字符）的传输方向（依赖通信协议）；
校验字段附接信息字段之后传输。
例：ASCII码字符‘S’（b7b6b5b4b3b2b1=1010011,53H）,奇校验，
低位先传时形成的校验码：11010011
高位先传时形成的校验码：11100101
应用奇偶校验码的说明：

## Slide 56
信息字段
奇数个‘1’，校验字段 = 信息字段
偶数个‘1’，校验字段 = 信息字段的反码
校验字段
判断信息字段：
奇数个‘1’，校验码组 = 合成码组
偶数个‘1’，校验码组 = 合成码组的反码
传输：信息字段 + 校验字段
校验：
52
校验字段与信息字段占有相同的位数
正反码 （可纠一位错）
合成码组
校验码组
信息字段
校验字段
一个‘0’：
信息字段
对应位错
一个‘1’：
校验字段
对应位错
其它：
多位错
全0：
正确

## Slide 57
53
合成 信息字 校验 原信息
接收码字 码组 段奇/偶 码组 结果 字段
0101101011 00000 奇（不变） 00000 正确 01011
1001001101 11111 偶（取反） 00000 正确 10010
0111101011 00100 偶（取反） 11011 信息位3错 01011
0101101001 00010 奇（不变） 00010 校验位4错 01011
正反码具有纠一位错的能力，其编码效率为50％。
正反码适用于小数据块（仅几位）的校验。
正反码举例：

## Slide 58
54
原理：当确定字段长度后，任意一个二进制位串（字段）都
可以和一个系数仅为0和1取值的多项式一一对应。
例： 1010111： x6+x4+x2+x+1
x5+x3+x2+x+1： 101111
若信息字段为K位，校验字段为R位，则码字长度为N=K+R；
任一合法码字都可由一个R次多项式g(x)产生。
合法码字 V(x) = xR m(x)+r(x) = A(x)g(x)
m(x)— K-1次信息多项式，信息字段；
r(x)— R-1次校验多项式，校验字段；
g(x)— R次生成多项式
g(x)=g0 + g1x + g2x2 + ...+ g(R-1)x(R-1) + gRxR。
其中： gi = 0 或 1，0<i<R；g0 = gR =1，
循环校验码(CRC)

## Slide 59
55
例如：信息字段代码为: 1011001 对应 m(x)=x6+x4+x3+1
生成多项式：g(x)=x4+x3+1 对应代码: 11001
则 x4 m(x)=x10+x8+x7+x4 对应代码：10110010000
除法： 1101010
11001 10110010000 4次项g(x)产生4位校验字段
11001 多项式除法使用模2加
11110
11001 接收方使用相同的g(x)和除法
11110 进行校验：
11001
11100 接收字段/生成码
11001 如果除尽，则正确，
校验字段 1010 (余数) 否则错。
形成码字：10110011010
校验字段r(x)生成方法之一：软件方法—多项式除法取余数

## Slide 60
56
例如：信息字段代码为: 1011001 对应 m(x)=x6+x4+x3+1
生成多项式：g(x)=x4+x3+1 对应代码: 11001
则 x4 m(x)=x10+x8+x7+x4 对应代码：10110010000
除法： 1101010
11001 10110011010 4次项g(x)产生4位校验字段
11001 多项式除法使用模2加
11110
11001 接收方使用相同的g(x)和除法
11111 进行校验：
11001
11001 接收字段/生成码
11001 如果除尽，则正确，
校验字段 0 (除尽) 否则错。
效验码字：10110011010
校验字段r(x)生成方法之一：软件方法—多项式除法取余数

## Slide 61
57
注意事项：1、根据g(x)确定校验字段的位数，R次R位；
2、余数不足R位，前面补0；
例如：信息字段代码为: 1011 对应多项式：m(x)=x3+x+1
生成多项式：g(x)=x4+x3+1 对应代码: 11001
则 x4 m(x)=x7+x5+x4 对应代码：10110000
除法： 1101
11001 10110000 4次项g(x)产生4位校验字段
11001 多项式除法使用模2加
11110
11001 接收方使用相同的g(x)和除法
11100 进行校验：
11001
校验字段 0101 (余数) 接收字段/生成码
如果除尽，则正确，
形成码字：10110101 否则错。
校验字段r(x)生成方法之一：软件方法—多项式除法取余数

## Slide 62
校验字段r(x)生成方法之二：硬件实现
开关
R0
R1
R2
R(r-1)
g1
g2
g3
gr-1
…
...
G
输入
输出
异或门
注：为区分寄存器标识，图中表示次项的‘R’暂记为‘r’；
移位寄存器（R）的个数：g(x)的次方；
输入：发送时为信息字段，或者校验时为接收到的码字。
移位寄存器R：发送时逐步形成校验字段，
发送完后开关上拨，逐位输出R的内容；
校验时逐步形成校验结果（全0正确）。
gi=0 gi=1
开路, 短路
58
寄存器
根据g(x)构建编码电路，信息字段为输入，校验字段存寄存器。
g(x)=g0 + g1x + g2x2 + ...+ g(R-1)x(R-1) + gRxR

## Slide 63
g(x)=x4+x3+1的编码电路：
4次多项式的通用编码电路：
输出
R0
R1
R2
R3
G
开关
输入
输入
输出
R0
R1
R2
R3
G
开关
59
此例： g0,g4恒为1，g1,g2为0，g3为1；
g(x)=x4+x3+1的编码电路：
硬件编码使用举例：

## Slide 64
输入 R0 R1 R2 R3 输出
0 0 0 0 R0=G=原R3⊕I
R1=原R0
R2=原R1
R3=原R2⊕G（新R0）
校验时：整个码字输入完后，移位寄存器Ri应为全0，
否则接收到的码字出错。
输出
R0
R1
R2
R3
G
开关
输入
1101
60
g(x)=x4+x3+1的编码电路：
硬件编码使用举例：

## Slide 65
输入 R0 R1 R2 R3 输出
1 0 0 0 0 R0=G=原R3⊕I
1 0 0 1 1 R1=原R0
R2=原R1
R3=原R2⊕G（新R0）
校验时：整个码字输入完后，移位寄存器Ri应为全0，
否则接收到的码字出错。
输出
1
R0
R1
R2
R3
G
开关
输入
110
68
g(x)=x4+x3+1的编码电路：
硬件编码使用举例：

## Slide 66
输入 R0 R1 R2 R3 输出
1 0 0 0 0 R0=G=原R3⊕I
0 1 0 0 1 1 R1=原R0
1 1 0 1 01 R2=原R1
R3=原R2⊕G（新R0）
校验时：整个码字输入完后，移位寄存器Ri应为全0，
否则接收到的码字出错。
输出
01
R0
R1
R2
R3
G
开关
输入
11
68
g(x)=x4+x3+1的编码电路：
硬件编码使用举例：

## Slide 67
输入 R0 R1 R2 R3 输出
1 0 0 0 0 R0=G=原R3⊕I
0 1 0 0 1 1 R1=原R0
1 1 1 0 1 01 R2=原R1
0 1 1 0 101 R3=原R2⊕G（新R0）
校验时：整个码字输入完后，移位寄存器Ri应为全0，
否则接收到的码字出错。
输出
101
R0
R1
R2
R3
G
开关
输入
1
68
g(x)=x4+x3+1的编码电路：
硬件编码使用举例：

## Slide 68
输入 R0 R1 R2 R3 输出
1 0 0 0 0 R0=G=原R3⊕I
0 1 0 0 1 1 R1=原R0
1 1 1 0 1 01 R2=原R1
1 0 1 1 0 101 R3=原R2⊕G（新R0）
1 0 1 0 1101
校验时：整个码字输入完后，移位寄存器Ri应为全0，
否则接收到的码字出错。
输出
1101
R0
R1
R2
R3
G
开关
输入
68
g(x)=x4+x3+1的编码电路：
硬件编码使用举例：

## Slide 69
输入 R0 R1 R2 R3 输出
1 0 0 0 0 R0=G=原R3⊕I
0 1 0 0 1 1 R1=原R0
1 1 1 0 1 01 R2=原R1
1 0 1 1 0 101 R3=原R2⊕G（新R0）
1 0 1 0 1101
校验时：整个码字输入完后，移位寄存器Ri应为全0，
否则接收到的码字出错。
输出
10101101
R0
R1
R2
R3
G
开关
输入
68
g(x)=x4+x3+1的编码电路：
硬件编码使用举例：

## Slide 70
69
硬件电路主要用于自动生成码字，或者进行校验；
多项式除法主要用于软件编程。
常用的CRC生成多项式g(x)为:
CRC16=x16+x15+x2+1 R=16， IBM专用
CRC16=x16+x12+x5+1 R=16， CCITT专用
CRC32=x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+x+1
R=32, LAN中常用
CRC校验码使用广泛。

## Slide 71
编码：字符到比特到线路（数字脉冲）；
Modem和Codec：适应模拟和数字信道的特性；
差错处理：解除线路噪声问题，提高正确性；
结论：现有知识的合理应用应可支持计算机间的信息可靠传输。
信源
信宿
信道
通信原理小结：
差错
处理
编码
Modem/
Codec
Modem/
Codec
介质
信源
差错
处理
编码
信宿
信源
可靠传输
信宿

## Slide 72
51
2.9 传输控制规程
目的： 协调通信双方的动作，保证数据信息传输的正确性。
异步传输控制规程： 实现以字符为单位的传输；
同步传输控制规程： 实现以多个字符或比特组合成的数据块
为单位的传输；
2.9.1 面向字符型的传输控制规程 （支持字符数据传输）
规程实例：二进制同步通信规程(BSC)
（1）目标
支持任意字符型数据(文本）在计算机之间的传输。
当用于支持位序列传输时，位序列将以7位或8位（有校验位）一组形成字符，不足位补‘0’，最终形成字符串。用户以其它方式（如约定前缀n位）说明补充的位数。
例： 0101011 1010101 1100010 1011101 1010000（补0）
ASCII + U b ] P +Ub]P

## Slide 73
52
★ 数据块的组成：
为了体现信息的逻辑性，借用了字符编码（如ASCII、EBCDIC码）的10个特殊字符（控制字符）：
SOH（0/1，标题开始）、STX（0/2，正文开始）、
ETX（0/3，正文结束）、EOT（0/4，传输结束）、
ETB（1/7，组结束） 、 DLE(1/0，数据转义)、
ENQ（0/5，询问） 、 SYN（1/6，同步）、
ACK（0/6，确认）、 NAK（1/5，否认）等。
例如：SOH xxxxxx STX xxxxxxxxxxxxxxxx ETX
潜在问题：数据本身可能蕴含这些控制字符：
例：SOH xxx ETB xx STX x DLE ETX xxx ETX
(2) 数据块的组成和歧义问题的解决

## Slide 74
53
(2) 数据块的组成和歧义问题的解决
采用增加DLE的控制字符组的好处是减少正文中判别歧义的控制字符的个数（判别10个控制字符变为仅判别1个转义字符）
例如：SOH xxxETBxSTXxDLExETXxxx ETX
转义1：SOH xxxDLEETBxDLESTXxDLEDLExDLEETXxxx ETX
转义2： DLESOH xxxETBxSTXxDLEDLExETXxxx DLEETX
★ 歧义问题的解决：字符转义和字符填充；
目的：支持任意字符数据传输。
字符转义：区分控制字符和数据块中的‘假’控制字符，在控制字符前前缀转义字符DLE形成特定语义的控制字符组，增加匹配控制字符组的难度。
DLE SOH、DLE STX、DLE ACK、DLE NAK等
字符填充：在数据DLE前再增加一个DLE，使其转义为一般字符，避免数据中同时出现DLE和控制字符时可能的歧义。

## Slide 75
54
(2) 数据块的组成和歧义问题的解决
原意：SOH xxxETBxx STX xDLEETXxxx ETX
转义：DLESOH xxxETBxx DLESTX xDLEETXxxx DLEETX
填充：DLESOH xxxETBxx DLESTX xDLEDLEETXxxx DLEETX
动作：若收到两个连续的DLE，则丢弃一个，并认为保留的是数据DLE字符。（此处的控制字符（彩色）仅仅是一个字符！）
★ 歧义问题的解决：字符转义和字符填充；
目的：支持任意字符数据传输。
字符转义：区分控制字符和数据块中的‘假’控制字符，在控制字符前前缀转义字符DLE形成特定语义的控制字符组，增加匹配控制字符组的难度。
DLE SOH、DLE STX、DLE ACK、DLE NAK等
字符填充：在数据DLE前再增加一个DLE，使其转义为一般字符，避免数据中同时出现DLE和控制字符时可能的歧义。

## Slide 76
55
★ 因特网中歧义问题的解决方案
IP数据报用字符END（0Xc0）进行数据块（报文）定界；
转义字符： 0Xdb（ESC）；
方案：如果在IP数据中出现END字符（0Xc0），就用2字节字符0Xdb，0Xdc代替；
如果IP数据报中有字节为0Xdb，就用0Xdd，0Xdb代替；
接收方执行相反的还原过程。
举例：SLIP（Serial Line IP) 协议（RFC1055）
c0
db
IP数据报
db
db
c0
c0
dc
dd
SLIP帧
歧义解决方案的补充说明

## Slide 77
56
（3）通信双方交换的信息序列类型：
正文信息： 通信双方正常交换的数据（双方均可发送）；
控制序列：控制通信双方交换信息的过程。
★ 控制序列
确认（ACK）： SYN SYN 0/1 DLE ACK
增加0或1的目的在于区分应答的对象；
否认（NAK）： SYN SYN DLE NAK
询问（ENQ）： SYN SYN 站地址 DLE ENQ
拆链（EOT）： SYN SYN DLE EOT

## Slide 78
57
★ 正文信息序列
基本格式，含标题和正文两部分：
SYN SYN DLESOH 标题 DLESTX 正文 DLEETX 校验码
无标题格式，省略标题时的数据块格式：
SYN SYN DLESTX 正文 DLEETX 校验码
成组格式(多段正文):
SYN SYN DLESOH 标题 DLESTX 正文组1 DLEETB 校验码
SYN SYN DLESTX 正文组2 DLEETB 校验码
... ...
SYN SYN DLESTX 正文组n DLEETX 校验码
校验码：（1）水平垂直奇偶校验
（2）当采用循环校验时，g(x)=x16+x12+x5+1，
校验对象为SYN SYN之后的所有内容。
其中：SOH：标题开始，STX：正文开始，ETX：正文结束；ETB：组结束。

## Slide 79
58
（4）工作过程
建立链路： 建立链路指建立通信双方的收发关系
数据传输： 在链路建立的基础上，传输数据
拆除链路： 释放通信双方已建的关系
★ 建立链路：
主叫站 被叫站
ENQ.被叫地址 ━→
←━ NAK (未准备好接收)
ENQ.被叫地址 ━→
←━ 0.ACK (收发关系建立)

## Slide 80
59
★ 数据传输： 正文1 ━→
←━ 1.ACK
正文2 ━→
←━ 0.ACK
************************************
正文3 ━→ * 正文3 ━→
超时(传输错误，丢弃正文3) * 超时(ACK丢失) ←━ 1.ACK
正文3 ━→（重发） * 正文3 ━→（重发）
←━ 1.ACK * (重收，收方自动丢弃正文3)
* ←━ 1.ACK
************************************
←━ ENQ (被叫站要发数据)
ACK.0 ━→
←━ 正文1
ACK.1 ━→
......
★ 释放链路：
任一方: EOT ━→
←━ EOT

## Slide 81
60
面向字符型的传输控制规程的特点：
半双工的停-等协议、超时重发，传输效率较低。
数据块和控制序列格式不统一，易引起二义性。
控制序列的差错校验能力仅依赖于控制字符本身的字符奇偶校验，可靠性较低。
以字符传输为目标，适用性较弱。
仅需要很少的缓存容量，规程简单，易于实现。

## Slide 82
61
面向字符型的传输控制规程的启迪：
为保证计算机之间通信，双方必须有所约定－协议；
协议是对语法、语义和时序的约定。
语法：控制/信息序列的格式约定；
语义：序列中特定字段的含义（由控制字符指出）；
时序：序列交换的时序或者顺序。

## Slide 83
62
2.9.2 面向比特型的传输控制规程
支持任意二进制数据的传输。
常用的标准：ISO的高级数据链路控制规程(ISO HDLC)
CCITT 的平衡型链路访问规程(CCITT X25 LAP-B)
HDLC介绍
（1） 交换对象
帧： 通信双方交换的最小单位——比特序列。
帧的组成： 帧间隔符 比特序列 终止标志
011111100011011000010110110011011101111110

## Slide 84
（2） 一般帧结构
F
A
C
Info
FCS
F
8 n×8 8 0～N 16 8 (位)
起始标志 地址字段 控制字段 信息 校验码 结束标志
63
★ F（间隔符模式）： “01111110”———同步符号、 帧之间的填充字符
01111110111110000111100010101011010101010101001010100111111001111110
☆ “0”比特插入法：避免帧内出现间隔符‘01111110’模式。
发送方：逢5个‘1’，自动插入一个‘0’；
接收方：若5个‘1’后为‘0’，移去‘0’；否则帧结束；
0111111011110001110001100111111001101111110111010111111001111110
011111101111000111000110011111010011011111010111010111111001111110
★ A(地址字段)— 对方的地址
对应地址字段所属的字节首位为‘0’，表示后继字节仍为地址字段，
字节首位为‘1’，表示本字节为地址字段的最后字节。

## Slide 85
（2） 一般帧结构
F
A
C
Info
FCS
F
8 n×8 8 0～N 16 8 (位)
起始标志 地址字段 控制字段 信息 校验码 结束标志
64
★ C（控制字段）：区分帧的类型
0
1
1
0
1
Type
M1
P/F
P/F
P/F
Ns
Nr
Nr
M2
0 1 2 3 4 5 6 7 （位）
信息帧 (I)
监控帧 (S)
无编号帧(U)
☆ 信息帧（I帧，C0 = 0），用于传输用户数据
Ns（发送帧序号）说明本帧对应的帧序号（采用模8计数），
每发一帧，Ns模8计数一次；
Nr（待收帧序号）：希望接收对方帧的序号，
（采用模8计数）；
Nr 隐含指示该序号之前的所有帧已被正确接收；

## Slide 86
（2） 一般帧结构
F
A
C
Info
FCS
F
8 n×8 8 0～N 16 8 (位)
起始标志 地址字段 控制字段 信息 校验码 结束标志
65
★ C（控制字段）：区分帧的类型
0
P/F
Ns
Nr
0 1 2 3 4 5 6 7 （位）
信息帧 (I)
☆ 信息帧中P/F：（Probe/Final--查询/终止指示位）
—要求对方做出响应；
建立链接阶段：发方置P=1，询问对方是否同意链接；
对方需立即响应，并在响应中置F=1。（例：同意建链）
数据传送阶段：发送方置P=1，询问对方是否有数据待发；
如果对方有数据待发，开始发送信息帧（I）；
对方可连发多帧，并在最后一个I帧置F=1，传输完毕；
如果对方无数据待发，直接以S帧（F=1）进行响应。
△ P/F必须一一对应，在接到F=1的帧之前，不允许再发P=1的帧

## Slide 87
（2） 一般帧结构
F
A
C
Info
FCS
F
8 n×8 8 0～N 16 8 (位)
起始标志 地址字段 控制字段 信息 校验码 结束标志
66
★ C（控制字段）：区分帧的类型
1
0
Type
P/F
Nr
0 1 2 3 4 5 6 7 （位）
监控帧 (S)
☆ 监控帧（S帧，C0C1 = 10），用于表示接收状态（4种类型）。
Type=00, 接收准备就绪(RR)，准备接收序号为Nr的帧；
Type=10, 未准备就绪(RNR)，告诉对方已经收妥Nr以前的所有帧，但希望对方暂缓发送Nr帧；
Type=01, 拒绝接收(REJ)，告诉对方已经收妥Nr以前的所有帧，但编号为Nr的帧有差错，希望对方重发序号为Nr及其以后的所有帧；
Type=11, 选择接收(SREJ)，类似REJ监控帧，但希望对方仅仅重发第Nr帧。

## Slide 88
（2） 一般帧结构
F
A
C
Info
FCS
F
8 n×8 8 0～N 16 8 (位)
起始标志 地址字段 控制字段 信息 校验码 结束标志
67
★ C（控制字段）：区分帧的类型
1
1
M1
P/F
M2
0 1 2 3 4 5 6 7 （位）
无编号帧(U)
☆ 无编号帧（U帧，C0C1 = 11），用于控制链路，不含序号；
M1，M2表示帧类型：
M(M1M2)=11000(SARM)，置本次链路为异步响应模式；
M(M1M2)=00001(SNRM)，置本次链路为正常响应模式；
M(M1M2)=11100(SABM)，置本次链路为异步平衡模式；
M(M1M2)=00010(DISC)，请求释放(拆除)本次链路；
M(M1M2)=00110(UA)， 对对方命令进行确认，类ACK；
M(M1M2)=10001(CMDR)，对对方命令予以否定，类NAK；

## Slide 89
（2） 一般帧结构
F
A
C
Info
FCS
F
8 n×8 8 0～N 16 8 (位)
起始标志 地址字段 控制字段 信息 校验码 结束标志
68
★ C（控制字段）：区分帧的类型
1
1
M1
P/F
M2
0 1 2 3 4 5 6 7 （位）
无编号帧(U)
☆ 无编号帧（U帧，C0C1 = 11），用于控制链路，不含序号；
M1，M2表示帧类型：
SABM请求建链
UA 同意建链，确认
CMDR不同意建链，否认
SABM请求建链
DISC请求拆链
UA 同意拆链，确认

## Slide 90
（2） 一般帧结构
F
A
C
Info
FCS
F
8 n×8 8 0～N 16 8 (位)
起始标志 地址字段 控制字段 信息 校验码 结束标志
69
★ Info(信息字段)： 用于携带用户数据；
仅在I帧中出现，任意位串（已实施‘0’比特插入）。
★ FCS(校验字段)：对A、C和Info字段进行循环校验；
g(x) = x16 + x12 + x5 + 1 （CCITT和ISO制定）
g(x) = x16 + x15 + x2 + 1 （IBM公司制定—源于SDLC）
因为HDLC的帧中至少包含A、C、FCS字段，
因此帧长应大于等于32位。

## Slide 91
70
（3） 窗口机制——提高效率的保障
传输窗口：通信双方同意在同一条链路上连续使用的信息帧序号
窗口尺寸：通信双方协商同意的在同一条链路上可连续发送
且未被认可的信息帧个数；
HDLC 窗口尺寸确定为23-1=7，即任一方可以最多连续发送7帧无需对方的确认，帧序号循环使用（模8）。
在信息帧中用Nr, Ns来表示当前窗口的情况；
捎带应答：允许在反向传输的信息帧中附带确认信息；
超时重发：超时表示传输故障，准备重发所有未被确认的帧。
发送方每发送一信息帧，计时, 直到收到接收方的确认（包括捎带应答），若超时，则重发；
接收方在正确接收到信息帧后，计时；若有数据待发，发送且携带应答；否则若在一定的时间内未收到后继信息，则发RR帧，准备继续接收后续帧。
窗口尺寸为23-1=7的原因：明确待收帧Nr。
窗口尺寸越大，传输/应答效率越高。
若窗口尺寸为8，则发方在收到对方发来的Nr=0的帧后，连续发送 8 帧：0、1、2、…、7；
若再收到Nr=0的帧，如何理解？ 8 帧都收妥？1 帧未收到？

## Slide 92
I，0，0
RR，1
窗口机制示意
I，1，0
I，2，0
I，3，1
I，0，3 （稍带应答）
REJ，6
I，4，1
I，5，1
I，6，1 （出错）
I，7，1
RR，7
I，0，1
I，1，1
I，6，1 （重发）
I，7，1 （重发）
窗
口
尺
寸
0—6
1—7
3—1
6—4
71

## Slide 93
72
（4） 数据交换过程
★ 建立链路: 置初始化模式和置响应模式；
通信双方确认可以通信，并协商通信的模式。
传输信息帧：通信双方通过交换I帧和S帧，
完成双方的高层数据交换
全双工方式，双方均可发送信息帧和监控帧。
释放(拆除)链路：任意一方在发送完数据之后，
均可用DISC命令要求拆除链路；
对方同意拆链，用UA命令响应。

## Slide 94
73
★ HDLC工作示意
☆ 建立链路
A站 方向 B站 说 明
B:RR,P=1,0 ━→ ；A询问B，P=1;
←━ B:RIM,F=1 ；B要求初始化;
B:SIM,P=1 ━→ ；A置B于初始化模式
←━ B:UA,F=1 ；B肯定答复,进入联机
B:SNRM,P=1 ━→ ；A置B正常响应模式
←━ B:UA,F=1 ；B肯定答复

## Slide 95
74
☆ 数据传输
A站 方向 B站 说 明
B:RR,P=1,0 ━→ ；A要求B传输(全双工)
B:I,0,P=0,0 ━→ ；A发0号帧,可接B的0号帧
←━ B:I,0,F=0,1 ；B发0号帧,可接A的1号帧
B:I,1,P=0,1 ━→ ；A发1号帧,可接B的1号帧
B:I,2,P=0,1 ━→ ；A发2号帧,可接B的1号帧
←━ B:I,1,F=0,3 ；B发1号帧,可接A的3号帧
B:I,3,P=0,2 ━→ ；A发3号帧,可接B的2号帧
←━ B:I,2,F=1,4 ；B发最后2号帧,可接A的4号
B:I,4,P=0,3 ━→ ；A发4号帧,收妥B的2号帧
B:I,5,P=1,3 ━→ ；A发5号帧,要求B的确认
←━ B:RR,F=1,6 ；B确认A的5号帧
...... ；双方继续交换信息

## Slide 96
75
☆ 拆除链路
A站 方向 B站 说 明
←━ B:RD ；B请求拆链
B:DISC ━→ ；A命令拆链
←━ B:UA ；B对拆链进行确认

## Slide 97
76
（5） 规程分析
★ HDLC 统一的帧格式：数据、命令和响应具有统一格式，易于实施；
采用“0”比特插入法： 支持任意的比特流传输，提高了信息传输的透明性；
采用窗口机制和捎带应答，支持全双工工作方式，提高信息传输的效率；
采用帧校验序列，以及窗口序号的设置，提高信息传输的正确性和可靠性。

## Slide 98
思考题
1、能否直接使用调制解调技术（Modem）取代编码/解码技术（Codec）来支持基于数字信道的模拟信息传输？为什么？
2、如何才能同步收发双方的接收/发送动作？
3、比较停-等（逐块确认）机制和滑动窗口（多块统一确认）机制，在什么情况下前者会比后者更有效？
4、HDLC使用滑动窗口机制（后退N帧）协议，发方已发0-7帧，当计时器超时时，若发方只收到0、2、3号帧（Nr=4）的确认，则发方需重发…帧？可发的帧序号是…？