## Slide 1
结点通过RPU接入环路，每个RPU仅和2个相邻RPU直接连接；
RPU从其中的一个环段（称为上行链路）获取帧中的每个位信
号，再生(整形和放大)并转发到另一环段(称为下行链路)。
如果帧中宿地址与本结点地址一致，复制MAC帧，并送给附接本
RPU的结点。
连接网段、信息复制、再生和转发
可以满足“每个结点都可访问网络，发送/收取信息”的要求。
环中继转发器RPU
下行链路
上行链路
基于同轴电
缆的环形网
1
4.4.1 环形网的结构
4.4 环形局域网—逻辑环物理化

## Slide 2
MAU
MAU
旁路开关
基于MAU的
环形网
2
潜在问题及举措-1
星型（外观）
RPU故障，可导致网络瘫痪，如何提高环路的可靠性？
结构方面的改进：
★ 多路访问器（MAU）和环监控器—环星网
★ 多路访问器（MAU）和环监控器：监控环路的形成
1、当结点未加电（或者故障），旁路开关闭合；
2、当结点加电（或者故障修复），旁路开关打开。

## Slide 3
3
RPU的功能：连接网段、信息复制（帧再生和转发）。
★ MAC帧无休止地在环路中再生和转发，如何进行帧回收工作？
★ 如何监视和维护环路？
★ 如何控制结点访问环路？
不同控制方案→不同环形网。
潜在问题及举措-2

## Slide 4
标准：ISO 8802/5和IEEE 802.5。
标准媒体：屏蔽双绞线，或者同轴电缆；
RPU中可提供监控器（监控维护环路）的功能；
传输速率：1Mbps和4Mbps；或者4Mbps、20Mbps和40Mbps；
传输编码：差分曼彻斯特编码，基带传输；
1 0 1 1 J K
4
（1） 令牌环网工作原理
令牌绕环传递“发送”帧的权利；
目标：支持结点有序地访问环路；
4.4.2 令牌环
帧回收：发送结点回收帧，并释放令牌；
★ 附加性能：优先级预定和处理机制。
监控器
RPU
令牌

## Slide 5
Pr
T
M
Rr
3
1
1
3 （位）
AC字段：
SD
AC
FC
DA
SA
DATA
FCS
FS
ED
1
1
1
2/6
2/6
0—4099
4
1（字节）
1
信息帧：
SD
1 1 1 （字节）
令牌帧：
AC
ED
帧字段说明：
帧开始/结束标志（SD/ED）；
J/K：位间电平不发生/发生变化的非数据位；
I：多帧说明，I=0：后续无帧；I=1：后续有帧；
E（差错标志）：由RPU置位，RPU在转发每个帧的同时，也执行差错校验动作，并利用RPU具有的一位延迟来置位差错标志。
SD= J K 0 J K 0 0 0 ED= J K 1 J K 1 I E
5
（2） 令牌环的MAC帧格式

## Slide 6
Pr
T
M
Rr
3
1
1
3 （位）
AC字段：
SD
AC
FC
DA
SA
DATA
FCS
FS
ED
1
1
1
2/6
2/6
0—4099
4
1（字节）
1
信息帧：
SD
1 1 1 （字节）
令牌帧：
AC
ED
帧字段说明：
AC（访问控制）字段：
Pr/Rr：本帧优先级和预定帧优先级；
T：令牌标识，T＝0（令牌帧），T＝1（其它帧）；
M：监视位，监控器（具有监控功能的RPU）填写，
发送结点置0，监控器置1；
监控器重收M=1帧（发送结点故障），负责撤帧，并发令牌
6
（2） 令牌环的MAC帧格式

## Slide 7
Pr
T
M
Rr
3
1
1
3 （位）
AC字段：
SD
AC
FC
DA
SA
DATA
FCS
FS
ED
1
1
1
2/6
2/6
0—4099
4
1（字节）
1
信息帧：
SD
1 1 1 （字节）
令牌帧：
AC
ED
帧字段说明：
★ FC（帧控制字段）：
格式为“FFzzzzzz”，
FF：帧种类，
FF=00，MAC控制帧；
zzzzzz：MAC控制帧类型；
FF=10，管理帧；
FF=01，数据帧，数据（LLC帧）存DATA字段。
7
（2） 令牌环的MAC帧格式

## Slide 8
Pr
T
M
Rr
3
1
1
3 （位）
AC字段：
SD
AC
FC
DA
SA
DATA
FCS
FS
ED
1
1
1
2/6
2/6
0—4099
4
1（字节）
1
信息帧：
SD
1 1 1 （字节）
令牌帧：
AC
ED
帧字段说明：
★ DA/SA ：宿/源地址，
局部地址（2B），由系统管理员分配，内部有效；
全局地址（6B），厂商分配，全球唯一。
★ DATA：数据或者控制帧内容；
★ FCS：“AC—DATA”校验字段（循环冗余校验码）。
8
（2） 令牌环的MAC帧格式

## Slide 9
Pr
T
M
Rr
3
1
1
3 （位）
AC字段：
SD
AC
FC
DA
SA
DATA
FCS
FS
ED
1
1
1
2/6
2/6
0—4099
4
1（字节）
1
信息帧：
SD
1 1 1 （字节）
令牌帧：
AC
ED
帧字段说明：
★ 状态标志（FS）：
格式为“ACxxXXXX”，帧收取状况，
A：地址确认位，发方复位，收方置位，帧宿地址正确；
C：信息复制位，发方复位，收方置位，帧已被正确复制；
xx：保留未用（暂取“00”）；
XXXX：可纠1位错的正反码校验字段；
AC00中奇数个‘1’，校验字段 = 信息字段
偶数个‘1’，校验字段 = 信息字段的反码
9
（2） 令牌环的MAC帧格式

## Slide 10
802.5令牌环特点：
所有结点共享环路；
环路中仅有一个帧；
高优先级帧优先获令牌；
容许连续发帧；
具有令牌占用时间，可
估算最小/大延迟时间。
10
具有优先级预约功能，Pm—拟发帧优先级，Pr—指定优先级，
Rr—预定优先级。
组装MAC帧，记录Pm
监听环路
令牌
数据帧
本地收帧?
复制帧
填写A和C
比较Pm和Rr
≤
>
Rr Pm
转发帧
本地发帧？
回收帧
比较Pm和Pr
<
≥
获得令牌
发送帧
转发令牌
N
Y
释放令牌(Pr←Rr)
判断A/C和
比较Pm/Rr
C=0
准备重发本帧
Pm<Rr
时间容许
再发新帧
≥
Y
N
通知上层地址错
A=0
Pr
T
M
Rr
AC字节：
（3） 令牌环网工作过程
是
否
Pm≥Rr

## Slide 11
桥接器：为容纳更多结点和提高网络性能，划分和连接子网，
并负责帧的跨网转发；
环号：标识不同的环路，全网唯一；
环内编号：标识环路中的桥接器，环路中唯一；
桥接器号（环号+环内编号）：全网唯一。
跨网传输：IBM令牌环网工作方式类似802.5，但增加了跨网传输
的功能；桥接器进行必要的转发。
监控器：可以独立，或者由RPU兼，负责环路的监控。
环1
环2
环3
桥接器
RPU
监控器
11
（1） IBM令牌环网的结构
4.4.4 IBM令牌环（IEEE 802.5的一种实现）

## Slide 12
Pr
T
M
Rr
3 1 1 3 （位）
AC：
SD
1 1 1 （字节）
令牌帧：
AC
ED
SD
AC
FC
DA
SA
DATA
FCS
FS
ED
1 1 1 6 6 0-r 0-N 4 1 1 (字节）
信息帧：
RI
SA首字节的首位标识
帧中是否具有RI字段
12
（2） 帧结构
桥号
桥号
桥号
桥号
RC
……
RI：
2 2 2 2 2 （字节）
广播位（B）：确定桥接器的处理动作。
B＝1： 要求桥接器广播（跨网转发）该帧，包括填RI桥号；
方向位（D）：说明帧的去向。
D＝0：该帧为发送帧，信源送往信宿；
D＝1：该帧为应答帧（接收方的响应），信宿送往信源。
B
保留
LEN
D
保留
1 2 5 1 7 （位）
RC：

## Slide 13
13
环路中设置监控器，由RPU兼其功能。
监控环路：
利用计时器，记录令牌或者数据帧之间的传送间隔。
当令牌或数据帧经过监控器时，监控器启动计时器；
计时器超时，认为令牌或数据帧丢失，监控器发RESET帧，复位环路，并产生新的令牌，保证环路的恢复正常。
摘去循环帧：
源发结点在发送令牌或者数据帧时，监控位（M）置为“0”；
监控器在转发令牌或者数据帧时，置M为“1”；
如果监控器接到M＝1的令牌或者数据帧，
认为源发结点无法撤出所发的帧（源发结点故障），
监控器RESET环路（同上），并投入新的令牌。
监控器维护：
源发结点回收M=0的帧，传递令牌时，承担监控器功能。
（3） 环路监控（原理同802.5）

## Slide 14
桥接器—转发帧
问题1：如果桥接器对每个帧都进行独立地跨网转发（广播），可能导致环路带宽资源的浪费。
解决的设想：控制“广播”，实行“源指定帧的路径”。
问题2：如何确定路径？
解决方案：增加Test帧，专用于源/宿之间的路径发现；测试结果返回源结点，同时暂存在结点中，以作备用。
14
IBM 令牌环网的特点是通过桥接器连接子环路，执行帧转发，
目的：容纳更多的用户；
（4） 路由转发

## Slide 15
15
结点在发送数据帧前，如果无源/宿结点的路径，则发送TEST帧
（D＝0：源 宿；B=1：广播），以确定源—宿之间的路径；
桥接器本环转发，并复制缓存该Test帧：
RI中无本桥接器号和帧记录，RI中增加桥号，记录并等待令牌，转发至桥接器连接的其它环路，转发帧由本桥接器回收。
RI中有本桥接器号或该帧记录（处理过该帧），丢弃帧；
最终，信宿结点可能收到多个具有不同路径的相同Test帧，逐个处理，并根据帧中RI的路由信息返回响应帧（D＝1，B=0）；
当源发结点收到多个响应帧时，根据某种策略选择一个响应帧中的RI信息作为后继数据帧的发送路径，期待数据帧的传输可以获得较佳的路径。
结果：数据帧中包含RI（源指定路由），具有匹配项的转发器转发该数据帧。
指定路径的寻径方案：

## Slide 16
B 循 3-1 路径返回响应帧；
1
2
3
4
A
B
5
6
A-B
A-1-B
A→B
A-2-B
A→B
A-13-B
A→B
A-24-B
A→B
A-25-B
A→B
B-31-A
B-31-A
B-31-A
B-42-A
B-42-A
B-42-A
16
Test帧寻径方案示意：Test(A,B)
A-136-B
A→B
注：因 3 已处理 A-1-B,不再转发 A-24-B;
因 6 已处理 A-13-B,不再转发 A-24-B;
同理：4 不转发 A-13-B; ……。
1转发（A-1-B）
A发（A-B）
2转发（A-2-B）
3转发（A-13-B）
4转发（A-24-B）
5转发（A-25-B）
6转发（A-136-B），B收A-13-B
B响应（B-31-A）
同理，B 也循 4-2 路径返回响应帧；

## Slide 17
传输媒体： 屏蔽双绞线；
传输编码： 差分曼彻斯特编码；
传输速率： 4Mbps；
访问机理： 令牌绕环传递（子环内有效）；
优先级传输：桥接器具有高的优先级；
传输方案： 源指定路径。
MAU
MAU
MAU
17
IBM令牌环的实际结构：

## Slide 18
1982年，光纤高速LAN；86年，ANSI X3T9.5，93年 ISO 9314；
第一个支持多媒体通信的100Mbps环型网；
借鉴相对成熟的通信协议（802.5标准）；
光纤成本：4b/5b+NRZI编码，125MHz线速达到100Mbps；
可靠性：双环结构，互为备份，自愈合；
4b/5b—5位符号（至少2个‘1’）表示4位数据；
NRZI—不归0编码，0/1—位间电平不变化/变化；
4.4.8 FDDI（Fiber Distributed Data Interface）
11110
01001
10100
10011
10101
01010
01011
01110
01111
10010
0
1
2
9
3
4
5
6
7
8
10110
10111
11010
11111
11011
11100
11101
11001
00111
00000
A
B
C
I
D
E
F
S
R
Q
00100
01101
11000
10001
H
T
J
K
5b
5b
4b
4b
5b
4b
控制字符：S—Set，R—Reset，Q—Quiet，I—Idle，H—Halt，
T—Terminate，J—Start1，K—Start2；
18

## Slide 19
FDDI拓扑：冗余设计，双环结构，逆向传输，互为备份。
FDDI部件：双端口部件-可接入双环，单端口部件-仅接入主环。
(1) FDDI拓扑结构
19
MAC
B
A
A
B
M
A
C
B
A
M
A
C
MAC
S
主环
副环
结
点
4
结点3
结点1
结
点
2

## Slide 20
(2) FDDI帧结构
令牌
PA
SD
FC
DA
SA
INFO
FCS
ED
FS
帧
（1）前导码（PA），>=16个线路空闲符号I，同步时钟；
（2）帧开始/结束标志，SD（JK）/ED（TT）；
（3）帧控制符（FC），1个字节，帧类型等, CLFFzzzz；其中：
C：同步/异步帧；L：局部/全局（16/48位）地址格式；
FF：帧种类：MAC帧、LLC帧和管理帧；ZZZZ：帧类型。
（4）信宿/信源地址（DA/SA），
（5）被传信息（INFO），用户信息、管理信息和控制信息等；
（6）帧校验序列（FCS），覆盖FC、DA、SA、INFO字段；
（7）帧状态标志（FS），发方复位（Reset）/收方置位（Set），体现收取状态，包括传输差错（E）、地址识别（A）、和帧复制（C）等。
<=4500字节
PA
SD
FC
ED
20

## Slide 21
MAC
B
A
A
B
M
A
C
B
A
M
A
C
MAC
A
B
主环
副环
结点4
结点3
结点1
结点2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
获得令牌，发送数据帧，释放令牌，等待回收数据帧；
所有结点执行帧转发工作，接收结点复制数据帧；
结论：环路中可能同时存在多个结点发送的数据帧。
(3) FDDI工作方式 — 令牌传递，多帧传输
21

## Slide 22
B
B
MAC
A
MAC
A
A
MAC
B
A
MAC
B
报警帧
定位帧
应答帧
新环路
结点在2*TTRT时间内未收到令牌，连续发送报警帧；
收到报警帧的结点仅执行转发报警帧的操作；
TTRT时间后，发送报警帧的结点执行上游端口旁路；
执行故障定位操作：发送定位帧，
收到定位帧的结点内环应答，主环转发定位帧；
未收到定位帧应答的结点旁路输出端口，形成环路。
（4） 环路维护——结点故障排除
22
TTRT:
令牌绕环一周的时间，环启动时协商。

## Slide 23
B
B
MAC
A
MAC
A
A
MAC
B
A
MAC
B
报警帧
定位帧
应答帧
新环路
通过报警帧确定故障点的下游，旁路上游端口；
利用定位帧确定故障点的上游，旁路下游端口，形成新环路；
发送定位帧的结点获得令牌。
（4） 环路维护——线路故障排除示意
23
自愈环！

## Slide 24
FDDI
令牌环（802.5）
光纤/双绞线
屏蔽双绞线
传输媒体
100Mbps
4Mbps或者16Mbps
传输速率
4b/5b编码
差分曼彻斯特编码
传输编码
令牌传递
令牌传递
控制方式
一个
一个
令牌个数
发送后产生令牌
回收后产生令牌
令牌产生
多个帧
一个帧
环路帧数
定时令牌
优先级预约
令牌协议
（5） FDDI和令牌环网的性能比较
24

## Slide 25
25
东南大学校园网拓扑图—1998年4月
作为第一个100Mbps的网络，FDDI曾经广泛应用于主干网，并通过FDDI/以太网网关扩散至端结点；
随着1992年100Mbps以太网问世（1995年高速以太网标准出台），FDDI的优势渐弱，以至于…。

## Slide 26
（1） 基本原理
环形网的基本特征：利用转发器（RPU）附接传输媒体的方法形成环路；
由于数据在媒体上的传输，以及经过转发器的处理具有延时的特征，整个环路可以被视为等效的循环移位寄存器，数据在环路中的传输过程可以视为数据在该移位寄存器中的移位操作过程。
RPU
4.4.7 时间片环（也称时隙环，802.7）
26

## Slide 27
循环移位寄存器的位数＝（电信号传播延迟（5us/km）×传输媒体长度＋转发器延时）×数据传输速率。
例如：100个结点组成的环路，结点间距为100米，
若：转发器的处理延时为2us（产品的性能特性），
网络传输速率设计为10Mbps（等价于10b/us），
则整个环路等价于2500位的循环移位寄存器，
100个转发器总延时： 100×2us＝200us；
100段线路传输总延时：
100米×100段＝10000米（延时50us）；
环路等效的循环移位寄存器：
（200＋50）us×10b/us＝2500b。
位数估算：
27

## Slide 28
RPU
环路
环路
问题1：等价的移位寄存器的位数具有任意性（取决于环路中转发器的个数，以及传输媒体的总长度），如何利用该移位寄存器传输具有特定体积的数据帧？
方案1：每个转发器配置若干位（等同帧长度）的移位寄存器插入环路。
28
时间片环的操作思路：

## Slide 29
问题2：① 配置移位寄存器的成本导致RPU的价格上升，
② 帧的位数较多，若RPU个数也较多时，导致环路巨大，影响传输效率。
改进：将帧分解为有限体积的小分组（逻辑小分组），降低RPU插入寄存器(逻辑小分组等长)的成本。
进一步改进：容许多个结点（RPU）同时插入寄存器，同时传输各自的逻辑小分组，提高环路的利用率。
时间片环的操作思路：
小分组
或
时间片
RPU
29

## Slide 30
4.4.7 TORNET（多伦多大学环形网）—时间片环实例
（1） 指导思想
将时间片分为“空/满”两类时间片，分别具有不同的长度（占据不同的位数）；
环路的基本延时划分为若干空时间片，空时间片绕环行驶，准备携带用户数据（形成满时间片—逻辑小分组）；
环路的基本延时视为循环移位寄存器，并且环路中设置监控器，除监控环路状态外，也插入一定数量的寄存器，以保证整个环路对应的移位寄存器位数为空时间片长度（24位）的整数倍，从而达到充分利用环路资源的目的；
希望发送数据的结点在获得空时间片时，以插入寄存器的方式将满时间片（含逻辑小分组）导入环路；
源发结点在回收满时间片后，释放空时间片。
30

## Slide 31
F/E
L/S
SA
DA
DATA
C
P
1 1 8 8 0/8/1024 5 1 （位）
满空标识(F/E)：1为满时间片(含用户数据)，0为空时间片；
长短时间片标识（L/S），当F/E=1时，1为长，0为短时间片；
信源/信宿地址（SA/DA）：发收该时间片的结点地址；
数据字段（DATA）：用户数据，空时间片时长度取值为0；
短时间片时占8位，长时间片时占1024位。
控制字段（C＝C1C2C3C4C5）表示信宿结点对该分组的处理结果。
C3C4C5=“010”表示正确收取。
校验字段（P）仅提供偶校验的能力。
联想：一个时间片可以携带8位或者1024位用户数据。
空时间片的长度为24位。
（2） 时间片格式
31

## Slide 32
数据帧待发
组装小分组
等待时间片
空时间片且有分组待发
满时间片
本结点发？
Y
N
对方收妥？
Y
N
发空时间片
帧发完？
Y
N
组装小分组
本结点收？
Y
N
填应答位
转发小分组
置满标志
发送小分组
OK
复制分组
规定：
容许多个结点同时传输多个分组；
禁止结点使用同一个时间片连续传送多个分组；
（3） 工作过程
32

## Slide 33
说明：TBS/TBL分别表示拟插入的短/长满时间片（携带逻辑小分组）。
正常情况，MX1=1，RPU插入D1，利用2位延迟，判断空时间片，同时转发数据；
（3） RPU结构及工作过程
33
RB：接收缓存区（1048位）
D1
1 5 8 8 8 1 1
TBS（32位）
1 5 16 1008 8 8 1 1
TBL（1048位）
D2
D3
MX2
1
2
1
2
MX3
1
2 3
MX1=1
环路
环路
B2
B1

## Slide 34
说明：TBS/TBL分别表示拟插入的短/长满时间片（携带逻辑小分组）。
正常情况，MX1=1，RPU插入D1，利用2位延迟，判断空时间片，同时转发数据；
若有数据传输，形成数据分组，并填入TBS或者TBL（MX3=1）；
（3） RPU结构及工作过程
34
RB：接收缓存区（1048位）
D1
1 5 8 8 8 1 1
TBS（32位）
1 5 16 1008 8 8 1 1
TBL（1048位）
D2
D3
MX2
1
2
1
2
MX3
1
2 3
MX1=1
环路
环路
B2
B1

## Slide 35
说明：TBS/TBL分别表示拟插入的短/长满时间片（携带逻辑小分组）。
正常情况，MX1=1，RPU插入D1，利用2位延迟，判断空时间片，同时转发数据；
若有数据传输，形成数据分组，并填入TBS或者TBL（MX3=1）；
当 B1=‘0’（F/E=0，空时间片）时，MX1=3，TBL插入环路，发送数据分组；
（3） RPU结构及工作过程
RB：接收缓存区（1048位）
X
0
D1
1 5 8 8 8 1 1
TBS（32位）
1 5 16 1008 8 8 1 1
TBL（1048位）
D2
D3
MX2
1
2
1
2
MX3=1
1
2 3
MX1=3
环路
环路
35

## Slide 36
说明：TBS/TBL分别表示拟插入的短/长满时间片（携带逻辑小分组）。
正常情况，MX1=1，RPU插入D1，利用2位延迟，判断空时间片，同时转发数据；
若有数据传输，形成数据分组，并填入TBS或者TBL（MX3=1）；
当 B1=‘0’（F/E=0，空时间片）时，MX1=3，TBL插入环路，发送数据分组；
当移出22位后，MX3=2，仅D3插入环路，继续发送数据分组；
（3） RPU结构及工作过程
RB：接收缓存区（1048位）
X
0
D1
1 5 8 8 8 1 1
TBS（32位）
1 5 16 1008 8 8 1 1
TBL（1048位）
D2
D3
MX2
1
2
1
2
MX3=2
1
2 3
MX1=3
环路
环路
36

## Slide 37
说明：TBS/TBL分别表示拟插入的短/长满时间片（携带逻辑小分组）。
正常情况，MX1=1，RPU插入D1，利用2位延迟，判断空时间片，同时转发数据；
若有数据传输，形成数据分组，并填入TBS或者TBL（MX3=1）；
当 B1=‘0’（F/E=0，空时间片）时，MX1=3，TBL插入环路，发送数据分组；
当移出22位后，MX3=2，仅D3插入环路，继续发送数据分组；
当源发分组的前1018位再次进入D3时，MX1=1，D1及其内容插入环路（空时间片）。
所有分组均进入RB，根据内容进行复制接收，或者源发回收处理。
（3） RPU结构及工作过程
RB：接收缓存区（1048位）
X
0
D1
1 5 8 8 8 1 1
TBS（32位）
1 5 16 1008 8 2 7 1
TBL（1048位）
D2
D3
MX2
1
2
1
2
MX3=2
1
2 3
MX1=1
环路
环路
37
时隙环/寄存器插入环的后记
时隙环和寄存器插入环能够充分体现环型网的特点（反映环型网的本质），一度得到重视，也被纳入IEEE标准（IEEE 802.7），但其局限性也显而易见：首先是扩展性较差，延迟随着结点个数增加而增加；其次，生不逢时，802.3、802.4、802.5的成熟，加之本身的优越性并不明显，导致支持的厂商不多，最终似乎也销声匿迹，…。
介绍“过时”技术的用意：1、针对相同的应用需求，可以有多种可选择的技术路线；2、市场化和技术的先进性未必永远一致。

## Slide 38
环形网：RPU形成环路，结点通过UPU接入环路。
令牌环：令牌绕环行驶，将发送帧的权利传给每个结点；
源发结点回收帧后，释放令牌；
结点配置优先级，“帧”支持优先级预定；
高优先级的结点优先获得令牌，优先传送帧。
IBM令牌环：具有高优先级的桥接器负责环间帧转发；
借助Test帧，实现源指定路径减少帧广播。
FDDI：获得令牌的结点在发送帧后立即释放令牌，提高效率；
使用互为备份的双环提高可靠性；
寄存器环：利用线路和RPU的时延，环路等价循环移位寄存器；
RPU携带寄存器接入环路。
环形网小结
38

## Slide 39
思考题
1 环形网中的令牌起什么作用？
2 总线网增删结点应作哪些维护总线的操作？环形网增删结点又应作哪些操作？