## Slide 1
无线通信：
1、结点使用天线（无线网卡），通过共享特定频率（无线信道）收发数据；
2、无线信号向四面扩散，信号覆盖区域内的结点都可接收信号；
3、满足无法布线环境下的计算机通信；
4、支持结点移动。
4.4.9 无线局域网（WLAN）—802.11
1
出境
入境
夏威夷大学ALOHA无线网络实现主岛主机和其它岛屿及船上的读卡机和终端通信；
出境信道+地址：主机到终端；
入境信道：终端到主机；200-1500毫微秒未收应答，随机重发。

## Slide 2
WLAN标准：IEEE802.11 a/b/g/…；
WLAN无线频段： 802.11a使用5Ghz,802.11b/g使用2.4Ghz;
中国和北美：2.402-2.480Ghz（79个子信道，1MHz/子信道）
潜在问题1：无线信号向四面扩散，信号覆盖区域内的结点都可接收信号，具有安全性的问题。
4.4.9 无线局域网（WLAN）—802.11
2
解决方案：
扩频技术--发方将数据信息扩展到不同的子信道，以扩展子信道频段的不确定性来增加窃听的难度。
r
r

## Slide 3
跳频扩频（FHSS）：发送方将连续的数据信息分片，并以某种规则（跳频序列，随机码）散布到不同的子信道，接收方根据相同规则从不同的子信道拾取并组装信息（子信道逗留时间为400ms）。
收发双方通过固定子信道协商获得相同跳频序列，并保持同步。
4.4.9 无线局域网（WLAN）—扩频技术
3
0
1
2
3
4
4302
4位随机码
发方将数据信息扩展到不同的子信道，以扩展子信道频段的不确定性来增加窃听的难度。

## Slide 4
直序扩频（DSSS）：发送方使用特定的编码（码片）将数据信息发送到多个子信道，收方从相同的子信道拾取信号，并通过相同的码片还原数字信息；要求不同用户的码片正交（内积为0）。（也见码分多路复用）
收发双方通过固定子信道协商获得码片，保持同步。
发方使用获得的码片发送数字信息（子信道数=码片位数）；
‘1’=码片，‘0’=码片的反码。
收方用发方码片“内积”收到的位信号，判断信号源。
4.4.9 无线局域网（WLAN）—扩频技术
4
发方将数据信息扩展到不同的子信道，以扩展子信道频段的不确定性来增加窃听的难度。

## Slide 5
假设扩展的子信道数为6，用户A、B、C获得的码片分别为：
Ca=（1，-1，-1，1，-1，1），Cb=（1，1，-1，-1，1，1），Cc=（1，1，-1，1，1，-1）；
用户码片正交：∑Cai·Cbi=0， ∑Cai·Cci=0， ∑Cbi·Cci=0；
∑Cai·Cai=6， ∑Cai· Cai=-6；
用户发出的‘1’=该用户的码片，‘0’=该用户的码片的反码。
A：‘1’=（1，-1，-1，1，-1，1），‘0’=（-1，1，1，-1，1，-1）
直序扩频（DSSS）示意：
5
-1
1
-1
1
1
-1
-1
1
-1
1
1
-1
1
-1
1
-1
-1
1
1
1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
A发‘1’：
Ca：
Ca·A：
Cb：
-1
-1
1
1
1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
Cb·A：
A发‘0’：

## Slide 6
扩频技术的约定：
802.11定义扩频占11个1Mhz带宽子信道（ 1个用于协商，10个用于扩频，随机码为10位十进制数字，码片为小于211的整数），相邻子信道间隔一个子信道，也即扩频后每个工作信道占用总带宽22MHz；
工作信道（以我国为例）：使用11个相互重叠的工作信道（收发双方使用的信道），其中1，6，11互不重叠。
注意：每个工作信道内含11个用于扩频的1M带宽的子信道。
信道： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.401
Ghz
2.473
Ghz
2.412
Ghz
2.422
Ghz
2.432
Ghz
2.442
Ghz
2.452
Ghz
2.462
Ghz
2.462
2.457
2.452
2.447
2.442
2.437
2.432
2.427
2.422
2.417
2.412
中心频率
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
实用信道
6

## Slide 7
基本思路：竞争共享无线信道，支持收发双方的信息传输。
发方检测信道空闲，发送帧。
无线信道的特点：功率决定信号覆盖范围，使用同一信道会造成相互干扰，引发隐藏/暴露终端问题。
隐藏终端（发方感觉不到的终端）：（对应A和C），当A和C都认为B空闲时向B发数据，数据在B处碰撞（冲突）无法收取。
暴露终端（发方感觉到的终端）：（对应B和C），当B→A时，C感知信道忙而不敢给D发送数据（扩频支持C的发送不会冲突）。
4.4.9 无线局域网（WLAN）—802.11
7
r
r
A
B
C
D

## Slide 8
隐藏/暴露终端解决方案-虚拟载波侦听（Virtual Carrier Sense）或者载波侦听多路访问/冲突避免（CSMA/CA)：
增加RTS（发送请求）/CTS（发送响应）帧；发方B发送RTS，告知C拟发送的数据长度；收方C响应CTS，准备收取。通知A和C覆盖范围内的结点信道将被占用；
收方对收取的信息帧予以确认（ACK），释放占用的信道。
“虚拟”的含意（区别信道侦听）：结点收到通知而停发。
4.4.9 无线局域网—802.11
8
r
r
A
B
C
D
RTS
RTS
通知B区域内结点安静
CTS
CTS
通知C区域结点安静

## Slide 9
隐藏/暴露终端解决方案-虚拟载波侦听（Virtual Carrier Sense）或者载波侦听多路访问/冲突避免（CSMA/CA)：
增加RTS（发送请求）/CTS（发送响应）帧；发方B发送RTS，告知C拟发送的数据长度；收方C响应CTS，准备收取。通知A和C覆盖范围内的结点信道将被占用；
收方对收取的信息帧予以确认（ACK），释放占用的信道。
“虚拟”的含意（区别信道侦听）：结点收到通知而停发。
4.4.9 无线局域网—802.11
9
r
r
A
B
C
D
B和C通信

## Slide 10
隐藏/暴露终端解决方案-虚拟载波侦听（Virtual Carrier Sense）或者载波侦听多路访问/冲突避免（CSMA/CA)：
工作过程(发送)：发前侦听，空闲发送，预约信道，避免冲突；
4.4.9 无线局域网—802.11
10
高层数据封装MAC帧
侦听信道有无帧？
按策略退避
发送RTS
退避时间是否到？
收到CTS？
退避次数是否超过？
通知高层网络太忙
无
未到
已到
未超过
已超过
Y
等待Ack
等待帧间隔仍空闲？
Y
N
（冲突）
发送成功
超时
超时2次
Y
N
失败
发送帧
N
通知高层
帧间间隔（IFS）：
结点的优先级不同，对应的IFS不同；优先级越高，IFS越短，有利于抢占信道；
退避算法：
退避时间：随机数*时间片（8us）；
随机数取值：0～2(重发次数+3)-1；
重发次数<=7，第5次以后，随机数均取值28-1=255；

## Slide 11
时间
IFS
RTS
SIFS
时间
NAV（RTS）
IFS
争用窗口
推迟接入
源结点
时间
宿结点
ACK
其他结点
CTS
SIFS
SIFS
数据帧
NAV（CTS）
NAV（数据）
4.4.9 无线局域网—802.11
帧间关系： RTS 和 CTS 帧以及数据帧和ACK 帧的传输时间关系。
11
IFS：帧间隔时间
NAV：静默时间

## Slide 12
WLAN的两种组网方式：有/无基础设施。
方式1：有基础设施的WLAN（常见方式）
结点通过访问点（AP）接入网络，AP及其区域内的结点形成基本服务集（BSS），AP间通过分配系统（DS，常为有线网络（如以太网））互连，形成扩展服务集（ESS）。
4.4.9 无线局域网组网
12
AP1
AP2
基本服务集
BSS
基本服务集
BSS
分配系统（DS）
桥接器
路由器
扩展服务集
ESS
因特网
其它LAN

## Slide 13
工作过程 – AP设置：
管理员设置AP的服务集标识符（SSid）和使用的实用信道（1…11）；为避免AP间的干扰，相邻AP设置不同的工作信道（1，6，11）；
4.4.9 无线局域网组网1-有基础设施的WLAN
13
AP1
AP2
基本服务集
BSS
基本服务集
BSS
分配系统（DS）
桥接器
路由器
扩展服务集
ESS
因特网
其它LAN

## Slide 14
工作过程 – 结点接入：
结点通过主动/被动扫描信道发现和选择的可用AP点，通过认证接入AP对应的子网；
AP负责转发域内结点的数据帧。
4.4.9 无线局域网组网1-有基础设施的WLAN
14
AP1
AP2
基本服务集
BSS
基本服务集
BSS
分配系统（DS）
桥接器
路由器
扩展服务集
ESS
因特网
其它LAN
主动扫描：结点向不同信道发送探测帧，收到探测帧的AP返回探测响应帧（含SSid、速率等传输），结点根据信号强度遴选“最好的”AP；
被动扫描：AP周期性地发出含SSid和速率等参数的信标帧（Beacon），结点通过在不同信道接收信标帧感知AP的存在（或者进入新的AP区域）；

## Slide 15
AP1
AP2
基本服务集
BSS
基本服务集
BSS
分配系统（DS）
桥接器
路由器
扩展服务集
ESS
因特网
其它LAN
漫游：结点从一个AP区域移动进入另一个AP区域，保持通信。
结点移动-在用AP的信号强度减弱-低于某个阈值，启动切换过程；
结点扫描不同的信道发现可用AP点，通过认证接入新AP；
4.4.9 无线局域网组网1-有基础设施的WLAN
15
A
B
漫游

## Slide 16
AP1
AP2
基本服务集
BSS
基本服务集
BSS
分配系统（DS）
桥接器
路由器
扩展服务集
ESS
因特网
其它LAN
漫游：结点从一个AP区域移动进入另一个AP区域，保持通信。
结点移动-在用AP的信号强度减弱-低于某个阈值，启动切换过程；
结点扫描不同的信道发现可用AP点，通过认证接入新AP；
4.4.9 无线局域网组网1-有基础设施的WLAN
16
A
B

## Slide 17
☆ 如果信道上有响应，等待最大扫描时间（寻找其它AP）；
☆ 如果信道上没有响应，等待最小扫描时间
4.4.9 无线局域网组网1-有基础设施的WLAN
17
Ch-1
AP
AP
…
Ch-2
Ch-N
AP
探测请求
探测响应
探测响应
探测请求
……
探测请求
探测响应
探测请求
STA
硬件
切换
最小扫描时间
最大扫描时间
硬件
切换
硬件
切换
最小扫描时间
最大扫描时间
最小扫描时间
漫游：结点从一个AP区域移动进入另一个AP区域，保持通信。
结点移动→在用AP的信号强度减弱→低于某个阈值，启动切换过程；
结点扫描不同的信道发现可用AP点，通过认证接入新AP；
扫描时间 = 硬件信道切换时延 + 11*（Hello往返时延）？

## Slide 18
独立基本服务集（IBSS）：结点具有移动性和自治（自组织）能力，结点和结点之间直接通信（包括转发），也称为自组织网（或者Ad Hoc、Manet）。
常用于突发事件（无转发设备的支持），如战场、震区等；
热门话题：信息的转发和路由。
原因：结点的自主移动性，结点的辐射范围有限，结点的电池寿命有限，洪泛的相互干扰等；
转发方案之一；根据信号强度（距离）计算转发的时间；远距结点先转发；感觉不到“转发”动作的结点进行转发。
4.4.9 无线局域网组网2—无基础设施的WLAN
18

## Slide 19
WLAN小结：
结点采用无线信道作为传输媒体；
为了提供安全性，引入扩频技术（跳频扩频和直序扩频）；
为了共享无线信道，WLAN采用竞争信道的方式工作；
CSMA/CA：发前侦听，闲时发送，预约信道，避免冲突；
预约信道：RTS / CTS；
预约冲突：指数退避。
结点漫游根据AP信号强度判断是否需要进行切换。
4.4.9 无线局域网
19

## Slide 20
MAC
媒体
附接
802.3
CSMA/CD
802.4
令牌总线
802.5
令牌环
9314
FDDI
802.11
WLAN
总 线 网
环 形 网
用 户
逻辑链路控制子层（LLC）—802.2
LLC
用户
数据
链路层
物理层
网络层
20
媒体访问控制（MAC）技术构成局域网的主要内容，
不同的媒体访问控制技术—不同的协议—不同的帧格式；
LLC的目的：屏蔽不同MAC技术，向高层提供统一服务和接口；
参照OSI/RM，LLC具有HDLC（或者SDLC）类似的内容。
4.6 LLC(逻辑链路控制)子层
无线网

## Slide 21
发方LLC层
MAC层
Mac-data.req
Mac-data.cnf
收方LLC层
MAC层
Mac-data.ind
★ 定义MAC子层应向LLC子层提供的服务，支持LLC子层实体之间交换LLC PDU（LLC帧），该服务与媒体及访问控制方法无关。
MAC服务原语
MAC-DATA.req(RA,LP,SC)，请求发送一个LLC-PDU（LP）至对等实体（RA）；
MAC-DATA.ind(RA,LA,LP,S,SC)，向LLC实体指示收到一个LLC-PDU及其状态；
MAC-DATA.cnf(S,SC)，向源发LLC实体报告LLC-PDU的传输结果。
其中：SC—控制信息，S—状态；RA/LA—远程/本地地址。
（1） LLC/MAC接口服务规范
21

## Slide 22
SAP（服务访问点）：提供服务的地点：逻辑标识，如端口等；
DSAP（信宿）：首位标识单地址或者组地址（I=0/G=1）；
SSAP（信源）：首位标识命令或者响应（C=0/R=1）；
DSAP
SSAP
AC
DATA
1 1 1/2 N （字节）
Ns
1
0
S
0
0
0
0
P/F
Nr
1
1
M1
M2
0
P/F
Nr
P/F
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 （位）
访问控制字段
信 息 帧 AC：
监 控 帧 AC：
无编号帧 AC：
LLC层
实体11
实体12
实体1n
SAP
LLC层
实体21
实体22
实体2n
SAP
LLC—PDU
★ 定义LLC实体之间交换的帧格式（类HDLC）。
（2） LLC/LLC对等协议规程
22

## Slide 23
其中：
LA/RA—本地/远程地址，
LS—被传输的LSDU，
SC—控制信息（如优先级）。
高层
LLC层
L-data.req
MAC层
高层
LLC层
L-data.ind
MAC层
Mac-data.req
Mac-data.cnf
Mac-data.ind
LLC-PDU
L-data.req/ind
★ 类型1（Type1）：基本的面向无连接的服务。
数据传输之前，无需进行对等实体之间的连接；
数据传输时，LLC层不提供差错恢复、流量控制和排序功能；
本类型服务适用于对数据传输可靠性要求不高，或者可由高层采取措施保证数据传输可靠性的环境。
相关服务原语：
L-data.req(LA,RA,LS,SC)，
L-data.ind(LA,RA,LS,SC)；
（3） LLC/高层（网络层）接口服务规范—两类服务
23

## Slide 24
高层
LLC层
L-xxxx.req
MAC层
高层
LLC层
L-xxxx.ind
MAC层
Mac-data.req
Mac-data.cnf
Mac-data.ind
LLC-PDU
L-xxxx.cnf
— 在对等实体之间连接建立的基础上传输数据，并提供DL的差错恢复、流量控制和排序等功能。
相关服务原语: （略去部分结果参数）
建立连接：L-CONNECT.req/ind/cnf(LA,RA,S,SC)；
数据传输：L-DATA.req/ind/cnf(LA,RA,LS,SC)；
连接复位：L-RESET.req/ind/cnf(LA,RA)；
连接释放：L-DISCONNECT.req/ind/cnf(LA,RA)；
流量控制：L-CONNECT-FLOWCONTROL.req/ind(LA,RA,A)；
高层实体请求控制来自LLC子层的数据流量。A：允许的数据流量信息。
类型2（Type2）：基本的面向连接的服务。
24

## Slide 25
局域网的特点：范围小—传输媒体质量高—广播发送；
局域网的体系结构：数据链路层 = LLC子层 + MAC子层；
技术焦点：媒体访问控制（MAC）技术（包括传输和维护）；
LLC屏蔽MAC子层差异，向上层提供统一的接口。
4.7 本章小结
25
电路交换；
轮询（优先级）交换
CSMA/CD
令牌总线
令牌环
FDDI
CSMA/CA
总线形网
局域网
星形网
环形网
WLAN

## Slide 26
思考题
1 无线网是如何避免冲突的？