## Slide 1
各位同学：
上午好！
欢迎进入课堂，请在群里发条仅含个人“学号姓名”的签到消息（截止时间为10.00分），谢谢支持！
2020年3月10日

## Slide 2
前期内容回顾（3月5日）
面向字符型的传输控制规程。
☆ 利用字符编码（如ASCII）的控制字符来完成任意位串的传输（交换）
☆ 通过不足位补‘0’和前缀3位注明补充位数的方式变任意位串为字符串（数据块）；
☆ 利用控制字符组（DLE+控制字符）来体现交互序列的语义；
☆ 采用转义字符（DLE）来解决被传字符串中出现DLE数据字符发生的歧义；
☆ 使用停等协议（发送-确认/否认、ACK前加0/1）支持双方的正文/控制序列交互；
☆ 特点：信道或者主机处理的利用率较低。

## Slide 3
前期内容回顾（3月5日）
面向比特型的传输控制规程（滑动窗口机制，以帧中字段的位置来体现传输对象的语义，Ns和Nr的使用）。
☆ 支持任意比特串传输，传输对象为帧，由帧间隔符（01111110）界定；
☆ 采用‘0’比特插入来解决被传字段中出现帧间隔符（01111110）发生的歧义；
☆ 使用占3位的Ns（Nr）表示发出（期望收取）的帧序号；Nr表示希望接收序号为Nr的帧（Nr之前帧已收取）
☆ 容许连续发送23-1=7个未被确认的帧（窗口），容许在数据帧中捎带应答（Nr）；
☆ 确认或拒认的依据是CRC校验，未被确认（或超时）的帧应当重传（GBN或者SB）；
面向比特型的传输控制规程（HDLC）一直作为广域网的底层，支持计算机和计算机之间经过传输线路的直接且可靠地通信。

## Slide 4
1、试着分析面向字符型传输控制规程BSC利用转义字符DLE避免数据块中出现“假控制字符”的方法，能否体会其在编程实现过程中的优势？
2、HDLC使用GBN机制的滑动窗口机制（后退N帧）协议，发方已发0-7帧，当计时器超时时，若发方只收到0、2、3号帧（Nr=4）的确认，则发方可重发多少帧？可发的帧序号是…？
前期思考题(20200305)

## Slide 5
1、试着分析面向字符型传输控制规程BSC利用转义字符DLE避免数据块中出现“假控制字符”的方法，能否体会其在编程实现过程中的优势？
解答：
保证了数据的透明性，同时也避免了伪控制字符组导致控制的混乱；
就像在一些编程语言中，如果输出字符等是关键字或控制字符，会在输出字符前加转义符，这是因为在编程语言中，关键字、控制字符出现的频率更高。
只对控制字符添加转义字符，能减少编程的工作量。
只需对DLE进行判断，减少编程的工作量。
前期思考题(20200305)

## Slide 6
2、HDLC使用GBN机制的滑动窗口机制（后退N帧）协议，发方已发0-7帧，当计时器超时时，若发方只收到0、2、3号帧（Nr=4）的确认，则发方可重发多少帧？可发的帧序号是…？
解答：Ns-所发帧序号，Nr -待收帧序号（已收Nr之前帧）；
Ns/Nr-3位，窗口尺寸23-1=7（最多可连续发7帧）；
Nr=4：已收取0-3帧，待（未）收4-7帧。
前期思考题(20200305)
（1）重发多少帧?
4帧（4—7）；
5帧（1，4—7）；
7帧（1—7）；
3帧 （5—7）；
（2）可发的帧序号是…？
4，5，6，7；
1，4，5，6，7；
1，2，3，4，5，6，7；
5，6，7；
4，5，6，7，8，9，10；
4，5，6，7，0，1，2.
√
?
?
?
?
?
?
?
？
√

## Slide 7
1
2.10 多路复用与集中传输
通信在质和量两方面的要求：
“质”：保证传输信息的可靠性—差错处理；
“量”：充分利用线路资源，为较多用户传输较多信息；
“多路复用和集中传输”主要解决如何充分利用信道的问题。
2.10.1 多路复用
起因：用户操作具有间断性；
目的：使得多路信号可以共用一个信道，
将多路信号组合在一条物理信道上传输，充分利用信道容量。
原理：当物理信道的可用带宽超过单个原始信号的带宽时，
将物理信道的总带宽分割成若干个和被传输的单个信号带宽相同（或者略宽一点）的子信道，并利用每个子信道传输一路信号，达到多路信号共用一个信道的目的，节省线路资源。
技术支持：组合和分离不同用户的信息。

## Slide 8
2
信道复用技术
复用（Multiplexing）是通信技术中的基本概念，
类同n车道的公路支持多车并行。
复用：将多路信号汇集到一个信道（共享信道）；
分用（解复用）：将共享信道的信息分解给不同的收方。
共享信道
信道
A1
A2
B1
B2
C1
C2
信道
信道
A1
A2
B1
B2
C1
C2
复用
分用
不使用复用技术
使用复用技术

## Slide 9
频分多路复用示意图
频 段 1（60－64）
频 段 2（50－54）
频 段 3（40－44）
频 段 4（30－34Khz）
信号A
信号B
信号C
信号D
信号B
信号C
信号D
信号A
频谱迁移
频
分
多
路
复
用
器
频
分
多
路
复
用
器
3
频分多路复用主要用于模拟信道的复用（铜线、微波线路）
原理：对整个物理信道的可用带宽进行分割，并利用载波调制技术，实现原始信号的频谱迁移，使得多路信号在整个物理信道带宽允许的范围内，在频谱上的不重叠，从而共用一个信道。
(1) 频分多路复用（FDM）

## Slide 10
（2）时分多路复用（TDM）
时分多路复用示意图
时
分
多
路
复
用
器
信号 A
信号 B
信号 C
信号 D
信号 B
信号 C
信号 D
信号 A
D C B A D C B A
帧1
帧2
时
分
多
路
复
用
器
4
时分多路复用主要用于数字信道的复用；
原理：当物理信道可支持的比特传输速率（bps）超过单个原始信号要求的数据传输速率时，可以将该物理信道划分成若干时间片，并将各个时间片轮流地分配给多路信号，使得它们在时间上不重叠。
习惯上，也将各子信道组合的结果称之为‘帧’。

## Slide 11
时分多路复用系统示意图
时
分
多
路
复
用
器
时
分
多
路
复
用
器
传输线路
A1
B3
B2
B1
A2
A3
A4
B4
帧同步
帧同步
帧同步
帧同步
t
T= … us
时分复用帧
帧
帧
帧
…
若：X位/帧，帧/Y微秒，则线路速率＝X/Y，用户速率≈X/YN
复用数
5

## Slide 12
1路
2路
3路
4路
22路
23路
24路
同步位
193bit (125usec)
T1系统
6
使用时分多路复用技术来支持语音信号的传输系统（1）
语音带宽：4Khz；采样频率：8Khz（1次采样/125us）；
量化级：256（8位）— 传输速率：64Kbps；
★ T1系统（北美）：24路语音信息的传输；
8bit/路 、24路/帧 、帧/125us，
帧 长 度：24×8＝192bit + 1（同步位）,
传输速率：193/125微秒＝1.544Mbps （1.536Mbps）

## Slide 13
7
使用时分多路复用技术来支持语音信号的传输系统（2）
t
15个话路
15个话路
同步帧
传送信令
T(125us)
0
1
2
14
15
16
17
18
30
31
……
……
时分复用帧2
T(125us)
时分复用帧3
T(125us)
时分复用帧1
T(125us)
时分复用帧4
E1系统（欧洲）： 32路语音信息的传输
32路/帧、8bit/路、125微秒/帧
传输速率： 32×8/125微秒＝2.048Mbps
0路和16路用于同步和控制信号。
E1系统可支持30路语音信息的传输。

## Slide 14
复
用
复
用
4路T1（1.544）
T2（6.312）
T3（44.736）
7路T2
8
TDM技术支持更多路信号的复用
T1：1.544Mbps，T2：6.312Mbps，T3：44.736Mbps，…。
部分比特用于帧间间隔和同步。

## Slide 15
棱镜或衍射光栅
共享光纤
光纤1
光纤2
光纤3
光纤4
λ
λ
功率
功率
λ
功率
纤1/3光谱
纤2/4光谱
共享纤光谱
（3）波分多路复用（WDM）
波分多路复用主要用于光纤信道；
原理：类似频分多路复用（FDM），将不同路信号调制成不同波长的光，并借助同一光纤信道传输；接收端进行光分离处理。
9

## Slide 16
（3）波分多路复用（WDM）
波分多路复用示意：
各路信息调制为不同波长的光信号经复用器复用到一根光纤，长距离传输时光信号强度发生衰减，需要增强能量。
10
1550 nm 0
1551 nm 1
1552 nm 2
1553 nm 3
1554 nm 4
1555 nm 5
1556 nm 6
1557 nm 7
0 1550 nm
1 1551 nm
2 1552 nm
3 1553 nm
4 1554 nm
5 1555 nm
6 1556 nm
7 1557 nm
8  2.5 Gb/s
1310 nm
20 Gb/s
复
用
器
分
用
器
EDFA
120 km
光调制器
光解调器

## Slide 17
码片(或码址）:n阶Walsh函数产生，n阶对应n个子信道；
例：4阶Walsh函数，Ca：-1,-1,-1,-1；Cb：-1,1,-1,1；
Cc: -1,-1,1,1； Cd：-1,1,1,-1。
信号A
信号B
信号C
信号D
码
分
多
路
复
用
器
码
分
多
路
复
用
器
用户码片正交：∑Cai·Cbi=0， ∑Cai·Cci=0， ∑Cbi·C di=0；
∑Cai·Cai=4， ∑Cai·Cai=-4；
用户发’1’=该用户码片(如Ca)，’0’=该用户码片的反码(如Ca) 。
A：‘1’= Ca =（-1,-1,-1,-1 ），‘0’= Ca = （1,1,1,1 ）
有：Ca·Ca=4，Ca·Ca=-4，Ca·Cb=Ca·Cc=Ca·Cd=Ca·Cb=Ca·Cc=Ca·Cd =0。
频分/时分多路复用使用不同的频段/时段来支持信道复用。
码分多路复用使用编码在相同频段和时段上支持信道复用。
基本思路：将整个信道划分为若干子信道，多路信号同时向所有子信道发送，接收方从所有子信道提取对应的信息。
各路信号使用特定的编码（码片或码址），不同路信号的码片正交（向量卷积为0）。
（4）码分多路复用（CDM）
11

## Slide 18
信号A
信号B
信号C
信号D
码
分
多
路
复
用
器
码
分
多
路
复
用
器
A信号（Ca）： ’1’=（-1,-1,-1,-1），‘0’= （1,1,1,1 ）
B信号（Cb） ：’1’=（-1,1,-1,1 ）， ‘0’= （1,-1,1,-1 ）
C信号（Cc） ：’1’=（-1,-1,1,1 ）， ‘0’= （1,1,-1,-1 ）
D信号（Cd） ：’1’=（-1,1,1,-1 ）， ‘0’= （1,-1,-1,1 ）
如某个时段都发’1’，
信道信号（叠加）C*为（-4,0,0,0）；
Ca·C* = Cb·C* = Cc·C* = Cd·C* = 4；
如某个时段都发’0’，
信道信号（叠加）C*为（4,0,0,0）；
Ca·C* = Cb·C* = Cc·C* = Cd·C* = -4；
如某个时段仅B和C发’1’ 、D发’0’，
B=Cb=(-1,1,-1,1)，C=Cc=(-1,-1,1,1)，D=Cd=(1,-1,-1,1)；
信道信号（叠加）C*为（-1,-1,-1,3）；
Ca·C* = 0; Cb·C* = Cc·C* = 4；Cd·C* = -4；
使用n阶Walse函数的CDM时，收到n,对方发’1’ ；-n，对方发’0’。
（4）码分多路复用（CDM）
13

## Slide 19
小结：
★ CDM使用正交码（如n阶Walse函数）和信道电平叠加的原理来支持多路复用；
★ 当使用n阶Walse函数时，应有n个子信道来支持n对用户同时使用者n个子信道；
★ n个发方可以同时发送自己的码片，’1’=码片，’0’=码片反码；
收方仅用自己的码片提取信号（卷积）：n= ’1’，-n= ’0’；
★ CDM广泛应用于无线通信，基于CDM的CDMA（ Code Division Multiple Access，码分多址）是现阶段移动电话的主要通信方式：1、脉码调制变模拟信号为数字信号；2、CDM发送/收取（64阶Walse函数）；3、解码还原语音信号。
（4）码分多路复用（CDM）
14

## Slide 20
15
（5） 集中传输 (对多路复用技术的改进)
多路复用的特点：各个子信道（频分多路复用中的子频段，时分多路复用中的时间片，波分多路复用中的波长） 被静态地分配给各路信号传输，接收方可以直接通过识别固定子频段、时间片或者波长来完成信号分离。
不足之处：信道利用率不够高,信号的传输往往是间断的，在某个时刻，子信道会出现空闲状态（无数据）
解决办法：集中传输，动态分配子信道！

## Slide 21
时分多路复用 和 集中传输 的 比较
t4 t3 t2 t1
a) 多路复用传输
C3 A3 B2 A2 D1 A1
b) 集中传输
↓
A
B
C
D
D3
C3
B3
A3
D2
C2
B2
A2
D1
C1
B1
A1
帧
帧
帧
16
集中传输：动态按需分配子信道
t4 t3 t2 t1
↓
A
B
C
D
具有更高的信道利用率，可以支持更多路用户信号传输。
称呼：异步多路复用 或者 统计多路复用技术；

## Slide 22
t4 t3 t2 t1
C3 A3 B2 A2 D1 A1
↓
A
B
C
D
17
问题1：如何区分子信道的数据？
解决方法：数据块前缀地址标识（子信道号）；
集中传输：动态按需分配子信道
地址标识
根据地址标识将数据发往不同子信道；
根据子信道增加地址标识；

## Slide 23
41
问题2：瞬时输入可能大于总的输出，产生信息丢失；
改进： 集中传输设备具有缓冲存储的能力，
临时保存输入的信息，并等待空闲的信道。
集中传输：动态按需分配子信道
t4 t3 t2 t1
↓
A
B
C
D
可以支持更多路用户信号传输。
缓存

## Slide 24
2.11 数据交换
18
中间结点（交换设备）：不关心被传输的数据内容，仅执行数据交换的动作，将数据从一个端口交换到另一端口，继而传输到另一台中间结点，直至目的地。
数据传输的过程实质上是数据交换的过程。
结点：用于数据交换的中间设备，
站点：发送和接收数据的终端设备。
数据交换方式：线路交换、存储交换（报文交换和分组交换）
限于媒体的长度和成本限制，为容纳更多的用户，实际通信采用多点接续方式进行，中间结点执行数据交换的过程。

## Slide 25
19
（1） 线路交换 （电路交换）
物理连接工作方式，无存储能力，原理类似于电话系统；
过程(三阶段)： 建立线路、占用线路并传输数据、释放线路。
建立线路：发起方站点向接收方站点发送请求，该请求将通过中间结点传输至终点；
如果中间结点有空闲的输出线路（端口），分配线路，接
受并下传请求，直至终点。否则拒绝请求，并释放已建线路。
线路一旦分配，在未释放前，将不能被其它站点所使用，
即使线路上并没有数据传输。
数据传输：物理线路建立后，站点之间进行数据传输。
释放线路：站点之间的数据传输完毕，执行释放线路的动作。
可以由任一站点发起，释放线路请求通过途径的中间结点
送往对方，释放线路资源。
线路被释放之后，进入空闲状态，可由其它站点通信所用。

## Slide 26
0
A
G
4
1
3
2
J
E
I
H
F
D
C
B
线路交换举例
请求
请求
请求
请求
请求
请求
请求
数据传输
请求
20
线路交换的特点：
独占性，线路的利用率较低，易于引起建链时的拥塞；
实时性好，传输延迟小（近似线速,使用整个线路资源）；
线路交换不提供任何缓存装置，数据透明且按序传输；
收发双方自动进行速率匹配（交换机设备比较简单）。

## Slide 27
21
（2） 存储交换—报文交换 （存储－转发报文交换）
指导思想：利用结点的存储能力来提高线路利用率；
中间结点由具有存储能力的计算机承担；
用户信息（报文）附加目的地地址，并传递给中间结点；
中间结点暂存报文，根据地址确定输出端口，排队等待线路空闲时再转发给下一结点，直至终点。
结点机
结点机
收取完整报文后，再交换
排队等待线路空闲

## Slide 28
22
（2） 存储交换—报文交换 （存储－转发报文交换）
指导思想：利用结点的存储能力来提高线路利用率；
中间结点由具有存储能力的计算机承担；
用户信息（报文）附加目的地地址，并传递给中间结点；
中间结点暂存报文，根据地址确定输出端口，排队等待线路空闲时再转发给下一结点，直至终点。
特点：“存储－转发”。
不独占线路，
多个用户的数据可以通过存储和排队共享一条线路，
无线路建立的过程，提高了线路的利用率；
报文中增加地址字段，结点根据地址字段进行复制和转发；
可以支持多点传输（一个报文传输给多个用户）；
中间结点可进行数据格式的转换，方便接收站点的收取；增加差错检测功能，避免出错数据的无谓传输等。

## Slide 29
23
不足之处：
1 “存储—转发”可能浪费后续线路资源（等待完整报文的接收）；
2 报文长度未作规定，报文只能暂存在磁盘上，读取磁盘占用了额外的时间；
3 任何报文都必须排队等待（FIFO,公平性不足）：不同长度的报文要求不同长度的处理和传输时间，即使非常短小的报文（如：交互式通信中的会话信息），也难以预测延迟；
4 报文交换难以支持实时通信和交互式通信要求。

## Slide 30
24
（3） 存储交换—分组交换
结合线路交换和报文交换两者的优点，优化性能；
类似报文交换，只是它规定了交换设备处理和传输的数据长度（称之为分组），将长报文分成若干个小分组进行传输。不同站点的数据分组可以交织在同一线路上传输，提高了线路的利用率。
结点机
结点机

## Slide 31
24
（3） 存储交换—分组交换
结合线路交换和报文交换两者的优点，优化性能；
类似报文交换，只是它规定了交换设备处理和传输的数据长度（称之为分组），将长报文分成若干个小分组进行传输。不同站点的数据分组可以交织在同一线路上传输，提高了线路的利用率。
结点机
结点机

## Slide 32
24
（3） 存储交换—分组交换
结合线路交换和报文交换两者的优点，优化性能；
类似报文交换，只是它规定了交换设备处理和传输的数据长度（称之为分组），将长报文分成若干个小分组进行传输。不同站点的数据分组可以交织在同一线路上传输，提高了线路的利用率。
结点机
结点机

## Slide 33
结点机
24
（3） 存储交换—分组交换
结合线路交换和报文交换两者的优点，优化性能；
类似报文交换，只是它规定了交换设备处理和传输的数据长度（称之为分组），将长报文分成若干个小分组进行传输。不同站点的数据分组可以交织在同一线路上传输，提高了线路的利用率。
结点机

## Slide 34
结点机
24
（3） 存储交换—分组交换
结合线路交换和报文交换两者的优点，优化性能；
类似报文交换，只是它规定了交换设备处理和传输的数据长度（称之为分组），将长报文分成若干个小分组进行传输。不同站点的数据分组可以交织在同一线路上传输，提高了线路的利用率。
结点机

## Slide 35
结点机
24
（3） 存储交换—分组交换
结合线路交换和报文交换两者的优点，优化性能；
类似报文交换，只是它规定了交换设备处理和传输的数据长度（称之为分组），将长报文分成若干个小分组进行传输。不同站点的数据分组可以交织在同一线路上传输，提高了线路的利用率。
结点机

## Slide 36
结点机
24
（3） 存储交换—分组交换
结合线路交换和报文交换两者的优点，优化性能；
类似报文交换，只是它规定了交换设备处理和传输的数据长度（称之为分组），将长报文分成若干个小分组进行传输。不同站点的数据分组可以交织在同一线路上传输，提高了线路的利用率。
结点机

## Slide 37
结点机
24
（3） 存储交换—分组交换
结合线路交换和报文交换两者的优点，优化性能；
类似报文交换，只是它规定了交换设备处理和传输的数据长度（称之为分组），将长报文分成若干个小分组进行传输。不同站点的数据分组可以交织在同一线路上传输，提高了线路的利用率。
结点机

## Slide 38
结点机
24
（3） 存储交换—分组交换
结合线路交换和报文交换两者的优点，优化性能；
类似报文交换，只是它规定了交换设备处理和传输的数据长度（称之为分组），将长报文分成若干个小分组进行传输。不同站点的数据分组可以交织在同一线路上传输，提高了线路的利用率。
结点机

## Slide 39
25
（3） 存储交换—分组交换
结合线路交换和报文交换两者的优点，优化性能；
类似报文交换，只是它规定了交换设备处理和传输的数据长度（称之为分组），将长报文分成若干个小分组进行传输。不同站点的数据分组可以交织在同一线路上传输，提高了线路的利用率。
分组长度固定，中间结点可以采用高速缓存技术来暂存分组，提高了转发的速度。
分组长度有限，可以较早利用后继线路的资源。

## Slide 40
26
分组交换实现的关键：分组长度的选择
分组越小，冗余量（分组中的控制信息等）在整个分组中所占的比例越大，影响用户数据传输的效率；
分组越大，数据传输出错的概率越大，增加重传的次数，影响用户数据传输的效率。
线路质量越好，可支持的分组长度越长。
X.25分组交换网： 分组长度定义为131字节，（包括128字节的用户数据和3字节的控制信息）；
以太网： 分组长度定义为1500字节左右（较好的线路质量和较高的传输速率）；
FDDI网络：约为4800字节（光纤）。

## Slide 41
呼叫请求
呼叫请求
呼叫请求
呼叫确认
数据传输
报文
报文
报文
分组1
分组2
分组3
分组4
分组5
分组1
分组2
分组3
分组4
分组5
分组1
分组2
分组3
分组4
分组5
存储转发
存储转发
高速缓存转发
后继资源利用
27
线路交换 报文交换 分组交换

## Slide 42
28
1、分配通信资源（主要是线路）的方式：
线路交换：静态分配线路，线路资源浪费，接续困难；
分组交换：动态（按序）分配线路，提高线路利用率；使用缓存技术暂存分组；可能出现内存资源耗尽，而丢弃分组的现象。
2、用户的灵活性：
线路交换：信息传输透明，用户自行定义传输信息内容、速率、体积、格式等，因此可以同时传输语音、数据、图像等；
分组交换：半透明传输，按照分组设备的要求使用基本的参数。
3、数据传输实时性：
线路交换：接续难，传输快；
分组交换：基本满足要求。
4、资费情况：
线路交换网络：依赖通信的距离和使用的时间；
分组交换网络：传输的字节（或者分组）数和连接的时间。
（4） 线路交换和分组交换的比较

## Slide 43
29
2.12 数据报和虚电路
分组交换技术应用－用户分解报文为分组，网络应解决用户分组流的传输管理问题：数据报和虚电路。
（1） 数据报— 面向无连接的数据传输
借鉴报文交换的思想。传输的分组称为数据报。
数据报的前部具有地址信息字段。网络中的结点根据地址信息和路由规则，独立的选择输出端口，暂存和排队数据报，并在传输媒体空闲时，发往相邻结点，直至最终站点。
当一对站点之间需要传输多个数据报时，由于每个数据报均被独立地路由、排队和传输，在网络中可能会走不同的路径，产生不同的时间延迟。按序发送的多个数据报可能以不同的顺序达到终点。站点必须具有存储和重新排序的能力。

## Slide 44
数据报传输示意：
30
不同站点发出的分组汇聚到网络，分组独立路由导致同一站点发出的分组（数据报）选择不同的路径和不同的投递顺序。
fedcba
eca
fzy
f
d
b
ea
c
d
b
x
c
e
a
fedcba
dbx
dbxz
z
fy
f
e
y
a
zyx
重新排序
zyx
xzy
fdebca

## Slide 45
H1
A
分组网
B
D
E
C
H5
H6
H4
H2
H3
H1 向 H5 发送分组
结点
主机
在结点 E 暂存
查找路由表
找到转发的端口
最后到达目的主机 H5
在结点 C 暂存
查找路由表
找到转发的端口
在结点 A 暂存
查找路由表
找到转发的端口
分组（数据报）存储-转发示意
31

## Slide 46
32
路由技术简介—补充说明
算法选择路由的依据：
☆ 基于路径（距离向量）的算法：需要收集整个网络的拓扑信息，最短路径的计算。
☆ 基于队列（链路状态）的算法：需要收集线路信息，热土豆算法，尽快输出该结点。
路由
选择
中间结点的目的：对应输入的分组，寻找适合的出口路径予以转发，使该分组可以“尽快”离开网络，到达接收站点。
寻找出口的过程称之为路由选择，对应算法为路由选择算法。
结点处理的一般方法：对应端口，设置缓存区（队列），根据不同的算法，将分组输出到不同的端口，排队等待输出。

## Slide 47
33
基于路径的路由选择算法
核心算法—Dijkstra最短路径优先算法：
对于给定结点和边权（距离）的图，一定可以找出两个结点之间的最短路径。
优先选择距离“源点”最近的集外结点加入“最短路径集”。
{A}← {B，C，D，E，F，G}
A
C
D
B
E
F
6
3
5
2
10
8
2
7
20
G
A
B
C
D
E
F
G
0
6
3
2
∞
∞
∞
A

## Slide 48
33
基于路径的路由选择算法
核心算法—Dijkstra最短路径优先算法：
对于给定结点和边权（距离）的图，一定可以找出两个结点之间的最短路径。
优先选择距离“源点”最近的集外结点加入“最短路径集”。
{A ，D}← {B，C，E，F，G}
A
C
D
B
E
F
6
3
5
2
10
8
2
7
20
G
A
B
C
D
E
F
G
0
6
3
2
∞
∞
∞
0
4
3
2
∞
∞
22
A
D=2
A→D →B
A→D →G

## Slide 49
33
基于路径的路由选择算法
核心算法—Dijkstra最短路径优先算法：
对于给定结点和边权（距离）的图，一定可以找出两个结点之间的最短路径。
优先选择距离“源点”最近的集外结点加入“最短路径集”。
{A ，D ，C}← {B，E，F，G}
A
C
D
B
E
F
6
3
5
2
10
8
2
7
20
G
A
B
C
D
E
F
G
0
6
3
2
∞
∞
∞
0
4
3
2
∞
∞
22
A
D=2
0
4
3
2
∞
10
22
C=3
A→C →F

## Slide 50
33
基于路径的路由选择算法
核心算法—Dijkstra最短路径优先算法：
对于给定结点和边权（距离）的图，一定可以找出两个结点之间的最短路径。
优先选择距离“源点”最近的集外结点加入“最短路径集”。
{A ，D ，C ，B}← {E，F，G}
A
C
D
B
E
F
6
3
5
2
10
8
2
7
20
G
A
B
C
D
E
F
G
0
6
3
2
∞
∞
∞
0
4
3
2
∞
∞
22
A
D=2
0
4
3
2
∞
10
22
C=3
0
4
3
2
12
10
22
B=4
A→B →E

## Slide 51
33
基于路径的路由选择算法
核心算法—Dijkstra最短路径优先算法：
对于给定结点和边权（距离）的图，一定可以找出两个结点之间的最短路径。
优先选择距离“源点”最近的集外结点加入“最短路径集”。
{A ，D ，C ，B ，F}← {E，G}
A
C
D
B
E
F
6
3
5
2
10
8
2
7
20
G
A
B
C
D
E
F
G
0
6
3
2
∞
∞
∞
0
4
3
2
∞
∞
22
A
D=2
0
4
3
2
∞
10
22
C=3
0
4
3
2
12
10
22
B=4
0
4
3
2
12
10
20
F=10
A→CF →G

## Slide 52
33
基于路径的路由选择算法
核心算法—Dijkstra最短路径优先算法：
对于给定结点和边权（距离）的图，一定可以找出两个结点之间的最短路径。
优先选择距离“源点”最近的集外结点加入“最短路径集”。
{A ，D ，C ，B ，F ，E}← {G}
潜在问题：如何收集整个网络的拓扑信息？
A
C
D
B
E
F
6
3
5
2
10
8
2
7
20
G
A
B
C
D
E
F
G
0
6
3
2
∞
∞
∞
0
4
3
2
∞
∞
22
A
D=2
0
4
3
2
∞
10
22
C=3
0
4
3
2
12
10
22
B=4
0
4
3
2
12
10
20
F=10
0
4
3
2
12
10
17
E=12
A→DBE →G

## Slide 53
34
基于路径的路由选择算法
问题：如何收集整个网络的拓扑信息？
方法1：结点静态维护路由表，指出到其它结点的距离（跳数）；
方法2：相邻结点定时交换路由表，并根据邻居结点的路由表修正自己的路由表（修改出口和距离）。
A
C
D
B
E
F
3
5
2
10
8
2
7
20
G
A
B
C
D
0
直接
直接
直接
0
6
3
2
A表
B
A
D
E
0
直接
直接
直接
B表
C
A
F
0
直接
直接
C表
D
A
B
G
0
直接
直接
直接
D表
0
3
7
0
6
2
8
0
2
2
20
6

## Slide 54
基于路径的路由选择算法
问题：如何收集整个网络的拓扑信息？
方法1：结点静态维护路由表，指出到其它结点的距离（跳数）；
方法2：相邻结点定时交换路由表，并根据邻居结点的路由表修正自己的路由表（修改出口和距离）。
A
C
D
B
E
F
3
5
2
10
8
2
7
20
G
A
B
C
D
0
直接
直接
直接
0
6
3
2
A表
B
A
D
E
0
直接
直接
直接
B表
C
A
F
0
直接
直接
C表
D
A
B
G
0
直接
直接
直接
D表
0
3
7
0
6
2
8
0
2
2
20
A
B
C
D
0
直接
直接
直接
0
6
3
2
A-B表
E
B
14
6
34

## Slide 55
基于路径的路由选择算法
问题：如何收集整个网络的拓扑信息？
方法1：结点静态维护路由表，指出到其它结点的距离（跳数）；
方法2：相邻结点定时交换路由表，并根据邻居结点的路由表修正自己的路由表（修改出口和距离）。
A
C
D
B
E
F
3
5
2
10
8
2
7
20
G
A
B
C
D
0
直接
直接
直接
0
6
3
2
A表
B
A
D
E
0
直接
直接
直接
B表
C
A
F
0
直接
直接
C表
D
A
B
G
0
直接
直接
直接
D表
0
3
7
0
6
2
8
0
2
2
20
A
B
C
D
0
直接
直接
直接
0
6
3
2
A-B表
E
B
14
6
A
B
C
D
0
直接
直接
直接
0
6
3
2
A-BC表
E
B
14
F
C
10
34

## Slide 56
基于路径的路由选择算法
问题：如何收集整个网络的拓扑信息？
方法1：结点静态维护路由表，指出到其它结点的距离（跳数）；
方法2：相邻结点定时交换路由表，并根据邻居结点的路由表修正自己的路由表（修改出口和距离）。
其它结点也作类似的变动，…；潜在问题：路由表体积。
A
C
D
B
E
F
3
5
2
10
8
2
7
20
G
A
B
C
D
0
直接
直接
直接
0
6
3
2
A表
B
A
D
E
0
直接
直接
直接
B表
C
A
F
0
直接
直接
C表
D
A
B
G
0
直接
直接
直接
D表
0
3
7
0
6
2
8
0
2
2
20
A
B
C
D
0
直接
直接
直接
0
6
3
2
A-B表
E
B
14
6
A
B
C
D
0
直接
直接
直接
0
6
3
2
A-BC表
E
B
14
F
C
10
A
B
C
D
0
D
直接
直接
0
4
3
2
A-BCD表
E
D
12
F
C
10
G
D
22
34

## Slide 57
35
基于队列的路由选择算法
基本思路：根据链路的状态选择最闲的路径；
问题：如何了解链路的状态？
方法1：根据邻居结点的响应速度；
方法2：根据对应出口的队列长度；
潜在问题：多走弯路？
路由算法（具有约束条件的路由）和“缓存队列分配”的研究直接关系到网络本身资源的利用率，吸引众多学者开展研究，未有穷期。

## Slide 58
36
（2） 虚电路—面向连接的数据传输
借鉴线路交换的思想，但电路是虚拟的。
采用多路复用技术，物理介质被理解为由多个子信道（逻辑信道-LC）组成，子信道的串接形成虚电路（VC），利用不同的虚电路来支持不同的用户数据的传输。
虚电路进行数据传输的过程：
虚电路建立：发送方发送含有地址信息的特定的控制信息块（如：呼叫分组），该信息块途经的每个中间结点根据当前的逻辑信道（LC）使用状况，分配LC，并建立输入和输出LC映射表，所有中间结点分配的LC的串接形成虚电路（VC）。

## Slide 59
37
虚电路进行数据传输的过程（续）：
数据传输：
站点发送的所有分组均沿着相同的VC传输，分组的发收顺序完全相同；
分组中只带逻辑信道号，而不带地址。
虚电路释放：
数据传输完毕，采用特定的控制信息块（如：拆除分组），释放该虚电路。通信的双方都可发起释放虚电路的动作。

## Slide 60
虚电路的形成
VC1（用户11，用户23）= LC1（3）+ LC2（2）+ LC3（3）
VC2（用户12，用户21）= LC1（2）+ LC2（3）+ LC3（1）
VC3（用户13，用户22）= LC1（1）+ LC2（1）+ LC3（2）
38
1
2
3
1
2
3
1
2
3
结点A
中继结点1
中继结点2
结点B
传输媒体
传输媒体
传输媒体
用户11
用户23
用户12
用户21
用户13
用户22

## Slide 61
39
虚电路的扩展：
由于虚电路的建立和释放需要占用一定的时间，因此虚电路方式不很适合站点之间具有频繁的、短小数据交换的场合；
永久虚电路PVC 和 呼叫虚电路SVC。
永久虚电路：在两个站点之间事先建立固定的链接，占用固定的逻辑信道，类似于存在一条专用电路，任何时候，站点之间都可以进行通信。
呼叫虚电路：根据需要，动态建立和释放虚电路。

## Slide 62
40
（3） 数据报和虚电路的比较
★ 数据报：
— 传输无需连接建立和释放的过程；
— 每个数据报中需带地址信息（冗余信息），占用信道资源；
— 用户的连续数据块会无序地到达目的地，接收站点处理复杂。
— 当使用网状拓扑组建网络时，任一中间结点或者线路的故障不会影响数据报的传输（可以选择不同的路径），可靠性较高。
— 数据报较适合站点之间小批量数据的传输（缓存/排序占用资源）。

## Slide 63
41
数据报和虚电路的比较（续）：
★ 虚电路：
— 传输需虚电路建立和释放的过程；
— 数据分组中仅含少量的地址信息（LC号），结点执行LC的映射工作，用户的连续数据块沿着相同的路径，按序到达目的地；接收站点处理方便。
— 如果虚电路中的某个结点或者线路出现故障，将导致虚电路传输失效。
— 虚电路方式较适合站点之间大块数据的传输（地址冗余量小）。
（第二章完）

## Slide 64
第二章的回顾
★ 信源/信宿和信道类型匹配：调制/解调和编码/解码；
调制/解调（模拟信道）：调幅/调频/调相/组合；
编码/解码（数字信道）：取样-量化-编码；
★ 信息在信道上的表示：通信编码
单极性、双极性，RS232码、不归0交替码、曼码、4b/5b码；
★ 信息在计算机内的显示：ASCII码等；
收发双方的同步：同步/异步传输
只有实现位同步，才能完成块同步，保证对方的识别；
差错处理—反馈重传法：
停-等协议、滑动窗口（多块传输、统一确认）。
常用的检错码：奇偶校验码、正反码、循环冗余码（CRC）；
具有差错处理能力的传输控制规程：
字符型传输控制规程（基于半双工的停-等协议）
比特型传输控制规程（基于全双工的滑动窗口协议）；

## Slide 65
第二章的回顾
★ 差错处理—反馈重传法：
具有差错处理能力的传输控制规程：
字符型传输控制规程（基于半双工的停-等协议）
比特型传输控制规程（基于全双工的滑动窗口协议）；注意控制字符（或者控制序列）在数据字段中出现时的歧义解决方法（填充转义）
提高线路利用率的方法：
多路复用(频分/时分/波分)和集中传输；
扩展覆盖范围，网状，中间结点转发信息的方法：
电路交换、报文交换、分组交换；
现行的计算机网络均采用分组交换技术，不同网络采用的分组长度不同（依赖拟定的传输媒体）。
分组流传输管理方法：
面向无连接的数据报、面向连接的虚电路。

## Slide 66
1、如果电信部门提供T1系统服务，该如何支持用户的128Kbps的虚电路传输要求？
2、根据分组交换的原理，讨论分组交换的特点。
3、试着分析数据报和虚电路在分组流组织方面的特点。
思考题
作业提交截止时间：3月10日晚上8点（20点）